目 录

1 概述	1

1.1建设项目由来	1

1.2建设项目内容	2

1.3环境影响评价的工作过程	2

1.4环评关注的主要环境问题及环境影响	3

1.5分析判定相关情况	4

1.6环境影响评价的主要结论	4

2 总则	5

2.1编制依据	5

2.1.1法律法规	5

2.1.2建设项目环境保护管理文件	5

2.1.3技术依据	6

2.1.4项目资料依据	7

2.2选址合理性及相关政策符合性分析	7

2.2.1项目选址要求相符性分析	7

2.2.2项目与产业政策符合性分析	7

2.2.3与区域环境功能符合性分析	7

2.2.4与“三线一单”符合性分析	8

2.2.5与关于印发《潍坊市环境管控单元生态环境准入清单》的通知（潍环委办发〔2021〕20号）符合性分析	9

2.3评价目的及指导思想	11

2.3.1评价目的	11

2.3.2指导思想	11

2.4环境影响识别和评价因子筛选	12

2.4.1识别和筛选目的	12

2.4.2环境影响因素识别与评价因子筛选	12

2.5环境功能区划与评价标准	14

2.5.1环境功能区划	14

2.5.2环境质量标准	14

2.5.3污染物排放标准	16

2.6评价工作等级与评价范围	18

2.6.1大气环境评价	19

2.6.2水环境评价	20

2.6.3声环境评价	22

2.6.4环境风险评价	22

2.6.5生态环境评价	23

2.6.6土壤环境评价	23

2.7评价范围和环境保护目标	23

2.7.1环境评价范围汇总	24

2.7.2环境保护目标	24

3 工程分析	28

3.1现有工程概况	28

3.1.1建设单位基本情况	28

3.1.2现有工程环评手续情况	28

3.1.3现有工程排污许可情况	29

3.1.4现有工程基本情况	29

3.1.4以新带老情况	41

3.1.5现有工程存在问题及整改措施	42

3.2拟建工程概况	42

3.2.1项目基本情况	42

3.2.2项目建设内容	43

3.2.3项目主要原辅材料	44

3.2.4项目产品方案	45

3.2.5项目生产设备	46

3.2.6投资概况	49

3.2.7劳动定员及工作制度	49

3.3平面布置及周围环境	49

3.3.1平面布置	49

3.3.2项目地理位置及周围环境现状	50

3.3.3运输	50

3.4公用工程	50

3.5屠宰工艺流程及产污环节	56

3.6主要污染源及污染防治措施	60

3.7全厂污染物预测排放情况汇总	70

4区域环境概况	74

4.1项目地理位置概况	74

4.2地形地貌	74

4.3地表水	75

4.4气候、气象	76

5环境质量监测与评价	77

5.1环境空气质量现状	77

5.1.1评价基准年筛选	77

5.1.2环境空气质量达标区判定	77

5.1.3基本污染物环境质量现状评价	77

5.1.4补充监测污染物环境质量现状评价	78

5.2地表水环境质量现状	86

5.3地下水环境质量现状	95

5.4声环境质量现状	102

6 环境影响预测与评价	104

6.1施工期环境影响分析	104

6.1.1施工期大气环境影响分析	104

6.1.2施工期水环境影响分析	107

6.1.3施工期噪声环境影响分析	107

6.1.4施工期固体废物环境影响分析	108

6.1.5施工期生态环境影响分析	109

6.2运营期环境影响分析	111

6.2.1环境空气影响预测与评价	111

6.2.2地表水环境影响预测与评价	119

6.2.3 地下水环境影响预测与评价	125

6.2.4噪声环境影响预测与评价	131

6.2.5 固体废物环境影响预测与评价	133

6.2.6 生态环境影响评价	135

7 污染防治措施及其技术经济分析	138

7.1施工期污染防治措施	138

7.1.1施工扬尘污染防治措施	138

7.1.2废水	139

7.1.3固体废物	140

7.1.4噪声	140

7.1.5施工期生态保护措施	141

7.2运营期污染防治措施	141

7.2.1废气治理措施及可行性分析	141

7.2.2废水处理及综合利用措施分析	143

7.2.3地下水防治措施	146

7.2.4噪声防治措施	147

7.2.5固体废物处置措施可行性分析	148

7.2.6风险应急措工程可行性分析	149

7.3环保投资	149

8 环境风险评价	150

8.1环境风险评价概述	150

8.1.1评价工作程序	150

8.1.2环境风险识别	151

8.1.3环境风险潜势初判	151

8.1.4源项分析	156

8.2风险管理及防范措施	157

8.3风险事故应急预案	159

8.3.1事故废水风险防范措施	160

8.4评价结论	162

9环境经济损益分析	163

9.1社会效益分析	163

9.2环境效益分析	163

10 环境管理与监测计划	165

10.1环境管理	165

10.1.1环境管理的必要性	165

10.1.2环境管理机构与职责	165

10.1.3环境管理制度	166

10.1.4 排污口规范化管理	167

10.1.5 规范采样平台	170

10.1.6 日常环境管理	170

10.1.7 环境管理计划	171

10.2环境监测	172

10.2.1环境监测的意义	172

10.2.2环境监测计划	172

10.2.3 排污许可管理	174

10.3社会公开信息内容	174

10.4 总量控制指标	175

10.5建设项目竣工环境保护验收	175

11 结论与建议	179

11.1结论	179

11.1.1项目概况	179

11.1.2选址合理性及相关政策符合性分析	179

11.1.4环境保护措施和污染物排放情况	181

11.1.5主要环境影响	183

11.1.6环境经济损益分析	183

11.1.7环境管理与监测计划	184

11.1.8公众参与认同	184

11.1.9环境影响可行性结论	184

11.2建议	184

附图：

厂区平面布置图

车间流水线设备布局图

附件：

附件1   委托书

附件2   备案证明

附件3   现有项目环评及验收批复

附件4   现有项目排污许可证

附件5   现有工程检测报告

附件6   建设项目环评审批基础信息表

附件7   总量确认书

附件8  一次公示证明材料

附件9  二次公示证明材料

附件10  公众参与调查结果

附件11  环境影响评价报告书技术评审意见

附件12  专家签字页

附件13  修改说明

附件14  技术服务合同

# 1 概述

## 1.1建设项目由来

潍坊东方钢管有限公司成立于2001年2月，项目经营范围主要为研发、设计、生产、销售：钢管、耐磨防腐钢管、涂塑承插钢管、电力电缆保护管道、EMT建筑线缆保护管道、热镀锌管、热镀锌护栏、高速公路护栏及配件、冷弯型钢；高端智能装备设计、制造、安装、技术服务；海洋工程用重防腐涂料、聚酯粉末、聚乙烯粉末、环氧树脂粉末的研发、生产（仅限混合、分装）、销售（以上不含危险化学品）；塑料颗粒的研发、生产、销售；金属表面处理及技术研发、技术咨询；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

厂区现有“海洋新材料科技园项目”、“年产75000吨环氧锌基涂层护栏立柱项目”、“护栏立柱挂具回收利用技改项目”、“海洋重防腐新材料研发及产业化应用项目”、“环境友好型全粉末复合涂层智能成套装备研发及产业化应用项目”、“环氧锌基涂层护栏立柱改扩建项目”，其中“海洋重防腐新材料研发及产业化应用项目”、“环境友好型全粉末复合涂层智能成套装备研发及产业化应用项目”尚未建设，其他项目均已建成投产。

近几年，海上光伏、海洋风电等新能源项目快速发展；南方湿热环境，海洋环境中的公路护栏、建筑用钢构，用量巨大。恶劣、特殊环境对钢材的防腐性能提出了更高的要求，常规、单一的防腐方式无法满足这些环境的要求。为此，东方钢管提出了开发复合涂（镀）层重防腐技术的概念，依托现有厂房建设年产30万吨新型重防腐海洋工程材料项目，项目分两期进行建设，其中一期新购置钢材表面生态除锈生产线1条、预冲孔带钢和进防腐生产线1条、高精度纵剪线1条，并配备配套辅助设备，建成后具有年产20万吨新型重防腐海洋工程材料的生产能力，二期拟增购钢材表面生态除锈生产线1条、制氮设备1套、纵剪生产线1条、并配套辅助设备，建成后综合产能增至30万吨。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号及生态环境部令第1号）中“二十二、金属制品业”中“68、金属制品表面处理及热处理加工” ，有钝化工艺的热镀锌，应编制环境影响报告书。本项目含钝化工艺，热镀新铝镁合金，因此应编制环境影响评价报告书。为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，潍坊东方钢管有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托之后，立即组织有关技术人员对工程厂址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制了《潍坊东方钢管有限公司年产30万吨新型重防腐海洋工程材料项目环境影响评价报告书》。

## 1.2建设项目内容

- 项目名称：年产30万吨新型重防腐海洋工程材料项目

- 潍坊东方钢管有限公司

- 项目性质：新建

- 行业类别：C3360 金属表面处理及热处理加工

- 规模：本项目建成后，将形成年产30万吨重防腐海洋工程材料的生产规模

（4）主要建设内容：项目分两期进行建设，总投资16000万元，利用自有厂房，总建筑面积15358平方米，新购置钢材表面生态除锈生产线、预冲孔带钢合金防腐生产线、高精度纵剪线等生产设备共计113台。其中一期投资13500万元，配备钢材表面生态除锈生产线、预冲孔带钢合金防腐生产线、高精度纵剪线、辅助设备及配套等，一期综合产能20万吨新型重防腐海洋工程材料；二期投资2500万，配备钢材表面生态除锈生产线、制氮设备、高精度纵剪线、辅助设备及配套等，二期建成后全厂可达到30万吨新型重防腐海洋工程材料的生产规模。

## 1.3环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程如图1.3-1所示。

图1.3-1  环境影响评价工作程序

## 1.4环评关注的主要环境问题及环境影响

本项目运营过程中会产生废水（生产废水和生活污水）、噪声和固体废物（钢卷下脚料、焊渣及废焊头、铁锈、不合格品、除尘器粉尘、废RO膜、生化污泥、生活垃圾、废包装物、废活性炭、废液压油）、废气（主要为颗粒物、SO2、NOx、NH3、VOCs、碱雾）等，可能对区域自然环境造成一定的影响。根据本项目工程特点，本项目关注的主要环境问题为：废水和噪声、废气的产生及达标排放情况，固体废物的处理处置措施及资源化可用的可行性，重点关注废水处理方式及可行性。

同时，本报告还关注项目选址是否合理，是否符合国家产业政策、总平面布置的合理性、公众对于项目建设态度等问题。论证项目选址的合理性，明确环境影响的程度和范围及污染防治措施经济技术可行性。

## 1.5分析判定相关情况

本项目属于金属表面处理项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，是允许类建设项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策。与此同时，项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求；本项目附近地表水环境、声环境、大气环境、地下水环境、土壤环境满足相应的标准要求，项目运营过程中各污染物均达标排放，符合环境质量底线要求。

## 1.6环境影响评价的主要结论

本项目属于金属表面处理项目，项目位于潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区殷大路仓南街交叉口西60米路北，利用现有车间进行建设，现状已为建设用地，不占用基本农田，项目选址符合相关规范要求；项目所在地环境质量现状较好，有一定的环境容量；所采取的废气、废水处理工艺合理可行、污染防治措施技术经济可行，能够保证各种污染物稳定达标排放；“三废”污染物排放不会改变区域环境功能现状；环境风险在可接受范围内；本项目的投产可取得良好的经济效益，同时可满足环境要求；加强环境管理后，可使项目建设符合国家要求；根据建设单位提供的公众参与材料，项目的建设得到了公众的支持，无反对意见。

综上所述，从环保角度论证，本项目的建设具有环境可行性。

# 2 总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日实施)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订并实施)；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日实施）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日实施）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日实施）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日实施）；

（10）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日实施）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日实施）；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日发布实施）已经于2017年6月21日国务院第177次常务会议通过修改（2017年10月1日实施）。

### 2.1.2建设项目环境保护管理文件

（1）国发［2015］17号国务院《水污染防治行动计划》（2015年4月2日实施）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单（2021年11月15日发布）；

（3）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（4）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（中华人民共和国环境保护部 环发[2014]197号，2014年12月30日）；

（5）《产业结构调整指导目录 （ 2019 年本 ）》 ；

（6）《山东省水污染防治条例》（2018.12.1 实施）；

（7）《山东省大气污染防治条例》（2018年修正）；

（8）《山东省环境噪声污染防治条例》（2018.3.1）；

（9）《山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》（2018.3.1）；

（10）《中共山东省委、山东省人民政府 关于印发加快推进生态文明建设的实施方案的通知》（2016.5.16）；

（11）《山东省扬尘污染防治管理办法》（省政府令第248号）；

（12）《山东省 2013—2020 年大气污染防治规划》（鲁政发〔2013〕12号）；

（13）《关于印发山东省落实《水污染防治行动计划》实施方案的通知》（鲁政发〔2015〕31号）；

（14）《山东省人民政府关于印发山东省生态环境保护“十三五”规划的通知》（鲁政发〔2017〕10号）；

（15）《山东省人民政府关于印发山东省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（鲁政发〔2017〕15号）；

（16）《山东省 2013-2020 年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020 年）》（鲁政 字〔2016〕111号）；

（17）（33）《关于印发《山东省环境保护厅加强行政审批事中事后监管的办法》的通知》（鲁环办〔2015〕46号）；

（18） 《关于进一步严把环评关口严控新增大气污染物排放的通知》（鲁环函[2017]561 号）；

（19）（36）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）；

（20）《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020 年）的通知》（鲁政发〔2018〕17号）；

（21）《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》(2018.8.3)；

（22）《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发【2019】132号）；

（23）《潍坊市生态环境局关于印发潍坊市建设项目主要污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（潍环发【2019】116号）。

### 2.1.3技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日实施）；

（10）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017，2017年10月1人起实施)；

（11）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）；

（12）《山东省排污口环境信息公开技术规范》（DB37/T2463-2014）；

（13）《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）。

### 2.1.4项目资料依据

- 委托书；

- 备案证明；

- 现状监测报告；

- 建设单位提供的与本项目有关的技术材料。

## 2.2选址合理性及相关政策符合性分析

### 2.2.1项目选址要求相符性分析

本项目位于潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区殷大路仓南街交叉口西60米路北，厂区北侧为农田，东侧为空地、南侧为仓南街、西侧为乐业路，厂址范围未涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。

### 2.2.2项目与产业政策符合性分析

本项目建成后能达到年产30万吨新型重防腐海洋工程材料的规模，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类和淘汰类，也不属于限制类，属于允许类，本项目建设符合国家产业政策要求。

### 2.2.3与区域环境功能符合性分析

现状监测表明，评价区域地表水环境和声环境质量良好，均能达到功能区要求；环境空气中O3不能满足功能区要求，但本项目大气污染物主要为颗粒物。从环境现状分析，项目所在地具有一定的环境容量，厂址与区域的环境质量现状基本相容。

根据工程分析确定的污染源强，通过对环境空气、地表水环境、声环境影响预测与评价，表明项目建成后污染物对区域地表水环境、环境空气、声环境影响较小，根据预测结论，项目建设投入运营后不会改变当地大气、地表水环境和声环境的环境功能，不会改变区域现有规划功能要求。本项目在落实相关污染防治措施后，污染物总量也能得到控制，项目所造成的环境影响是在可以接受的范围内。

### 2.2.4与“三线一单”符合性分析

（1）与山东省生态保护红线规划的符合性分析

本项目位于潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区殷大路仓南街交叉口西60米路北，根据山东省生态红线，距离最近的生态保护目标是位于西南方向的昌乐首阳山水源涵养生态保护红线区（代码为SD-07-B1-21）距离约5.71km，生态保护红线区位于上庄村以北、G309国道以南、G224国道以东、长江西街以南，本项目不在其范围内，符合生态保护红线要求。生态保护红线图见附图2.2-1。因此，本项目建设符合地方产业发展规划要求。

（2）与环境质量底线符合性分析

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；地下水环境目标为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） Ⅲ类标准； 声环境目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类标准。

项目对生产废水、废气治理后能做到达标排放，固废可做无害化处置。采取环评提出的相关防治措施后，拟建项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。

（3）与资源利用上线符合性分析

项目用水来自供水管网，全年消耗新鲜水12851m³。用电来自市政供电管网，年耗电3425.41万kWh。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以节能、降耗、减污为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。

（4）与环境准入负面清单符合性分析

该项目位于潍坊市潍城区，该区未发布环境准入负面清单。

根据本项目的工程分析，项目采用有效的环保对策，可将对周围环境影响控制在一定范围，拟建项目场址选择符合当地大气、噪声功能区划的要求，环境可接受，项目选址合理。

### 2.2.5与关于印发《潍坊市环境管控单元生态环境准入清单》的通知（潍环委办发〔2021〕20号）符合性分析

项目位于于河街道，其属于重点管控单元。

（1）空间布局约束符合性分析

1.一般生态空间内严格按照《自然生态空间用途管制办法（试行）》执行，原则上按照限制开发区域管理。

2.实行大气污染物排放量倍量置换。区域内原则上禁止新建热电联产以外的煤电项目，禁止新建35蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质的锅炉。严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。优先淘汰区域内现存的上述禁止项目。

3.合理布局生产与生活空间，严格控制高水耗、高污染行业发展。

4.该管控单元内有于河工业园、乐埠山创新科技产业园，要严格按照园区的准入条件、行业准入规范及国家、省、市的相关准入要求确定入园项目，并严格按照全区产业园区发展部署，将乐埠山创新科技产业园打造成以泊车制造、农机装备、新能源新材料等为主导的高端智能产业集聚区，将于河工业园区建设成为以精密机械制造、电力装备、农产品深加工、制造装备等为主导产业的工业集聚区。

项目属于金属表面处理项目。污染物排放量倍量置换，不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨及胶粘剂；项目生产与生活区界限分明，不属于高水耗、高污染的行业；项目符合乐埠山创新科技产业园的准入条件。

（2）污染物排放管控符合性分析

1.严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度；工业企业严格执行国家级我省相关排放标准要求；加强移动源污染防治；逐步淘汰高排放的老旧车，严格控制柴油贷车污染排放；推进非道路以东机械污染治理，提升非道路移动新机械准入门槛，加快高排放老旧机械淘汰，鼓励机械“油改电”；加强城镇生活源污染防治，餐饮服务业提高油烟和VOCs协调净化效率，汽修、干洗等行业加强挥发性有机物治理，推广使用低VOCs有机涂料；严格控制扬尘污染。

2.开展建筑小区、企事业单位内部和市政雨污水管道混错接改造。暂不具备雨污管网分流改造条件的区域，应采取增加截留倍数、调蓄等措施降低溢流量，逐步降低雨季污染物入河湖量。

项目污染物排放可达到相关排放标准，项目不涉及移动源，属于金属表面处理项目，不涉及涂料使用；项目依托现有车间进行建设，雨污管网完善。

（3）环境风险防控符合性分析

1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应措施，实施辖区内应急减排或差异化管控。

2.对于高关注度地块，应按照规定开展土壤污染状况风险评估、风险管控和修复。

3.土壤污染重点监管单位内应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况，建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水，建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。

项目严格按照要求，当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应措施，实施辖区内应急减排与差异化管控；项目不属于高关注地块；根据《山东省土壤污染重点监管单位名录》，项目不属于土壤污染重点监管单位。

（4）资源开发率要求符合性分析

1.产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，持续降低工业企业（园区）单位GDP能耗及煤耗。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖。

2.禁燃区内除供热规划范围内上大压小的集中供热锅炉外，禁止新、改、扩建任何燃用高污染燃料的设施，原燃用高污染燃料的单位和个人应当在规定期限内停止燃用高污染燃料，改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。

3.在地下水超采区内，除居民生活用水与应急供水外，严禁新增地下水取水量，确需取用地下水的，在现有地下水开采总量控制指标内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。到2025年，地下水超采区基本消除，地下水生态得到改善。

项目年综合能耗4209吨标准煤，使用天然气及电能，用水来源为市政供水管网，不涉及地下水开采。

## 2.3评价目的及指导思想

### 2.3.1评价目的

（1）分析项目的建设与国家产业政策、行业政策的相符性，论证场址可行性。

（2）根据同类行业类比调查、查阅数据手册、物料衡算等方法，分析确定本项目工艺产污环节及污染物排放情况，并进行达标分析。

（3）对评价区域环境质量现状进行调查、监测与评价，明确环境保护目标。

（4）预测本项目投产后全场污染物排放对周围环境影响的程度和范围，并对其进行影响评价，给出影响结论。

（5）分析论证本项目拟采取的污染防治措施的技术经济可行性。

（6）根据预测评价结果，分析项目选址的可行性。

（7）预测环境风险事故发生后对周围环境及人员的影响程度和范围，提出防范措施和应急预案。

（8）从环保角度，给出本项目建设是否可行的明确结论，为工程设计和环境管理提供科学依据。

### 2.3.2指导思想

（1）本次评价要以贯彻国家、山东省有关的产业政策、环保政策、能源政策以及区域可持续发展战略思想要求开展工作，要以坚持公正、公开的原则，综合考虑项目对各种环境因素的影响。

（2）本评价将针对工程项目区的状况及建设项目的特点，坚持高起点、高标准的原则，对工程建设及运营中存在的各类污染、生态影响实施从严控制，并将工程生产设计、生产管理、污染控制、安全防护等方面的一些先进经验反馈给企业，使企业实现稳步、可持续的发展做为指导思想。

（3）本着“清洁生产、总量控制、达标排放、可持续发展、循环经济”的原则，重点论述生产过程中对关心的环境要素的影响程度和范围，提出工程建设与环境保护协调发展的对策和建议，针对性地加强对主要污染物的治理力度。

（4）评价中要坚持科学务实的态度，加强污染源强等基础数据的分析计算，提高其可信度。环境监测要进行质量控制。通过评价对工程建设可行性合理性的分析，从环保角度给出明确结论。本环评报告要充分发挥为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用。

（5）通过调研，提出工程合理可靠的污染治理方案及对工程各排污环节的治理措施，并提出加强环境管理和预防事故风险方面的建议，体现评价工作的实际意义。

（6）在满足环评要求的基础上，本次环评工作应充分利用该地区已有的资料和成果，避免重复劳动，力求节省资金提高工作效率。

## 2.4环境影响识别和评价因子筛选

### 2.4.1识别和筛选目的

根据工程在建设期和营运期不同阶段的排污特征、排污种类、排放量及防治措施等因素，以及工程对区域自然环境、生态环境和社会环境等方面的可能影响，识别项目工程活动对各环境要素影响的性质和程度，在此基础上进一步结合评价区的环境特征进行污染因子的筛选，确定评价的主要控制因子，本次评价采用矩阵法进行环境影响因子的识别和筛选。

### 2.4.2环境影响因素识别与评价因子筛选

（1）环境影响因素识别

采用矩阵法就建设项目对环境的影响因子进行识别，识别结果见表2.4-1。

表2.4-1  建设项目环境影响识别表

| 时期 | 工程活动 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地下水 | 声环境 | 地表水 | 生态 | 土壤 |
| 施工期 | 占地 |  |  |  |  | -2S↓ | -2S↓ |
|  | 土地整理 | -1S↑ |  | -1S↑ |  | -2S↓ | -2S↓ |
|  | 机械施工 | -2S↑ |  | -2S↑ |  | -1S↓ | -2S↓ |
|  | 施工运输 | -1S↑ |  | -1S↑ |  | -1S↓ |  |
| 运营期 | 职工生活 |  | -1L↓ | -1L↑ | -1L↓ |  | -1L↓ |
|  | 生产工艺 | -2L↑ | -1L↓ | -1L↑ | -2L↓ |  | -1L↓ |

注：+ 正效应、-负效应；3、2、1影响程度由大到小；L长期影响、S短期影响；↑可逆影响、↓不可逆影响。

项目主要施工内容包括依托已建成车间进行建设，将车间内现有生产线进行拆除搬迁，增设钢材表面生态除锈生产线、预冲孔带钢合金防腐生产线、高精度纵剪线等生产线。工程在施工的过程中主要影响因素包括：占地、土地平整等建设以及相关附属配套设施的建设及设备的安装等环节对水环境、大气环境、声环境及生态环境等方面的影响，但其影响均为短期暂时性影响，随着施工期的结束而消失。

项目运营期主要影响包括产生的废水、固体废物以及噪声、废气等。

（2）评价因子筛选

根据项目工程特点，环境影响识别及评价因子筛选，确定拟建项目各环境要素监测因子、评价因子及预测因子。

表2.4-2  影响因素识别表

| 评价内容 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、O3、CO、VOCs、NH3、SO2、NOx | 颗粒物、NH3、SO2、NOx、VOCs |
| 地表水 | 石油类、化学需氧量、BOD5、全盐量、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、硫酸盐、氯化物、挥发酚、硫化物、总磷、总氮、汞、铅、砷、镉、镍、六价铬 | COD、SS、BOD、NH3-N、全盐量、阴离子表面活性剂 |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞、六价铬、总硬度、氯化物、溶解性总固体、挥发酚 | COD、NH3-N |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 生态环境 | 土地利用、动植物资源、水土保持、景观生态 | 土地利用、动植物资源、水土保持、景观生态 |
| 土壤 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、苯胺、间-二甲苯+对-二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、2-氯纷、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 铜、镍、镉、铅、砷、汞 |
| 环境风险 | / | 爆炸、泄露、火灾 |

## 2.5环境功能区划与评价标准

### 2.5.1环境功能区划

- 环境空气功能区划

按照《潍坊市环境空气质量功能区划分规定》（潍坊市人民政府2001年4月10日[2001]21号文发布），项目区域环境空气功能按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区划分。

（2）地表水环境功能区划

项目评价区域内地表水体主要为大圩河，位于项目东侧789m，大圩河该段水体目标水质水体功能为IV类地表水体。

（3）地下水环境功能区划

根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的地下水质量分类要求，确定评价区的地下水环境功能为Ⅲ类水质。

（4）声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对声环境功能区分类：项目所在区域执行2类声环境功能区的要求。

（5）生态环境功能区划

本项目位于潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区殷大路仓南街交叉口西60米路北，项目影响范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中规定的特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于HJ19-2011中规定的一般区域。

### 2.5.2环境质量标准

（1）环境空气

SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；VOCs执行《大气污染物综合排放标准详解》的小时标准要求；NH3执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D. 1其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准值见表2.5-1。

表2.5-1  环境空气质量标准

| 序号 | 污染物 | 浓度限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时平均 | 8小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| 1 | SO2 | 500μg/m³ | / | 150μg/m³ | 60μg /m³ | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| 2 | NO2 | 200μg/m³ | / | 80μg/m³ | 40μg /m³ |  |
| 3 | CO | 10mg/m³ | / | 4mg /m³ | / |  |
| 4 | PM10 | / | / | 150μg/m³ | 70μg /m³ |  |
| 5 | PM2.5 | / | / | 75μg/m³ | 35μg /m³ |  |
| 6 | O3 | 200μg /m³ | 160μg /m³ | / | / |  |
| 7 | VOCs | 2mg/m³ | / | / | / | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 8 | NH3 | 200μg/m³ | / | / | / | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D. 1其他污染物空气质量浓度参考限值 |

（2）地表水

地表水大圩河，水质质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体标准限值见表2.5-2。

表2.5-2  地表水环境质量标准

| 编号 | 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6-9 |
| 2 | 石油类 | mg/L | 0.5 |
| 3 | COD | mg/L | 30 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 6 |
| 5 | 全盐量 | mg/L | - |
| 6 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 10 |
| 7 | 氨氮 | mg/L | 1.5 |
| 8 | 氟化物 | mg/L | 1.5 |
| 9 | 挥发酚 | mg/L | 0.01 |
| 10 | 硫化物 | mg/L | 0.5 |
| 11 | TP | mg/L | 0.3 |
| 12 | TN | mg/L | 1.5 |
| 13 | 汞 | mg/L | 0.001 |
| 14 | 铅 | mg/L | 0.05 |
| 15 | 砷 | mg/L | 0.1 |
| 16 | 镉 | mg/L | 0.005 |
| 17 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |

（3）地下水

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类质量标准。具体标准值见表2.5-3。

表2.5-3  地下水质量标准

| 监测项目 | 标准值(mg/L) | 监测项目 | 标准值(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| Na+ | ≦200 | 汞 | ≦0.001 |
| pH值 | 6.5-8.5 | 六价铬 | ≦0.05 |
| 氨氮 | ≦0.50 | 总硬度 | ≦450 |
| 硝酸盐 | ≦20.0 | 氯化物 | ≦250 |
| 亚硝酸盐 | ≦1.00 | 溶解性总固体 | ≦1000 |
| 砷 | ≦0.01 | 挥发酚 | ≦0.002 |

（4）声环境

声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准值。具体标准值见表2.5-4。

表2.5-4  声环境质量标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

### 2.5.3污染物排放标准

（1）废气

项目施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；运营期项目除锈过程产生的颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放限值要求，前处理产生的VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控浓度限值，NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准，HCl排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度限值要求，天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx执行《区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放限值要求。

具体标准见表2.5-5。

表2.5-5  大气污染物排放标准

| 类别 | 标准名称 | 污染因子及其标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中二级标准 | 15m高排气筒 | NH3 | 4.9 | kg/h |
|  | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区 | 15m高排气筒 | 颗粒物 | 10 | mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 50 | mg/m3 |
|  |  |  | NOx | 100 | mg/m3 |
|  | 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2 | 15m高排气筒 | VOCs | 50 | mg/m3 |
|  |  |  |  | 2.0 | kg/h |
|  | 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3 | 厂界 | VOCs | 2.0 | mg/m3 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 厂界 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准 | 厂界 | NH3 | 1.5 | mg/m3 |
|  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 | 厂区内（监控点处1h平均浓度值） | VOCs | 6 | mg/m3 |
|  |  | 厂区内（监控点处任意一次浓度值） | VOCs | 20 | mg/m3 |

（2）废水

项目废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，最终排入上实环境城西（潍坊污水处理厂），废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，且应符合上实环境城西（潍坊）污水处理厂的进水水质要求，具体见表2.5-6。

表2.5-6  水污染物排放标准  单位：mg/L

| 类别 | 标准名称 | 污染因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 上实环境城西（潍坊）污水处理厂进水水质要求 | pH | 6.5-9.5 |
|  |  | COD | 500 |
|  |  | BOD5 | 350 |
|  |  | SS | 400 |
|  |  | NH3-N | 45 |
|  | 污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | pH | 6-9 |
|  |  | BOD5 | 300 |
|  |  | COD | 500 |
|  |  | NH3-N | - |
|  |  | SS | 400 |
|  |  | 全盐量 | - |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 20 |
|  | 整合后本项目执行标准 | pH | 6.5-9 |
|  |  | COD | 500 |
|  |  | BOD5 | 300 |
|  |  | SS | 400 |
|  |  | NH3-N | 45 |
|  |  | 全盐量 | - |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 20 |

（3）噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准见表2.5-7。

表2.5-7  项目噪声排放标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 | 60 | 50 |

（4）固体废物

一般固体废物管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令 第四十三号）中的相关规定，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关内容；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

## 2.6评价工作等级与评价范围

本次环评根据项目所在地具体环境状况，进行地表水、地下水、环境空气、环境噪声和生态环境质量现状调查与评价。按照环境影响评价技术导则要求，并根据拟建项目的排污特征、污染物排放量及项目所在地的环境区划要求，确定评价工作等级与范围。

### 2.6.1大气环境评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，并结合初步工程分析，采用HJ2.2-2018中推荐的估算模型AERSCREEN分别计算项目每一种污染源排放的污染物最大地面空气质量浓度占标率Pi及各类污染物的地面空气质量浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10%，分级判据见表2.6-1，计算结果见表2.6-2。

表2.6-1  评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

表2.6-2  项目废气排放情况

| 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度（μg/m3） | 最大地面浓度出现距离（m） | D10%最远距离（m） | 标准值 （μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA008 | 颗粒物 | 5.075 | 896 | / | 900 | 0.5639 |
|  | NH3 | 0.2115 |  |  | 200 | 0.1057 |
| DA009 | 颗粒物 | 5.0765 | 896 | / | 900 | 0.5641 |
|  | NH3 | 0.2115 |  |  | 200 | 0.1058 |
| DA010 | 颗粒物 | 0.0423 | 896 | / | 900 | 0.0047 |
| DA011 | 颗粒物 | 2.1678 | 1075 | / | 900 | 0.2409 |
|  | SO2 | 4.1688 |  |  | 500 | 0.8338 |
|  | NOX | 6.3366 |  |  | 200 | 2.5347 |
| DA012 | VOCs | 12.6840 | 1180 | / | 2000 | 0.6342 |
|  | 颗粒物 | 1.9987 |  |  | 900 | 0.2221 |
|  | SO2 | 3.8436 |  |  | 500 | 0.7687 |
|  | NOx | 5.8423 |  |  | 200 | 2.3369 |
| DA013 | 颗粒物 | 5.6300 | 823 | / | 900 | 0.6256 |
|  | NH3 | 0.2346 |  |  | 200 | 0.1173 |
| 项目区 | 颗粒物 | 2.1678 | 1075 | / | 900 | 0.2409 |
|  | NH3 | 4.1688 |  |  | 200 | 0.8338 |
|  | VOCs | 6.3366 |  |  | 2000 | 2.5347 |

根据导则规定，项目污染物数大于1，取P值中的最大Pmax和其对应的D10%作为等级划分依据。项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。

本项目最大占标率为2.5347%，因此本项目大气环境影响评价等级为二级。

评价范围：根据导则5.4.2，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。本项目评价范围以项目厂址为中心区域，自厂界外延，边长为5km矩形范围。

### 2.6.2水环境评价

（1）地表水环境评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的要求，地表水环境影响评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评定等级，水文要素影响型建设项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定；拟建项目属于水污染型。

根据工程分析，本项目废水产生量为36.9m3/d（11068.906m3/a），主要是生活污水和生产废水，经化粪池处理的生活污水、生产废水分别通过独立的管道输送进自建污水处理站（“水解酸化+接触氧化”）处理，处理后达到上实环境城西（潍坊）污水处理厂进水水质要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，经市政污水管网排入上实环境城西（潍坊）污水处理厂，经处理达标后排入大圩河，最后汇入白浪河。本项目属于水污染影响型建设项目。本项目经化粪池处理的生活污水、生产废水通过污水处理站处理后经区域污水处理厂处理，确定本项目水环境影响评价工作等级为三级B。

表 2.6-3 水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）；水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

综上，判定本项目地表水评价工作等级为三级B，分析依托污水处理厂的达标可行性和依托可行性。评价范围：排污口上游500米至排污口下游 3000米，共 3.5km的区域（包括了对照断面、控制断面、削减断面和水环境保护目标水域）。

（2）地下水环境评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表2地下水环境影响评价工作等级与评价范围划分，详见表2.6-4~2.6-6。

表2.6-4  地下水环境影响评价工作等级划分

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表2.6-5  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

表2.6-6  建设项目地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价工作等级 | 调查评价面积/km2 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“I金属制品中51、表面处理及热处理加工-有钝化工艺的热镀锌”，属于Ⅲ类项目，项目周围也无环境敏感区。并根据‘表2.6-4地下水环境影响评价工作等级划分’确定项目地下水的评价等级为三级。

根据表2.6-6，本项目工作等级为三级，通过查表法确定地下水评价范围为场区边界外6km2的范围内。

### 2.6.3声环境评价

依据项目建设类型，本次评价对项目区周边环境噪声质量现状进行监测和评价，并进行项目噪声排放环境影响预测评价。对照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“建设项目所处的声环境功能区为GB3096 规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3~5dB(A)（含5dB(A)），或受影响人口数量增加较多时，按二级评价”。本项目运行期噪声为生产设备、运输设备等，噪声连续性产生，项目区周围200m范围无敏感目标，建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况均不明显，建设前后建设项目边界噪声级的增加量＜3dB（A），属处于非敏感区的建设项目，对周围环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中声环境影响评价工作的等级划分原则，确定本项目声环境评价等级为二级。

评价范围为建设项目场址边界外200m范围内。

### 2.6.4环境风险评价

本项目危险物质影响环境的途径主要为大气环境及地表水环境，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及附录C，本项目<1，大气环境风险潜势为I，地表水环境风险潜势为I，

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）给出的评价工作等级确定原则见表2.6-7。

表 2.6-7  风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | IV+、IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录 A。 |

根据 HJ/T169-2018中评价工作级别划分原则，确定本项目大气及地表水环境风险评价等级均为简单分析。

### 2.6.5生态环境评价

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），生态环境影响评价工作的等级划分主要依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围确定，生态影响评价工作等级划分按下表划分：

表 2.5-8  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目利用现有车间，永久占地约15358m2，最大长度为0.28km，即满足面积＜2km2或长度≤50km，因此，拟定本项目生态影响评价工作等级为二级。

。

### 2.6.6土壤环境评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1判断本项目为“制造业”中的“金属制品”，其工艺为“有钝化工艺的热镀锌”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类。

项目属于污染影响型项目，其所在地周边的土壤环境敏感程度判别依据详见下表2.5-9。

表2.5-9 敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据上表，项目周边土壤环境不敏感。且项目占地面积为15358m2，小于5hm2，属于小型。

项目土壤环境评价工作等级划分详见下表2.5-10。

表2.5-10 污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

根据上表，项目土壤环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中“表5”，污染影响型项目二级评价的调查范围为0.2km范围内。

## 2.7评价范围和环境保护目标

### 2.7.1环境评价范围汇总

根据中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则总则》（HJ2.1-2011）的有关规定及项目的工程特点、所在区域的环境特征功能区划和环境敏感目标、工程营运期对环境的影响程度和范围，同时结合拟建项目主要污染物排放情况，确定项目环境影响评价工作等级见表2.7-1，评价范围图见附图2.7-1。

表2.7-1  评价工作等级及范围汇总表

| 项目 | 评价范围 | 重点保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 以项目厂区为中心，边长为5km的矩形区域 | 评价范围内的居民 |
| 地表水 | 污水处理厂上游500m至下游3000m处 | 大圩河、白浪河 |
| 地下水 | 项目环境影响评价区域≤6km2，可确定评价范围为以厂区为中心，3km×2km的矩形区域； | 评价范围内浅层地下水 |
| 声环境 | 项目厂界外200m | 评价范围内的居民 |
| 环境风险 | / | 评价范围内的居民 |
| 土壤 | 项目区0.2km范围内 | 评价范围内土壤理化特性 |

### 2.7.2环境保护目标

从现场踏勘情况来看，项目周边以工业企业为主，厂区边界外200m范围内无敏感目标，评价区域内没有重点保护单位和珍稀动植物资源。

主要环境保护目标和对象分布详见表2.7-2，保护目标分布图见图2.7-1。

表2.7-2  主要环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内 容(人) | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 36°41'24.10" | 118°59'22.00" | 李家村 | 125 | GB3095-2012 二级 | 东南 | 661 |
|  | 36°41'24.49" | 118°59'0.58" | 范家村 | 327 |  | 南 | 462 |
|  | 36°42'10.97" | 118°59'50.72" | 南大于河村 | 212 |  | 东北 | 946 |
|  | 36°42'17.94" | 118°59'45.50" | 北大于河村 | 242 |  | 东北 | 817 |
|  | 36°41'12.18" | 118°59'11.22" | 栾家村 | 50 |  | 南 | 1100 |
|  | 36°41'1.99" | 118°59'1.03" | 道口村 | 256 |  | 南 | 1300 |
|  | 36°41'44.98" | 119° 0'1.31" | 楼子村 | 162 |  | 东 | 983 |
|  | 36°41'2.56" | 118°59'17.37" | 八甲村 | 72 |  | 南 | 1390 |
|  | 36°42'43.52" | 118°58'43.62" | 宋家村 | 54 |  | 西北 | 1530 |
|  | 36°42'10.60" | 118°57'58.62" | 北乐埠村 | 214 |  | 西北 | 1100 |
|  | 36°41'46.81" | 118°57'44.08" | 南乐埠村 | 231 |  | 西 | 1670 |
|  | 36°41'3.00" | 118°59'58.69" | 项家村 | 85 |  | 西南 | 1660 |
|  | 36°40'44.53" | 118°58'44.26" | 山大于村 | 102 |  | 西南 | 1860 |
|  | 36°40'44.89" | 118°58'38.49" | 乐埠山生态经济发展区中小 | 320 |  | 西南 | 2100 |
|  | 36°40'56.60" | 118°59'53.70" | 宋家村 | 210 |  | 东南 | 1820 |
|  | 36°41'19.51" | 119° 0'21.69" | 新邓村 | 120 |  | 东南 | 1810 |
|  | 36°40'40.45" | 118°58'43.68" | 上八甲 | 220 |  | 西南 | 2200 |
|  | 36°43'12.28" | 118°59'43.59" | 固冢村 | 320 |  | 东北 | 2310 |
|  | 36°43'16.93" | 118°58'25.40" | 潘里村 | 410 |  | 西北 | 2350 |
|  | 36°42'21.04" | 119° 1'0.28" | 官路村 | 260 |  | 东北 | 2510 |
|  | 36°43'12.52" | 119° 0'48.58" | 贵和苑臧家社区 | 1600 |  | 东北 | 3030 |
|  | 36°43'4.77" | 119° 0'39.07" | 贵和苑碧水新城 | 360 |  | 东北 | 2900 |
|  | 36°43'7.89" | 119° 0'59.47" | 贵和学府 | 1850 |  | 东北 | 3270 |
|  | 36°43'17.40" | 119° 1'2.92" | 潍城开发区实验小学 | 1030 |  | 东北 | 3600 |
|  | 36°43'2.83" | 118°57'36.22" | 远东村 | 230 |  | 西北 | 2800 |
|  | 36°40'11.41" | 118°58'41.87" | 郭家成章村 | 240 |  | 西南 | 2940 |
|  | 36°40'10.93" | 118°59'49.36" | 杨家成章村 | 210 |  | 东南 | 3020 |
|  | 36°41'38.44" | 119° 1'19.85" | 团结村 | 76 |  | 东南 | 3050 |
|  | 36°43'4.54" | 118°57'22.03" | 远西村 | 186 |  | 西北 | 2890 |
|  | 36°43'12.94" | 119° 0'47.81" | 南王村 | 160 |  | 东北 | 3230 |
|  | 36°40'42.28" | 119° 0'57.64" | 北岭村 | 46 |  | 东南 | 3240 |
|  | 36°41'17.58" | 119° 1'2.55" | 潍坊技师学院 | 1060 |  | 东南 | 2650 |
|  | 36°40'1.11" | 118°59'13.39" | 大成章东村 | 140 |  | 南 | 3230 |
|  | 36°39'55.04" | 118°58'48.79" | 大成章西村 | 210 |  | 南 | 3490 |
|  | 36°40'24.04" | 119° 0'53.36" | 郑家庙子村 | 230 |  | 东南 | 6540 |
|  | 36°43'50.70" | 118°58'24.91" | 文家村 | 360 |  | 西北 | 3390 |
|  | 36°43'36.48" | 119° 0'16.51" | 普兰方城 | 1200 |  | 东北 | 3400 |
|  | 36°43'45.57" | 119° 0'31.26" | 银河花园 | 860 |  | 东北 | 3830 |
|  | 36°43'53.64" | 119° 0'32.59" | 豪德小学 | 1080 |  | 东北 | 4100 |
|  | 36°41'44.01" | 118°56'31.18" | 小东庄村 | 70 |  | 西南 | 3630 |
|  | 36°44'0.91" | 118°59'31.24" | 小庄村 | 160 |  | 北 | 3680 |
|  | 36°42'0.07" | 119° 1'53.08" | 王家庄村 | 60 |  | 东 | 3710 |
|  | 36°40'23.86" | 119° 1'8.78" | 张铁家村 | 85 |  | 东南 | 3800 |
|  | 36°43'45.54" | 118°57'39.51" | 牟家村 | 65 |  | 西北 | 3880 |
|  | 36°41'41.78" | 118°56'13.46" | 大东庄村 | 180 |  | 西南 | 3960 |
|  | 36°41'52.58" | 118°55'52.92" | 朱刘村 | 240 |  | 西南 | 4400 |
|  | 36°39'48.67" | 119° 0'6.95" | 山后傅家村 | 180 |  | 东南 | 3840 |
|  | 36°39'38.75" | 118°59'43.83" | 油坊村 | 160 |  | 东南 | 4040 |
|  | 36°43'5.59" | 118°56'40.03" | 坡庄村 | 56 |  | 西北 | 4010 |
|  | 36°40'31.03" | 118°56'32.29" | 刘坤家村 | 61 |  | 西南 | 4260 |
|  | 36°41'36.68" | 119° 2'5.08" | 陈家村 | 70 |  | 东南 | 4170 |
|  | 36°41'46.77" | 119° 2'15.61" | 大项家村 | 110 |  | 东 | 4330 |
|  | 36°40'3.03" | 119° 1'4.05" | 埠前村 | 60 |  | 东南 | 4170 |
|  | 36°39'40.87" | 119° 0'43.12" | 嵇家村 | 72 |  | 东南 | 4470 |
|  | 36°39'41.25" | 118°57'33.75" | 向阳村 | 80 |  | 西南 | 4470 |
|  | 36°44'16.44" | 118°57'57.88" | 西小河村 | 102 |  | 西北 | 4520 |
|  | 36°44'17.31" | 118°58'24.68" | 东小河村 | 60 |  | 西北 | 4290 |
|  | 36°44'34.12" | 118°58'29.73" | 官家村 | 86 |  | 西北 | 4820 |
|  | 36°42'28.27" | 119° 2'10.13" | 南小圩河社区 | 120 |  | 东北 | 4290 |
|  | 36°44'33.04" | 118°59'13.12" | 葛埠村 | 130 |  | 北 | 4680 |
|  | 36°44'24.99" | 119° 0'18.36" | 小河崖头 | 80 |  | 东北 | 4750 |
|  | 36°44'25.85" | 119° 0'39.81" | 河崖头村 | 110 |  | 东北 | 4870 |
|  | 36°44'19.00" | 119° 1'16.72" | 考西村 | 104 |  | 东北 | 5260 |
|  | 36°43'52.78" | 119° 1'8.78" | 新城花园 | 1100 |  | 东北 | 4350 |
|  | 36°43'46.02" | 119° 1'30.66" | 金科华府 | 1800 |  | 东北 | 4710 |
|  | 36°43'38.57" | 119° 1'30.07" | 星都国际花园 | 1500 |  | 东北 | 4770 |
|  | 36°43'39.81" | 119° 1'9.28" | 潍城区政府 | 120 |  | 东北 | 4200 |
|  | 36°43'32.21" | 119° 1'30.37" | 潍城区税务局 | 20 |  | 东北 | 4480 |
|  | 36°43'16.58" | 119° 1'42.97" | 奥博家苑 | 120 |  | 东北 | 4400 |
|  | 36°43'6.70" | 119° 2'7.63" | 万特公馆 | 310 |  | 东北 | 4660 |
|  | 36°42'54.23" | 119° 2'6.41" | 金马熙院 | 1030 |  | 东北 | 4520 |
|  | 36°41'12.39" | 119° 2'27.04" | 河湾村 | 70 |  | 东南 | 4820 |
|  | 36°40'48.25" | 119° 2'14.11" | 姜家村 | 120 |  | 东南 | 4650 |
|  | 36°40'37.44" | 119° 1'47.62" | 夏家村 | 95 |  | 东南 | 4220 |
|  | 36°40'0.77" | 119° 1'38.70" | 潍坊医学院 | 2000 |  | 东南 | 4560 |
|  | 36°39'55.51" | 119° 0'34.49" | 山东科技职业学院 | 1800 |  | 东南 | 3570 |
|  | 36°39'16.18" | 119° 0'40.86" | 麓台村 | 230 |  | 东南 | 5020 |
|  | 36°38'55.85" | 119° 0'51.33" | 西安村 | 120 |  | 东南 | 5030 |
| 地表水 | 大圩河 | GB3838-200IⅤ类 | E | 789 |
| 地下水 | 以厂区为中心，3km×2km的矩形区域 | GB/T14848-2017Ⅲ类 | / |
| 声环境 | 项目厂界外200m | GB3096-2008 2类 | / |
| 环境风险 | / | HJ/T 169-2018简单分析a | / |
| 土壤 | 项目周边0.2km范围内 | GB36600-2018 筛选值中第二类用地标准要求 | / |

3 工程分析

## 3.1现有工程概况

### 3.1.1建设单位基本情况

潍坊东方钢管有限公司成立于2004年8月，注册地址：山东省潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区殷大路仓南街交叉口西60米路北，项目建设地点：山东省潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区殷大路仓南街交叉口西60米路北，法定代表人李乐团，经营范围主要是研发、设计、生产、销售：钢管、耐磨防腐钢管、涂塑承插钢管、电力电缆保护管道、EMT建筑线缆保护管道、热镀锌管、热镀锌护栏、高速公路护栏及配件、冷弯型钢；高端智能装备设计、制造、安装、技术服务；海洋工程用重防腐涂料、聚酯粉末、聚乙烯粉末、环氧树脂粉末的研发、生产（仅限混合、分装）、销售（以上不含危险化学品）；塑料颗粒的研发、生产、销售；金属表面处理及技术研发、技术咨询；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 3.1.2现有工程环评手续情况

潍坊东方钢管有限公司现有工程“三同时”执行情况见表3.1-1。

表3.1-1  现有工程“三同时”执行情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 验收时间 | 验收批复文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海洋新材料科技园项目 | 2018.2.13 | 潍城环审字【2018】02号 | 2019.11.9 | 自主验收 | 已建成投产 |
| 2 | 年产75000吨环氧锌基涂层护栏立柱项目 | 2019.8.2 | 潍城环审表字【2019】147号 | 2020.4.24 | 潍城环验固20-051号 | 已建成投产 |
| 3 | 护栏立柱挂具回收利用技改项目 | 2020.4.15 | 潍城环审表字【2020】017号 | 2021.11.13 | 自主验收 | 已建成投产 |
| 4 | 环氧锌基涂层护栏立柱改扩建项目 | 2021.12.31 | 潍城环审表字【2021】004号 | 2021.11.13 | 自主验收 | 已建成投产 |
| 5 | 海洋重防腐材料研发及产业化应用项目 | 2020.5.14 | 潍城环审表字【2020】039号 | - | - | 尚未建设 |
| 6 | 环境友好型全粉末复合涂层智能成套装备研发及产业化应用项目 | 2020.5.15 | 潍城环审表字【2020】040号 | - | - | 尚未建设 |

由上表可见，潍坊东方钢管有限公司“海洋新材料科技园项目”、“年产75000吨环氧锌基涂层护栏立柱项目”、“护栏立柱挂具回收利用技改项目”、“环氧锌基涂层护栏立柱改扩建项目”的建设均符合《建设项目环境保护管理条例》的要求，执行了环保“三同时”制度。

### 3.1.3现有工程排污许可情况

公司于2022年1月5日重新申请了排污许可证，其主码为91370702726690151H001P，副码为3311,3360,Y030。

### 3.1.4现有工程基本情况

1.地理位置

潍坊东方钢管有限公司（统一社会信用代码91370702726690151H），位于山东省潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区殷大路仓南街交叉口西60米路北（仓南街11177号）（中心坐标为东经118°59′26.640″，北纬36°45′52.560″），厂区东南730米为李家村，西南750米为范家村。公司规划总用地面积85120平方米，建设4座1F车间、1座5F办公楼、1座2F职工生活区、1座3F研发楼、1座传达室、1座配电室，总建筑面积54866.375平方米，配备双梁桥式起重机、单梁桥式起重机、水洗槽、浸渍井、抛丸机、成型机等生产设备共计75台套。

2.规模、产品和产量

公司实行2班制，每班12小时，年生产300天，具备年加工高速护栏2万吨（防腐护栏2万吨/年）、套管4万吨的加工能力，年产75000吨环氧锌基涂层护栏立柱、环氧锌基涂层立柱5000吨的生产能力。

3.项目组成情况

潍坊东方钢管有限公司现有项目组成情况详见表3.1-2。

表3.1-2  现有项目组成情况一览表

| 工程类别 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#车间 | 1座，1层，层高13.5m，耐火等级二级，建筑面积为21178m2，建设海洋新材料科技园项目（一期工程）。 |
|  | 2#车间 | 预留车间，1座，1层，层高13.5m，耐火等级二级，建筑面积3274.375m2，属于海洋新材料科技园项目二期工程 |
|  | 3#车间 | 预留车间，1座，1层，层高13.5m，耐火等级二级，建筑面积10784.15m2，属于海洋新材料科技园项目二期工程 |
|  | 4#车间 | 预留车间，1座，1层，层高13.5m，耐火等级二级，建筑面积为7153m2，建设年产75000吨环氧锌基涂层护栏立柱项目、环氧锌基涂层护栏立柱改扩建项目及护栏立柱挂具回收利用技改项目 |
| 储运工程 | 原料库 | 位于车间东部 |
|  | 成品库 | 位于车间西侧 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 1座，5层，层高3.5m，建筑面积5733m2 |
|  | 职工生活区 | 1座，2层，层高3.5m，建筑面积1418.25m2，1F设立浴室、仓库，2F设立车间办公室、更衣室 |
|  | 研发楼 | 属于海洋新材料科技园项目二期工程 |
|  | 传达室 | 1座，1层，建筑面积50m2 |
|  | 配电室 | 1座，1层，建筑面积308.8m2 |
| 公用工程 | 供水 | 新鲜水用量为38028m3/a，全部取自市政供水管网。 |
|  | 排水 | 厂区分别设有雨水排水系统、污水排水系统 |
|  | 供电 | 由潍城区供电公司供给。 |
|  | 供气 | 供气由潍坊港华燃气有限公司提供，年用气量493.18万m3/a。 |
|  | 供热 | 项目办公采暖制冷采用中央空调。 |
|  | 消防水池 | 1座，有效容积200m3（8m×5m×5m） |
|  | 冷却水池 | 1座，循环量500m3/d |
| 环保工程 | 废气治理 | 护栏浸塑生产线：热水槽天然气燃烧废气经15米高的排气筒DA001排放； 一次炉天然气燃烧废气、浸塑及固化废气经管道收集后经滤筒除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附处理，最终经1根15m高的排气筒DA002排放； 套管浸塑生产线：抛丸废气经集气罩收集后通过旋风+滤筒除尘器进行处理，最终经1根15m高的排气筒DA003排放； 一次炉天然气燃烧废气、浸塑废气及固化废气经管道收集后经滤筒除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附处理，最终经1根15m高的排气筒DA004排放； 环氧锌基涂层护栏立柱：抛丸废气经旋风+滤筒除尘器处理后最终经1根15m高的排气筒DA003排放； 喷塑废气经高效多管小旋风+脉冲滤芯除尘器进行处理，最终经1根15m高的排气筒DA006排放； 固化及天然气燃烧废气经水漩+过滤棉干燥+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置进行处理，最终经1根15米高的排气筒DA006排放； 护栏立柱挂具回收：天然气燃烧采用低氮燃烧器，废气经1根15m高的排气DA005排放； 环氧锌基涂层立柱：喷涂废气、固化及天然气燃烧废气经滤筒除尘器+等离子净化器+活性炭吸附处理，最终经1根15m高的排气筒DA002排放。 |
|  | 废水治理 | 污水处理站、化粪池 |
|  | 噪声治理 | 减震垫、隔声罩等 |
|  | 固废治理 | 危废暂存处、一般固废暂存处、生活垃圾箱 |

潍坊东方钢管有限公司厂内项目较多，且部分项目年代较远，现有生产设备情况主要参考项目排污许可证，具体情况详见表3.1-3。

表3.1-3  现有生产设备情况一览表

| 生产线 | 设备 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 所属项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 护栏浸塑生产线 | 皮膜处理槽 | 32m3 | 1 | 个 |  | 海洋新材料科技园项目 |
|  | 水洗槽 | 32m3 | 1 | 个 |  |  |
|  | 脱脂槽 | 24m3 | 1 | 个 |  |  |
|  | 打包机 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 固化炉 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 浸渍井 | 6*1.2m | 2 | 台 | 一用一备 |  |
|  | 一次加热炉 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 桥式起重机 |  | 3 | 台 |  |  |
| 套管浸塑生产线 | 纵剪设备 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 开卷机 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 校平机 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 剪切机 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 活套 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 抛丸机 | 45MW | 1 | 台 |  |  |
|  | 成型机 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 高频焊接 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 定径机 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 切断机 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 冲孔机 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 开卷机 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 成型主机 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 活套储料器 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 固态高频焊机 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 水冷设备 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 切断机 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 扩口机 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 打包装置 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 纵剪设备 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 固化炉 | 8*20*2m | 1 | 台 |  |  |
|  | 硅烷槽 | 8*2*2m | 1 | 台 |  |  |
|  | 浸渍井 | 10*1m | 1 | 台 |  |  |
|  | 脱脂槽 | 32m3 | 1 | 个 |  |  |
|  | 脱脂后水洗槽 | 32m3 | 1 | 个 |  |  |
|  | 一次加热炉 | 8*24*2m | 1 | 台 |  |  |
|  | 单梁桥式起重机 | 10T | 5 | 台 |  |  |
|  | 单梁桥式起重机 | 5T | 3 | 台 |  |  |
|  | 电动双梁桥式起重机 | 32/5T | 3 | 台 |  |  |
|  | 双梁桥式起重机 | 10T | 5 | 台 |  |  |
|  | 双梁桥式起重机 | 16/3T | 3 | 台 |  |  |
| 护栏立柱喷涂线 | 包装设备 |  | 1 | 台 |  | 年产75000吨环氧锌基涂层护栏立柱项目 |
|  | 抛丸机 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 底粉固化箱 | 10*6*3m | 1 | 台 |  |  |
|  | 底粉喷涂机 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 面粉固化箱 | 37*2.5*7m | 1 | 台 |  |  |
|  | 面粉喷涂机 | 4*1.5*5m | 1 | 台 |  |  |
|  | 水洗槽 | 6*1.5*1.5m | 1 | 个 |  |  |
|  | 陶化槽 | 4*1.5*1.5m | 1 | 个 |  |  |
|  | 脱脂槽 | 4*1.5*1.5m | 1 | 个 |  |  |
| 挂具回收 | 热洁炉 |  | 1 | 台 |  | 护栏立柱挂具回收利用技改项目 |
| 环氧锌基涂层立柱喷涂线 | 烘干设备（固化） |  | 1 | 套 |  | 环氧锌基涂层护栏立柱改扩建项目 |
|  | 环氧锌基粉末喷涂机 | 4*1*5m | 1 | 台 |  |  |
|  | 聚酯粉末喷涂机 | 4*1*5m | 1 | 台 |  |  |
|  | 冷却设备 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 切断冲压设备 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 水洗槽 | 6*1.5*1.5m | 1 | 个 |  |  |
|  | 陶化槽 | 4*1.5*1.5m | 1 | 个 |  |  |
|  | 脱脂槽 | 4*1.5*1.5m | 1 | 个 |  |  |
|  | 中频设备（水分烘干） |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计 | 75 | 台 |  |  |

4.现有工程生产工艺

工艺流程图如下：

图3.1-1 护栏生产工艺流程图

图3.1-2 套管生产工艺流程图

图3.1-3 环氧锌基涂层护栏立柱生产工艺流程图

图3.1-4 环氧锌基涂层立柱生产工艺流程图

图3.1-5 挂具回收工艺流程图

工艺流程简述：

- 护栏生产工艺：

水洗：外购工件浸入水洗槽进行冲洗，采用三级逆流漂洗，清洗水需要定期排放（2天/次），以除去其中的淤渣和污物；

热水洗：采用天然气燃烧的方式进行水洗槽加热，对工件进行热水洗；

一次炉（预热）：工件浸入一次加热炉，其采用天然气燃烧的方式进行加热，工件加热到工艺设定温度；

浸塑：工件浸入浸渍井进行浸塑处理；

固化：工件通过链条浸入固化炉进行加热固化，使用天然气燃烧的方式进行加热，加热使粉末熔融、流平、胶化、固化，在工件表面形成坚硬的涂膜；

冷却：工件自然冷却；

检验包装：检验合格品进行包装入库。

- 套管生产工艺：

开卷：对原材料使用初步机械开平；

剪切对焊：采用剪切对焊机对卷板按照一定的规格、形状进行切割后进行焊接；

活套储料：在冷轧过程中，通过活套实现储存来料。利用活套储存来料这时间间隙，将钢卷的尾部与焊接下一钢卷的头部焊接起来，以实现连续生产；

抛丸：产品进入抛丸机进行表面抛丸处理。抛丸是利用高速砂流的冲击作用清理和粗化基体表面的过程。采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料（铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海南砂，本项目是用金刚砂）高速喷射到需要处理的铸件表面，使铸件表面的外表面发生变化，由于磨料对铸件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使铸件表面的机械性能得到改善，因此提高了铸件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰。项目喷料选用硬度高，有棱角的0.5-2mm金刚砂，砂粒干燥，含水量小于1%，清洁无杂质，喷嘴选用扩张L型瓷嘴。喷砂出口速度为5m/s。表面处理即可达到Sa3标准，其表面粗糙度40um-60um喷料金刚砂循环使用；

成型焊接：工件进入冷弯轧辊进行成型，采用高频焊将工件按图纸进行焊接；

水冷：焊接工件进行水冷；

内刮焊：冷却后将内外毛刺刮除；

切断：按照工艺要求进行切断；

内吹铁屑：对管内铁屑进行吹除；

平头倒角：经平头倒角机进行平头、拉尖、打中心孔等；

检验：工件进入检验区进行检验；

扩口压槽：检验合格品进行扩口及压槽处理

脱脂槽：用脱脂液剂除工件表面的油脂，采用除油防锈脱脂剂；

水洗槽：脱脂后采用全浸没式结合气动搅拌的处理方式对脱脂后的工件进行水洗，水洗采用三级逆流漂洗；

表面处理（硅烷液）：对工件进行硅烷处理，采用硅烷剂进行表面处理；

冷水洗：对工件进行表面水洗；

预热：工件浸入一次加热炉，加热至工艺要求温度；

浸渍：工件浸入浸渍井进行浸塑处理；

固化：工件通过链条浸入固化炉进行加热固化，使用天然气燃烧的方式进行加热，加热使粉末熔融、流平、胶化、固化，在工件表面形成坚硬的涂膜；

冷却：工件自然冷却；

检验：检验合格品进行包装入库。

- 环氧锌基涂层护栏立柱生产：

纵剪、上料、开卷、剪切、活套：标准规格的带钢钢卷，经纵剪处理后进行上料，安装于开卷机上，接入后进行矫平、剪切、活套，经多次纠偏后，进入储料仓；

抛丸：将钢板表面清理至Sa2.5级（即非常彻底的抛丸除锈，材料表面无可见油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层附着物，无任何残留的痕迹）；

成型、高频焊接、定径：经转向、二单元随动冲后进行冷弯成型，定径后使用高频焊接设备焊接管缝；

切断、冲孔：飞锯机组将管道按要求切割成段，长度在1800mm—2700mm之间，按工艺规定进行冲孔；

前处理、上件：主要是脱脂、水洗、陶化，立柱依次进入脱脂槽、水洗槽，接着进入表面转化槽处理，在钢管表面形成一层致密的纳米陶瓷膜，经水洗、热水洗完成表面预处理，然后将其挂上传动线；

喷底粉、固化、冷却：立柱内壁进行静电喷涂底粉，接着进入固化炉进行固化，然后经水冷降温；

喷面粉、固化、冷却：立柱外壁进行静电喷涂面粉，接着进入固化炉进行固化，然后经水冷降温；

下件、检验：经水冷后的立柱在下件区域停止，由自动下件装置将立柱摘下，并转运至包装处检查产品各项性能，不合格的查找问题，返工处理；

包装入库：包装成品入库，并对不同产品进行归类、电子录入、销售。

- 环氧锌基涂层立柱生产：

定尺冲孔：外购制管按工艺规定进行冲孔；

前处理、上件：主要是脱脂、水洗、陶化，立柱依次进入脱脂槽、水洗槽，接着进入表面转化槽处理，在钢管表面形成一层致密的纳米陶瓷膜，经水洗、热水洗完成表面预处理，然后将其挂上传动线；

水分烘干：电能加热烘干表面的水分；

环氧锌基粉末喷涂：将烘干的制管进行环氧锌基粉末喷涂；

聚酯粉末喷涂：将烘干的制管进行聚酯粉末喷涂；

固化：工件进入固化箱进行固化，热源采用天然气加热废气；

冷却：经水冷进行降温

下件、检验：经水冷后的制管在下件区域停止，由自动下件装置将立柱摘下，并转运至包装处检查产品各项性能，不合格的查找问题，返工处理；

包装入库：包装成品入库，并对不同产品进行归类、电子录入、销售。

- 挂具回收工艺：

热洁炉烘烤脱附：涂装线挂具(但不包括未经固化、封闭工件及树脂等易燃易爆物品)放置在主分解室的小车上，在主分解室内通过第一燃烧机加热（通风式耐火炉膛隔绝火焰），使工件表面的涂层（环氧树脂、聚酯树脂）在逐渐分解为气体（以不饱和烃类为主），此过程需始终控制以保证分解物速度与浓度，以保证气体在进入副燃烧室时可以被完全处理。当气体进入副燃烧室通过第二燃烧机高温处理，约在650-900℃的环境中补充足的氧气，确保不饱和烃类充分燃烧，最终燃烧的产物为二氧化碳和水蒸气。

5.营运期环境影响

各项目营运期环境影响详见下表3.1-4：

表3.1-4 营运期污染物及环保设备情况一览表

| 项目 | 污染类别 | 工序 | 编号 | 污染物 | 环保设备 | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海洋新材料科技园项目 | 废气 | 护栏生产热水槽天然气燃烧加热 | G1-1 | 颗粒物、SO2、NOx | / | DA001 |
|  |  | 护栏生产一次炉加热 | G1-2 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器 | DA002 |
|  |  | 护栏生产浸塑 | G1-3 | 颗粒物 | 滤筒除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附 |  |
|  |  | 护栏生产固化 | G1-4 | VOCs |  |  |
|  |  | 护栏生产二次炉加热 | G1-5 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器 |  |
|  |  | 剪切对焊 | G2-1 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化装置 | / |
|  |  | 套管生产抛丸 | G2-2 | 颗粒物 | 旋风+滤筒除尘器 | DA003 |
|  |  | 成型焊接 | G2-3 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化装置 | / |
|  |  | 切断 | G2-4 | 颗粒物 | / | / |
|  |  | 套管生产一次炉加热 | G2-5 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器 | DA004 |
|  |  | 套管生产浸塑 | G2-6 | 颗粒物 | 滤筒除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附 |  |
|  |  | 套管生产二次炉加热 | G2-7 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器 |  |
|  |  | 套管生产固化 | G2-8 | VOCs | 滤筒除尘器+低温等离子净化器+活性炭吸附 |  |
|  | 废水 | 水洗 | W1-1 | COD、氨氮、pH值、SS、TN、TP、石油类 | 厂区污水处理站 | DW001 |
|  |  | 热水洗 | W1-2 |  |  |  |
|  |  | 水洗 | W2-1 |  |  |  |
|  |  | 冷水洗 | W2-2 |  |  |  |
|  | 固废 | 浸塑 | S1-1 | 除尘器粉末 | 回用于生产 | / |
|  |  | 固化 | S1-2 | 废活性炭 | 暂存于危废暂存处，定期委托有资质的单位处置 | / |
|  |  | 检验包装 | S1-3 | 不合格品 | 收集后外售 | / |
|  |  | 剪切对焊 | S2-1 | 下脚料 | 收集后外售 | / |
|  |  | 套管生产抛丸 | S2-2 | 除尘器粉尘 | 收集后外售 | / |
|  |  | 成型焊接 | S2-3 | 废焊头及焊渣 | 收集后外售 | / |
|  |  | 内刮焊 | S2-4 | 铁屑 | 收集后外售 | / |
|  |  | 内吹铁屑 | S2-5 | 铁屑 | 收集后外售 | / |
|  |  | 平头倒角 | S2-6 | 铁屑 | 收集后外售 | / |
|  |  | 检验 | S2-7 | 不合格半成品 | 修整后回用于生产 | / |
|  |  | 脱脂 | S2-8 | 废油脂 | 暂存于危废暂存处，定期委托有资质的单位处置 | / |
|  |  | 套管生产浸塑 | S2-9 | 除尘器粉末 | 回用于生产 | / |
|  |  | 检验 | S2-10 | 不合格产品 | 收集后外售 | / |
| 年产75000吨环氧锌基涂层护栏立柱项目 | 废气 | 剪切 | G3-1 | 颗粒物 | / | / |
|  |  | 抛丸 | G3-2 | 颗粒物 | 旋风+滤筒除尘器 | DA003 |
|  |  | 高频焊接 | G3-3 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化装置 | / |
|  |  | 切断 | G3-4 | 颗粒物 | / | / |
|  |  | 冲孔 | G3-5 | 颗粒物 | / | / |
|  |  | 前处理 | G3-6 | VOCs | / | / |
|  |  | 喷底粉 | G3-7 | 颗粒物 | 高效多管小旋风+脉冲滤芯除尘器 | DA006 |
|  |  | 底粉固化、天然气燃烧 | G3-8 | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs | 水漩+过滤棉干燥+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置 |  |
|  |  | 喷面粉 | G3-9 | 颗粒物 | 高效多管小旋风+脉冲滤芯除尘器 |  |
|  |  | 面粉固化、天然气燃烧 | G3-10 | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs | 水漩+过滤棉干燥+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置 |  |
|  | 固废 | 抛丸 | S3-1 | 除尘器粉尘 | 收集后外售 | / |
|  |  | 高频焊接 | S3-2 | 废焊头及焊渣 | 收集后外售 | / |
|  |  | 冲孔 | S3-3 | 铁屑 | 收集后外售 | / |
|  |  | 喷底粉 | S3-4 | 除尘器粉末 | 回用于生产 | / |
|  |  | 固化 | S3-5 | 废过滤棉、废灯管、废活性炭 | 暂存于危废暂存处，定期委托有资质的单位处置 | / |
|  |  | 喷面粉 | S3-6 | 除尘器粉末 | 回用于生产 | / |
|  |  | 固化 | S3-7 | 废过滤棉、废灯管、废活性炭 | 暂存于危废暂存处，定期委托有资质的单位处置 | / |
|  |  | 检验 | S3-8 | 不合格产品 | 收集后外售 | / |
| 环氧锌基涂层护栏立柱改扩建项目 | 废气 | 前处理 | G4-1 | VOCs | / | / |
|  |  | 环氧锌基粉末喷涂 | G4-2 | 颗粒物 | 滤筒除尘器+等离子净化器+活性炭吸附 | DA002 |
|  |  | 聚酯粉末喷涂 | G4-3 | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 固化 | G4-4 | VOCs |  |  |
|  |  | 天然气燃烧 | G4-5 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器 |  |
|  | 固废 | 定尺冲孔 | S4-1 | 铁屑 | 收集后外售 | / |
|  |  | 环氧锌基粉末喷涂 | S4-2 | 除尘器粉末 | 回用于生产 | / |
|  |  | 聚酯粉末喷涂 | S4-3 | 除尘器粉末 | 回用于生产 | / |
|  |  | 固化 | S4-4 | 废活性炭 | 暂存于危废暂存处，定期委托有资质的单位处置 | / |
|  |  | 下件、检验 | S4-5 | 不合格产品 | 收集后外售 | / |
| 护栏立柱挂具回收利用技改项目 | 废气 | 天然气燃烧、热洁炉烘烤脱附 | G5-1 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器 | DA005 |
|  | 固废 | 热洁炉烘烤脱附 | S5-1 | 无机粉末、无机渣 | 收集后环卫部门清运 | / |

6.现有工程污染物达标分析及排放量核算

A. 达标分析

A.1 废气

根据现有工程最新的检测报告（报告编号分别为DBJC20221205004号、DBJC20221026008号、DBJC20221122002号、DB220223DFGG01号），现有工程有组织废气污染物排放情况如下表3.1-5（详见附件）：

表3.1-5 现有工程有组织废气污染物排放情况一览表

| 检测点位 | 污染物 | 最高排放浓度（mg/m3） | 排放浓度标准值（mg/m3） | 最高排放速率（kg/h） | 排放速率标准值（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水洗排气筒DA001 | 颗粒物 | 3.8 | 10 | 0.00415 | 3.5 |
|  | SO2 | 4 | 50 | 0.00389 | 2.6 |
|  | NOx | 38 | 100 | 0.0415 | 0.77 |
| 热洁炉排气筒DA005 | 颗粒物 | 3.3 | 10 | 0.0094 | 3.5 |
|  | SO2 | 3 | 50 | 0.00806 | 2.6 |
|  | NOx | 24 | 100 | 0.0657 | 0.77 |
| 套管抛丸排气筒DA003 | 颗粒物 | 4.2 | 10 | 0.0368 | 3.5 |
| 护栏浸塑排气筒DA002 | 颗粒物 | 3.5 | 10 | 0.0957 | 3.5 |
|  | SO2 | / | 50 | / | 2.6 |
|  | NOx | / | 100 | / | 0.77 |
|  | VOCs | 3.18 | 50 | 0.0895 | 2.0 |
| 套管浸塑排气筒DA004 | 颗粒物 | 3.3 | 10 | 0.098 | 3.5 |
|  | SO2 | / | 50 | / | 2.6 |
|  | NOx | 5 | 100 | 0.148 | 0.77 |
|  | VOCs | 2.36 | 50 | 0.0688 | 2.0 |
| 立柱喷塑固化排气筒DA006 | 颗粒物 | 3.7 | 10 | 0.0842 | 3.5 |
|  | SO2 | / | 50 | / | 2.6 |
|  | NOx | 4 | 100 | 0.091 | 0.77 |
|  | VOCs | 3.59 | 50 | 0.0817 | 2.0 |
| 抛丸排气筒DA007 | 颗粒物 | 5.0 | 10 | 0.0783 | 3.5 |

根据上表，现有工程有组织颗粒物、SO2、NOx排放浓度均可满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放浓度限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放速率限值的要求；有组织VOCs排放可满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中排放限值要求。

现有工程无组织废气污染物排放情况详见下表3.5-6：

表3.1-6 现有工程无组织废气污染物排放情况一览表

| 污染物 | 检测点位 | 平均排放浓度（mg/m3） | 排放浓度标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 上风向1# | 0.205 | 1.0 |
|  | 下风向2# | 0.396 |  |
|  | 下风向3# | 0.387 |  |
|  | 下风向4# | 0.423 |  |
| VOCs | 上风向1# | 0.37 | 2.0 |
|  | 下风向2# | 1.02 |  |
|  | 下风向3# | 1.21 |  |
|  | 下风向4# | 1.06 |  |

根据上表，现有工程厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界监控浓度限值，厂界VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3中厂界监控点浓度限值。

A.2 废水

项目废水主要包含生产废水及生活废水，生产废水主要为护栏生产产生的水洗废水、热水洗废水，以及套管生产产生的脱脂后水洗废水、冷水洗废水等，生产废水经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网。生活废水经化粪池处理后进入污水处理站，经处理后排入市政污水管网。

根据山东道邦检测科技有限公司编号为DBJC20221026008号的检测报告（见附件），现有工程废水排放情况详见下表3.1-7：

表3.1-7 现有工程废水污染物排放情况一览表

| 污染物 | 最大排放浓度（mg/L） | 排放浓度标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 7.9-8.0（无量纲） | 6.5-9.5 |
| 化学需氧量 | 41 | 500 |
| 氨氮 | 12.7 | 45 |
| 悬浮物 | 24 | 400 |
| 石油类 | / | 15 |
| 总氮 | 25.1 | 70 |
| 总磷 | 0.26 | 8 |

根据上表，现有工程废水排放情况符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及环评批复中排放浓度限值的要求。

A.3 噪声

根据山东道邦检测科技有限公司编号为DBJC20221106003号的检测报告（见附件），现有工程厂界昼间噪声为53.3dB（A）~56.7dB（A），夜间噪声为45.9dB（A）~48.5dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准要求。

A.4 固废

现有工程产生的固废分为一般工业固废及危险废物。

一般工业固废主要有除尘器粉末、不合格品、下脚料、除尘器粉尘、废焊头及焊渣、铁屑、不合格半成品、无机粉末、无机渣。其中除尘器粉末收集后回用于生产，不合格半成品修整后回用于生产，不合格品、下脚料、除尘器粉尘、废焊头及焊渣、铁屑均集中收集后外售，无机粉末、无机渣收集后由环卫部门清运；

危险废物主要有废活性炭、废油脂（脱脂、污水处理）、废过滤棉、废灯管，其均暂存于危废暂存处，定期委托有资质的单位处置。

- 总量核算

排放量参考实测数值计算。

B.1 大气污染物总量核算

公司海洋新材料科技园项目年运行300d，二班制，每班12h；年产75000吨环氧锌基涂层护栏立柱项目年运行280d，二班制，每班12h；环氧锌基涂层护栏立柱改扩建项目年运行280d，一班制，每班12h；护栏立柱挂具回收利用技改项目年运行约798h。

根据表3.1-5，现有工程大气污染物排放总量计算如下：

颗粒物：（0.00415+0.0368+0.0957+0.098）×300×2×12×10-3+（0.0842+0.0783）×280×2×12×10-3+0.00942×798×10-3=2.789t/a

SO2：0.00389×300×2×12×10-3+0.00806×798×10-3=0.034t/a

NOx：（0.0415+0.148）×300×2×12×10-3+0.091×280×2×12×10-3+0.0657×798×10-3=2.028t/a

VOCs：（0.0895+0.0688）×300×2×12×10-3+0.0817×280×2×12×10-3=1.689t/a

B.2 废水污染物总量核算

现有工程水平衡图详见下图3.1-6

图3.1-6 现有工程水平衡图 m3/a

根据上图，现有工程污水排放总量为29834.4m3/a，根据表3.1-7，废水污染物总量核算如下：

COD：41×29834.4×10-6=1.223t/a

NH3-N：12.7×29834.4×10-6=0.379t/a

经查阅公司现有资料，海洋新材料科技园项目总量确认书编号为WFWCZL（2018）001号，护栏立柱挂具回收利用技改项目总量确认书编号为WFWCZL（2020）005号，环氧锌基涂层护栏立柱改扩建项目总量确认书编号为WFWCZL（2020）038号（详见附件），公司污染物排放总量与核准情况如下表3.1-8：

表3.1-8 污染物排放量总量与核准情况一览表

| 污染物 | 排放总量（t/a） | WFWCZL（2018）001号核准量（t/a） | WFWCZL（2020）005号核准量（t/a） | WFWCZL（2020）038号核准量（t/a） | 核准总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2.789 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 |
| SO2 | 0.034 | 1.74 | 0.03 | 0 | 1.77 |
| NOx | 2.028 | 2.741 | 0.048 | 0 | 2.789 |
| VOCs | 1.689 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| COD | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NH3-N | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 |

公司污水均经处理后经市政污水管网排入上市环境城西（潍坊）污水处理厂，COD、NH3-N指标均计入下游污水处理厂。

### 3.1.4以新带老情况

公司利用已建成的1#车间建设新项目，拟拆除现有“海洋新材料科技园项目”中的护栏浸塑生产线，主要拆除皮膜处理槽、水洗槽、脱脂槽、打包机、固化炉、浸渍井、一次加热炉等生产设备，该生产线涉及的废气主要为热水洗、一次炉及固化炉供热天然气燃烧废气以及护栏浸塑废气，涉及的污染物主要为颗粒物、SO2、NOx，根据表3.1-5，该生产线污染物排放情况如下：

（1）热水洗天然气燃烧废气：

颗粒物：0.00415×300×2×12×10-3=0.03t/a

SO2：0.00389×300×2×12×10-3=0.028t/a

NOx：0.0415×300×2×12×10-3=0.299t/a

（2）一次炉、固化炉天然气燃烧及护栏浸塑

排气筒DA002排放的废气包含环氧锌基涂层护栏生产线喷涂、固化废气，根据《潍坊东方钢管有限公司环氧锌基涂层护栏立柱改扩建项目竣工环境保护验收报告表》，该项目颗粒物、VOCs排放量分别为0.0221t/a、0.0337t/a，故护栏浸塑废气排放量为：

颗粒物：0.0957×300×2×12×10-3-0.0221=0.667t/a

VOCs：0.0895×300×2×12×10-3-0.0337=0.611t/a

故本项目以新带老削减量为颗粒物 0.697t/a、SO2 0.028t/a、NOx 0.299t/a、VOCs 0.611t/a。

### 3.1.5现有工程存在问题及整改措施

通过现场调查和以上分析，并结合实际情况，厂区内还存在着部分问题需要进行整改，这些也作为本次环评的以新带老措施，具体情况见表3.1-9。

表3.1-9 现有工程存在的主要环保问题及整改建议

| 序号 | 主要问题 | 整改要求及计划 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废存放不规范 | 规范设置一般固废暂存处，分类暂存一般工业固废，张贴相关标识 | 2023年4月 |
| 2 | 液体物料未设置托盘 | 规范设置液体物料暂存处，设置托盘防漏 | 2023年4月 |

## 3.2拟建工程概况

### 3.2.1项目基本情况

项目名称：年产30万吨新型重防腐海洋工程材料项目

行业类别：C3360 金属表面处理及热处理加工

建设单位：潍坊东方钢管有限公司

建设性质：新建

建设地点：潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区殷大路仓南街交叉口西60米路北。

总投资：该项目总投资16000万元，分两期建设，其中一期投资13500万元，二期投资2500万元。

建设内容及规模：本项目利用自有厂房，总建筑面积15358平方米，新购置钢材表面生态除锈生产线、预冲孔带钢合金防腐生产线、高精度纵剪线等生产设备共计113台。其中一期配备钢材表面生态除锈生产线、预冲孔带钢合金防腐生产线、高精度纵剪线、辅助设备及配套等，综合产能20万吨新型重防腐海洋工程材料；二期配备钢材表面生态除锈生产线、制氮设备、高精度纵剪线、辅助设备及配套等，建成后全厂可达到30万吨新型重防腐海洋工程材料的生产规模。

劳动定员：项目劳动定员35人，其中辅助维修人员5人，操作工人30人。

工作制度：根据项目生产工艺要求和生产特点，为两班制，每班工作12小时，年生产天数300天。

### 3.2.2项目建设内容

1.建设规模

项目利用自有厂房，总建筑面积15358平方米，新购置钢材表面生态除锈生产线、预冲孔带钢合金防腐生产线、高精度纵剪线等生产设备共计113台。其中一期配备钢材表面生态除锈生产线、预冲孔带钢合金防腐生产线、高精度纵剪线、辅助设备及配套等，综合产能20万吨新型重防腐海洋工程材料；二期配备钢材表面生态除锈生产线、制氮设备、高精度纵剪线、辅助设备及配套等，建成后全厂可达到30万吨新型重防腐海洋工程材料的生产规模。

- 建构筑物

本项目利用已建成车间，项目组成一览表详见下表。

表3.2-1 主要建筑物一览表

| 工程类别 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#车间 | 依托现有，1座，1层，层高13.5m，耐火等级二级，建筑面积为21178m2，北侧建设护栏浸塑生产线，南侧建设本项目（建筑面积15358m2）。 |
|  | 2#车间 | 预留车间，1座，1层，层高13.5m，耐火等级二级，建筑面积3274.375m2 |
|  | 3#车间 | 预留车间，1座，1层，层高13.5m，耐火等级二级，建筑面积10784.15m2 |
|  | 4#车间 | 1座，1层，层高13.5m，耐火等级二级，建筑面积为7153m2，建设年产75000吨环氧锌基涂层护栏立柱项目及护栏立柱挂具回收利用技改项目 |
| 储运工程 | 原料库 | 依托现有，容量为10000吨，位于车间东部 |
|  | 成品库 | 位于车间南侧，库容量约为12000吨 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 依托现有，1座，5层，层高3.5m，建筑面积5733m2 |
|  | 职工生活区 | 依托现有，1座，2层，层高3.5m，建筑面积1418.25m2，1F设立浴室、仓库，2F设立车间办公室、更衣室 |
|  | 传达室 | 依托现有，1座，1层，建筑面积50m2 |
|  | 配电室 | 依托现有，1座，1层，建筑面积308.8m2 |
| 公用工程 | 供水 | 新鲜水用量为12851m3/a，全部取自市政供水管网。 |
|  | 排水 | 依托现有，厂区分别设有雨水排水系统、污水排水系统 |
|  | 供电 | 用电量3425万kWh，由潍城区供电公司供给。 |
|  | 供气 | 供气由潍坊港华燃气有限公司提供，年用气量360万m3/a。 |
|  | 供热 | 项目办公采暖制冷采用中央空调。 |
|  | 消防水池 | 依托现有，1座，有效容积200m3（8m×5m×5m） |
| 环保工程 | 废气治理 | 一期生态除锈生产线产生的焊接烟尘、破鳞及防锈废气分别收集，其中破鳞防锈废气分两段收集，焊接烟尘及破鳞废气1汇集后通过1#布袋除尘器进行处理，然后进入1#水喷淋塔处理，废气最终经1根15m高的排气筒DA008排放；破鳞防锈废气2经2#布袋除尘器+2#水喷淋塔进行处理，废气最终经1根15m高的排气筒DA009排放； 一期合金防腐生产线焊接烟尘经集气罩收集后通过3#布袋除尘器进行处理，废气最终经1根15m高的排气筒DA010排放； 一期合金防腐生产线烘干产生的碱雾经密闭收集后通过1#碱雾洗涤塔进行处理，最终通过1根15m高的排气筒（DA011）排放； 一期合金防腐生产线固化产生的VOCs经密闭收集后通过1#双级活性炭吸附装置处理，最终经1根15m高的排气筒（DA012）排放； 天然气通过1#低氮燃烧器燃烧，废气经收集后进入脱脂烘干箱、钝化固化炉进行烘干、固化处理，废气分别经2根15m高的排气筒（DA011、DA012）排放； 二期生态除锈生产线产生的焊接烟尘及破鳞防锈废气分别收集，废气经4#布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒（DA013）排放。 |
|  | 废水治理 | 污水处理站、化粪池 |
|  | 噪声治理 | 减震垫、隔声罩等 |
|  | 固废治理 | 危废暂存处、一般固废暂存处、生活垃圾箱 |

### 3.2.3项目主要原辅材料

3.2-2 拟建项目所需原辅材料一览表

| 序号 | 原材料 | 规格 | 单位 | 用量 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 |
| 1 | 钢卷 | 400-8620mm | t/a | 303059.4 | 原料库 |
| 2 | 钢砂 | - | t/a | 450 | 原料库 |
| 3 | 防锈剂 | 20kg/桶 | t/a | 60 | 原料库 |
| 4 | 锌铝镁合金、Galfan合金 | - | t/a | 6000 | 原料库 |
| 5 | 液压油 | 170kg/桶 | t/a | 60 | 原料库 |
| 6 | 脱脂剂 | 20kg/桶 | t/a | 216 | 原料库 |
| 7 | 钝化剂 | 20kg/桶 | t/a | 120 | 原料库 |
| 8 | 焊丝 | - | t/a | 1 | 原料库 |
| 能源 |
| 1 | 水 | / | m3/a | 12851 | 自来水 |
| 2 | 电 | / | 万kWh/a | 3425.41 | 市政电网 |
| 3 | 天然气 | / | 万m3/a | 360 | 管道 |

### 3.2.4项目产品方案

项目建成后可达到年产30万吨新型重防腐海洋工程材料的生产能力，产品方案见表3.2-3。

表3.2-3  拟建项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 年产量（万吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型重防腐海洋工程材料 | - | 30 |

### 3.2.5项目生产设备

表3.2-4 主要生产设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬臂开卷机 |  | 1 | 台 | 一期工程钢材表面生态除锈生产线 |
| 2 | 矫直机、切头剪 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 自动焊机 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 在线冲孔机 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 夹送辊、张力辊 |  | 4 | 组 |  |
| 6 | 入口活套 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 拉矫破鳞机 | 含出入口S辊 | 1 | 台 |  |
| 8 | 窄带涡轮机室总装 |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 旋转分离器 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 过滤系统总装 |  | 1 | 套 |  |
| 11 | ESC Plus装置 | 辊刷 | 1 | 台 |  |
| 12 | 高压清洗装置 |  | 1 | 套 |  |
| 13 | 出口活套 |  | 1 | 套 |  |
| 14 | 分卷剪 | 含废料小车、摆动辊道 | 1 | 台 |  |
| 15 | 悬臂收卷机 |  | 1 | 台 |  |
| 16 | 下料小车 |  | 1 | 台 |  |
| 17 | 液压站 |  | 1 | 套 |  |
| 18 | 上料、开卷机 |  | 2 | 套 | 一期工程预冲孔带钢合金防腐生产线 |
| 19 | 五辊矫直夹送机 |  | 2 | 台 |  |
| 20 | 双层夹送剪切机 |  | 1 | 台 |  |
| 21 | 转向、汇合夹送 |  | 1 | 台 |  |
| 22 | 自动氩弧焊焊机 |  | 1 | 台 |  |
| 23 | 张紧机、CPC |  | 5 | 台 |  |
| 24 | 入口活套 |  | 1 | 台 |  |
| 25 | 前处理 |  | 1 | 套 |  |
| 26 | 退火、还原炉 | 预热炉、辐射炉、RJC强冷炉、均衡炉、热张室 | 1 | 套 |  |
| 27 | 炉鼻 |  | 1 | 套 |  |
| 28 | 锌锅 | Galfan、ZAM锅各一台、水平横移。含三辊六臂（带刮刀） | 1 | 套 |  |
| 29 | 自动气刀 | 全自动气刀及随动挡板 | 1 | 套 |  |
| 30 | 锌层测厚仪 | 全自动双面锌层测厚仪 | 1 | 台 |  |
| 31 | 移动风冷 |  | 1 | 套 |  |
| 32 | 固定风冷 | 高塔转向辊 | 3 | 套 |  |
| 33 | 淬水槽、双挤干机 |  | 1 | 台 |  |
| 34 | 张紧机、CPC |  | 7 | 套 |  |
| 35 | 四辊光整机（湿） | 400T湿光整 | 1 | 台 |  |
| 36 | 拉弯矫直机组 | 双弯双矫 | 1 | 台 |  |
| 37 | 钝化辊涂机 | 水平辊涂 | 1 | 台 |  |
| 38 | 热风固化炉、冷风箱 |  | 1 | 套 |  |
| 39 | 出口活套 |  | 1 | 台 |  |
| 40 | 夹送剪切机 |  | 1 | 台 |  |
| 41 | 卷取机、卸卷小车 | 四棱锥无缝卷取 | 1 | 套 |  |
| 42 | 液压站 |  | 2 | 台 |  |
| 43 | 电器传动自动化系统 |  | 1 | 套 |  |
| 44 | 开卷机 |  | 1 | 台 | 一期工程高精度纵剪线（1250*3.0） |
| 45 | 矫平机 |  | 1 | 台 |  |
| 46 | 横剪机 |  | 1 | 台 |  |
| 47 | 纵剪机 |  | 1 | 台 |  |
| 48 | 缠卷机 |  | 1 | 台 |  |
| 49 | 悬臂开卷机 |  | 1 | 台 | 二期工程钢材表面生态除锈生产线 |
| 50 | 矫直机、切头剪 |  | 1 | 台 |  |
| 51 | 自动焊机 |  | 1 | 台 |  |
| 52 | 在线冲孔机 |  | 1 | 套 |  |
| 53 | 夹送辊、张力辊 |  | 4 | 组 |  |
| 54 | 入口活套 |  | 1 | 台 |  |
| 55 | 拉矫破鳞机 | 含出入口S辊 | 1 | 台 |  |
| 56 | 窄带涡轮机室总装 |  | 1 | 台 |  |
| 57 | 旋转分离器 |  | 1 | 套 |  |
| 58 | 过滤系统总装 |  | 1 | 套 |  |
| 59 | ESC Plus装置 | 辊刷 | 1 | 台 |  |
| 60 | 高压清洗装置 |  | 1 | 套 |  |
| 61 | 出口活套 |  | 1 | 套 |  |
| 62 | 分卷剪 | 含废料小车、摆动辊道 | 1 | 台 |  |
| 63 | 悬臂收卷机 |  | 1 | 台 |  |
| 64 | 下料小车 |  | 1 | 台 |  |
| 65 | 液压站 |  | 1 | 套 |  |
| 66 | 开卷机 |  | 1 | 台 | 二期工程高精度纵剪线（1600*8.0） |
| 67 | 矫平机 |  | 1 | 台 |  |
| 68 | 横剪机 |  | 1 | 台 |  |
| 69 | 纵剪机 |  | 1 | 台 |  |
| 70 | 缠卷机 |  | 1 | 台 |  |
| 71 | 制氮机 |  | 1 | 套 | 二期工程制氮设备 |
| 合计 | 92 | 台套 | - |

### 3.2.6投资概况

该项目总投资16000万元，其中一期投资13500万元，二期投资2500万元。

项目所需资金全部由建设单位自筹解决。

### 3.2.7劳动定员及工作制度

项目劳动定员35人，其中辅助维修人员5人，操作工人30人。

根据项目生产工艺要求和生产特点，为两班制，每班工作12小时，年生产天数300天。

## 3.3平面布置及周围环境

### 3.3.1平面布置

1、总体布局

项目平面布置生产作业区与生活区分开设置，生产区与原料、成品存储区分开设置。生产区位于厂区东北侧，其靠近东侧通道，方便生产运输，生活区依托现有，位于厂区西南侧，可有效防止生产过程中产生的污染物对工作人员造成损害。

布局功能分区上，力求在满足生产工艺，符合防火安全、环保卫生等要求的前提下，尽量合并建筑，充分利用空间，坚决贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的国策，因地制宜，合理布置，提高土地利用率，符合规范要求。

2、主要建构筑物

项目利用已建成车间，总建筑面积15358平方米，对该区域内现存的纵剪线、护栏浸塑生产线进行拆除，对场地进行回填平整处理后用于本项目建设。

厂区平面布置图见附图3.3-2。

### 3.3.2项目地理位置及周围环境现状

山东省潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区殷大路仓南街交叉口西60米路北，该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，是开发建厂的理想地段。本场址现状已为建设用地，项目用地不占用耕地。场址地质单一，地势平坦。

项目所在区域内目前无大的工业污染源，环境质量总体优良。场址范围内无矿床、文物古迹和军事设施，没有基本农田保护区，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，不影响交通运输和周边地块的防洪排涝。

项目地理位置见附图3.3-1。

## 3.4公用工程

1.给水

项目供水由市政管网供给。本项目的用水主要为生产用水和生活用水。

该项目用水水源由潍城区市政自来水公司供给，经测算供水管网供水能力、供水水质、供水压力均能满足项目生产和生活用水需要。项目全年消耗新鲜水12851m3。

根据项目生产工艺及《建筑给水排水设计规范》要求，该项目年用水量计算如下：

（1）生活用水

该项目劳动定员35人，根据《山东省城市生活用水量标准》（试行）（鲁建城字[2004]14号），行政办公用水标准为：30-50L/（人·天），生活用水量按50L/（人·天）计算，年工作300天，则职工生活用水量为525m³/a。

（2）生产用水

项目生产过程中用水主要包括生态除锈用水、表面清理用水、纯水制备用水、淬水用水、水喷淋塔用水、碱雾洗涤塔用水。

① 生态除锈用水：根据企业提供的资料，项目生态除锈生产线采用湿式除锈，使用水砂比例为1:1，项目钢砂用量为450t/a，故项目生态除锈用水量为450m3/a，其循环使用，不外排，年损耗率约为10%，故每年需补水量为45m3，故项目生态除锈用水总量为495m3/a。

② 表面清理用水：项目表面清理采用高压水冲，根据企业提供的资料，其用水量为300m3/a，其循环使用，不外排，年损耗率约为10%，故每年需补水量为30m3，故项目表面清理用水总量为330m3/a。

③ 纯水制备用水：项目存在脱脂工序，其使用纯水勾兑脱脂剂，根据工艺需求，其开槽浓度约为3%-8%，项目按照3%计算，脱脂槽容积为50m3，其储水量为48m3，每2日倒槽一次，项目年运行300d，故项目脱脂所需纯水量为6984m3/a，项目配备纯水制备机，其纯水制备效率可达70%以上，故纯水制备用水量为9977m3/a。

④ 淬水用水：项目生产过程中需淬水冷却，配备淬水池，其池体15m3，淬水用水循环使用，每月均需补充新鲜水，其损耗率约为25%，故年补水量可达45m3/a，故项目淬水用水量为60m3/a。

⑤ 水喷淋塔用水：项目使用3套水喷淋塔用于防锈废气处理，喷淋塔用水循环使用，定期补充，其循环用水量0.1L/m3，引风机分别配备，每台风量为40000m3/h，则喷淋塔循环用水量为12m3/h，即循环水量为86400m3/a，喷淋塔在循环过程中存在损耗的现象，损耗量按循环量的1%计，则损耗量为864m3/a，即本项目喷淋塔补充水量为864m3/a，喷淋塔每月进行一次排污，排污补水量为480m3/a，故项目水喷淋塔用水共计1344m3/a。

⑥ 碱雾洗涤塔用水：

项目使用1套碱雾洗涤塔用于烘干废气处理，洗涤塔用水循环使用，定期补充，其循环用水量0.1L/m3，引风机风量为10000m3/h，则洗涤塔循环用水量为1m3/h，即循环水量为7200m3/a，喷淋塔在循环过程中存在损耗的现象，损耗量按循环量的1%计，则损耗量为72m3/a，即本项目喷淋塔补充水量为72m3/a，喷淋塔每月进行一次排污，排污补水量为48m3/a，故项目水喷淋塔用水共计120m3/a。

2、排水

（1）排水体制

该项目排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、雨水排水管网，便于收集排放。

（2）排水方案

1）生活污水

职工生活用水量为525m³/a，生活污水排放量按产生量的80%计， 则本项目产生的生活污水量为420 m3/a。

生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池处理后排入厂内污水处理站，处理后通过污水管网排入上实环境城西（潍坊）污水处理厂。

2）生产废水

生产废水主要是纯水制备浓水、脱脂倒槽废水，其均排入厂区污水处理站，处理后通过污水管网排入上实环境城西（潍坊）污水处理厂。

①纯水制备浓水

项目纯水制备用水量为9977m3/a，纯水制备效率为70%，故纯水制备浓水产生量为2993m3/a。

②脱脂倒槽废水

为保证产品品质，每两日脱脂槽倒槽一次，脱脂槽容积为50m3，每槽储水量约48m3，项目采用喷淋方式进行脱脂处理，运行过程中存在损耗，其损耗率约为1%，故脱脂倒槽废水量为7128m3/a。

③水喷淋塔排污水

项目水喷淋塔每月进行一次排污，一次排污量为40m3，故项目水喷淋塔排污水量为480m3/a。

④碱雾洗涤塔排污水

项目碱雾吸附塔每月进行一次排污，一次排污量为4m3，故项目碱雾洗涤塔排污水量为48m3/a。

3）雨水

雨水和道路广场冲刷水采用地面自然漫流方式，排入厂内雨水管网，然后就近排入城市雨水管网。

表3.4-1  项目建成后全厂排水情况一览表

| 序号 | 用水环节 | 年用水量 （m³/a） | 排污 系数 | 损失量（m3/a） | 排水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活用水 | 525 | 0.8 | 105 | 420 |
| 2 | 生态除锈用水 | 495 | / | 45 | 循环使用，不外排 |
| 3 | 表面清理用水 | 330 | / | 30 | 循环使用，不外排 |
| 4 | 纯水制备用水（脱脂用纯水） | 9977 | 0.3 | 纯水用于脱脂剂勾兑 | 2993（浓水） |
|  |  |  | / | / | 7128（脱脂倒槽废水） |
| 5 | 淬水用水 | 60 | / | 45 | 循环使用，不外排 |
| 6 | 水喷淋塔用水 | 1344 | / | 2664 | 480 |
| 7 | 碱雾洗涤塔用水 | 120 | / | 432 | 48 |
| 合计 | 12851 | / | / | 11069 |

图3.4-1 拟建项目水平衡图 m3/a

图3.4-2 本项目建成后全厂水平衡图  m3/a

从图3.4-1可以看出，本项目废水排放量为11068.906m3/a，其均经厂区污水处理站处理，根据图3.4-2，项目建成后全厂废水排放量为40903.306m3/a，折合日排放量为136.34m3，厂内污水处理站设计处理能力可达300m3/d，有余量容纳拟建项目废水。

3、电力供应状况

（1）用电

①主要设备用电

该项目主要设备装机功率实际运行功率为5400kW，采用需要系数法计算耗电量，需要系数取值0.851，计算负荷为4595.4kW，年生产300d、每天24h，年耗电3308.69万kWh。

（2）辅助生产和附属生产设施用电

①照明系统

根据《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的相关规定，该项目车间及仓库建筑面积15358m2，照明负荷平均按10W/㎡计算，照明负荷为153.58kW，需要系数0.6，年生产300d、每天16h，则车间及仓库照明年耗电33.17万kWh。

②变配电系统

根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）中“能源及耗能工质在用能单位内部储存、转换及分配供应中的损耗，也应计入综合能耗”的要求，变配电系统损耗按总用电量（3341.86wkWh）的2.5%进行估算，约83.55万kWh。

综上，辅助生产和辅助生产设施年耗电116.72万kWh。

综合分析，该项目年耗电3425.41万kWh。

## 3.5生产工艺流程及产污环节

3.5.1 生产工艺流程图

拟建项目对钢卷进行表面除锈，后进行防腐处理，生产线分列无法连续生产，故将生产工艺分为生态除锈、合金防腐两部分进行描述。

图3.5-1 生态除锈生产工艺流程

图3.5-1 合金防腐生产工艺流程图

3.5.2 工艺流程简述：

（1）生态除锈工艺流程简述：

1）纵剪：钢卷经开卷后进入纵剪线进行纵剪加工。

2）夹送矫平：处理后的钢卷进入夹送机组进行传送，同时进行矫平加工。

3）剪切对焊：钢卷经切头后与前一卷的带尾焊接在一期，方便连续加工。该过程中产生G6-1焊接烟尘、S6-1钢卷下脚料、S6-2焊渣及废焊头。

4）在线冲孔：钢卷进入在线冲孔设备，完成预冲孔。该过程中产生S6-1钢卷下脚料。

5）拉矫破鳞：加工后进入拉矫破鳞机，经折弯拉矫使带钢表面牢固的氧化铁皮破裂、松散、脱落。该过程中产生G6-2破鳞废气、S6-3铁锈。

6）入口活套：完成破鳞后带钢进入入口活套储存，储存量要保证后续工序连续运行。

7）ESC物理除锈：带钢进入除锈单元，水砂混合物经旋转抛头加速，以幕帘的形式对带钢表面进行连续高速冲击、清理，以去除表面氧化铁皮、铁锈。该过程中产生G6-3防锈废气、W6-1除锈废水、S6-3铁锈。

8）辊刷：除锈后进入辊刷清理，去除剩余铁锈及灰尘，并降低带钢表面的粗糙度。该过程中产生S6-3铁锈。

9）表面清理：辊刷处理后使用高压水对带钢表面进行冲洗，进一步去除其表面的氧化铁皮及灰尘。该过程中产生W6-2冲洗废水、S6-3铁锈。

10）吹干：处理后的带钢进行吹干。

11）出口活套：带钢进入出口活套进行后续工序。

12）夹送矫平：经夹送机组进行传送并进一步矫平。

13）分卷剪：按照产品需求进行剪切。

14）收卷：经收卷机对带钢进行收卷。

15）下料：人工进行下料，将其转移至合金防腐生产线进行下一步生产，或转移至原料区暂存，用于后续生产。

（2）合金防腐生产工艺简述：

1）开卷：钢卷进入开卷机进行开卷。

2）夹送矫平：经夹送机组进行传送，并进行矫平。

3）切头：将带钢头进行剪切。该过程中产生S6-1钢卷下脚料；

4）自动焊接：将切头后的带钢与前一段的带尾焊接在一起，以方便后续加工，该工序产生G6-4焊接烟尘、S6-2焊渣及废焊头。

5）张紧：将钢卷张紧。

6）脱脂：对钢卷进行脱脂处理，该过程中产生G6-5脱脂废气、W6-3脱脂废水、S6-4废包装物。

7）烘干：对脱脂后的钢卷进行预热，其利用明火加热炉的天然气燃烧废气余热。该过程中产生G6-6烘干废气。

8）张紧：将带钢张紧。

9）退火、还原：首先进入明火加热炉，对带钢进行微氧化加热，也有清洁表面的作用，然后进入还原炉，采用美钢联辐射式加热法，其热源为明火加热炉余热，炉内充满保护还原气体，在还原炉内带钢表面的微氧化层被充分还原为钢基，保证与合金更好地结合；然后进入退火炉，按照工艺要求利用加热炉余热将带钢加热到规定的温度，完成再结晶退火。其中明火加热炉燃料为天然气，该过程中产生G6-7天然气燃烧废气。

10）热张紧：在带钢温度未下降前进行张紧。

11）热镀合金：带钢进入强冷段冷却至450-460℃工艺温度，通过炉箅子进入合金熔液，合金熔融采用中频电炉加热，完成合金热镀工序。带钢在氮气+氢气混合气体保护下进行加热，带钢表面的微氧化层还原为纯铁，直接进入合金熔液，完成镀层反应，该过程中无烟尘产生。

12）气刀吹：镀后的带钢通过气刀的喷吹作用吹掉多余合金熔液，控制镀层厚度并保证均匀性。

13）移动风冷：镀后的带钢经过风冷降温。

14）固定风冷：经风冷降温至到140℃左右。

15）淬水冷却：再经过淬水温度降到 40℃左右。

16）挤干：对带钢进行挤干。

17）张紧：将带钢张紧。

18）光整：对带钢表面进行光整。

19）拉矫：对带钢进行拉矫。

20）辊涂钝化：对带钢进行辊涂钝化，在镀层表面形成一层致密的氧化膜，提高耐腐蚀性。该过程中产生G6-8钝化废气、S6-4废包装物。

21）烘干固化：对固化后的带钢进行烘干固化，其热源使用明火加热炉余热，该过程中产生G6-9固化废气。

22）张紧：对带钢进行张紧。

23）分卷剪：按照工艺及产品要求对带钢进行剪断。

24）卷取：使用收卷机对带钢进行卷取。

25）下料：人工进行下料。

26）检验：进行镀层厚度等工艺检测，该过程中产生S6-5不合格品。

27）入库：合格品入库待售。

该项目产生的污染物按照废水、废气、固废进行分类，污染物产生的环节见下表。

表3.6-1  生产过程产污环节一览表

| 类别 | 产污环节 | 污染物种类 |
| --- | --- | --- |
| G6-1 | 剪切对焊 | 颗粒物 |
| G6-2 | 拉矫破鳞 | 颗粒物 |
| G6-3 | ESC物理除锈 | NH3 |
| G6-4 | 自动焊接 | 颗粒物 |
| G6-5 | 脱脂 | 碱雾 |
| G6-6 | 烘干 | 碱雾 |
| G6-7 | 天然气燃烧 | 颗粒物、SO2、NOx |
| G6-8 | 钝化 | VOCs |
| G6-9 | 烘干固化 | VOCs |
| G6-6 | 辊涂钝化 | 铬酸雾 |
| W6-1 | ESC生态除锈 | SS、COD、NH3-N |
| W6-2 | 表面清理 | SS、COD、NH3-N |
| W6-3 | 脱脂 | pH值、COD、NH3-N、阴离子表面活性剂 |
| W6-4 | 纯水制备 | 全盐量、SS、COD |
| S6-1 | 剪切对焊、在线冲孔、切头 | 钢卷下脚料 |
| S6-2 | 剪切对焊、自动焊接 | 焊渣及废焊头 |
| S6-3 | 拉矫破鳞、ESC物理除锈、辊刷、表面清理 | 铁锈 |
| S6-4 | 脱脂、辊涂钝化 | 废包装物 |
| S6-5 | 检验 | 不合格品 |

3.物料平衡：

拟建项目物料平衡表见表 3.6-2。

表3.1-2	项目物料平衡表

| 序号 | 投入（t/a） | 产出（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  | 原料 | 数量 | 产品/废物 | 数量 | 排放途径 |
| 1 | 钢卷 | 303059.4 | 新型重防腐海洋工程材料 | 300000 | 外售 |
| 2 | 锌铝镁合金、Galfan合金 | 6000 | 钢卷下脚料 | 150 | 外售 |
| 3 | - | - | 铁锈 | 8265 | 外售 |
| 4 | - | - | 不合格品 | 90 | 回用于生产 |
| 5 | - | - | 破鳞颗粒物 | 554.4 | 大气 |
| 合计 | - | 309059.4 | - | 309059.4 | - |

## 3.6主要污染源及污染防治措施

#### 3.6.1废气

本项目运行期间产生的废气主要为焊接烟尘、破鳞废气、防锈废气、脱脂废气、辊涂钝化废气以及天然气燃烧废气。

（1）焊接烟尘

项目生产过程中进行焊接加工，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33金属制品业》，使用实芯焊丝的氩弧焊工艺，颗粒物产生系数为9.19kg/t原料，项目焊丝年用量为1t，故焊接烟尘产生量为0.009t/a。

（2）破鳞废气

项目破鳞工艺主要依靠折弯、拉矫等工艺使带钢表面的氧化铁皮破裂、松散、脱落，类比《唐山钢铁集团有限责任公司高强度汽车板技术改造项目环境影响报告书》（2013.11），该项目冷硬卷生产过程中进行破鳞，工艺与本项目相同，其破鳞颗粒物产生量为77kg/h，项目年运行7200h，故本项目破鳞颗粒物的产生量为554.4t/a。

（3）防锈废气

项目ESC物理除锈过程中使用防锈剂，其中有机胺含量15%-21%，项目防锈剂年用量60t，其中有机胺最高含量为12.6t，其使用过程中会挥发NH3，其挥发率按5%计，故项目NH3产生量为0.63t/a。

（4）脱脂及烘干废气

项目生产过程中进行脱脂处理，该工序采用碱性脱脂剂，使用喷淋的方式进行脱脂，类比《唐山钢铁集团有限责任公司高强度汽车板技术改造项目环境影响报告书》（2013.11），该项目退火板、热镀锌板均采用碱淋脱脂，工艺与本项目相同，其碱雾产生系数取0.01kg/t产品，项目年加工钢卷35万吨，故本项目脱脂及烘干产生的碱雾量为3.5t/a，其中10%在脱脂工序挥发，90%在烘干工序挥发。

（5）辊涂钝化及固化废气

项目进行辊涂钝化，使用的钝化剂为无铬钝化剂，其主要成分为乙醇、甲醇、异丙醇等物质，在辊涂钝化及固化工序均会产生挥发性有机物，项目以VOCs表征，根据厂家提供的钝化剂MSDS（详见附件），其醇类物质体积分数约为7.2%，项目考虑极端状态下醇类物质全部挥发，项目钝化剂年用量120t，其密度为1.03g/cm3，故醇类物质含量为8.39m3，一般醇类物质密度约为0.79g/cm3，故项目VOCs产生量约为6.63t/a，其中10%在辊涂钝化工序挥发，90%在固化工序挥发。

（6）天然气燃烧

项目退火、还原工序使用天然气明火加热，同时进行热能回收，用于脱脂烘干、固化供热，根据项目工艺设计，每吨产品消耗12m3天然气，项目年天然气消耗量为360万m3。项目采用国际领先低氮燃烧器，天然气含硫量为100mg/m3，其产污系数类比天然气室燃炉，参考《污染源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430锅炉产排污量核算系数手册》，其工业废气产生系数为107753标m3/万m3原料，SO2产生系数为0.02Skg//万m3原料，NOx产生系数为3.03kg/万m3原料，根据《社会区域性环境影响评价培训教材》，天然气燃烧烟尘产生系数为1.05kg//万m3原料，故项目工业废气产生量为3879.108万m3/a，SO2产生量为0.72t/a，NOx产生量为1.091t/a，烟尘产生量为0.378t/a。

#### 3.6.2废水

- 废水种类和水质情况

本项目产生的废水主要是生活废水和生产废水。生产废水主要是纯水制备浓水、脱脂倒槽废水。

①纯水制备浓水

项目纯水制备浓水产生量为2993m3/a，废水中污染物的浓度采取类比数据分别取：COD 80mg/L，SS 180mg/L，全盐量 6000mg/L。

②脱脂倒槽废水

项目脱脂倒槽废水产生量为7128m3/a，废水中污染物的浓度采取类比数据分别取：COD 600mg/L，SS 500mg/L，氨氮60mg/L，表面活性剂1000mg/L。

③水喷淋塔排污水

项目水喷淋塔每月排污一次，排污水总量为480m3/a，废水中污染物的浓度采取类比数据分别取：COD 500mg/L，SS 500mg/L，氨氮80mg/L。

④碱雾洗涤塔排污水

项目碱雾洗涤塔每月排污一次，排污水总量为180m3/a，废水中污染物的浓度采取类比数据分别取：COD 500mg/L，SS 1000mg/L，氨氮55mg/L。

⑥生活废水

项目生活废水产生量为420m3/a，废水中污染物的浓度采取类比数据分别取：COD 550mg/L，BOD5 600mg/L，SS 600mg/L，氨氮75mg/L。

综上所述，废水的排放量为35.14 m3/d（10540.96m3/a），本项目排水工程采用雨污分流制。雨水利用地势坡度汇入厂区雨水管网收集并经简单沉淀后，就近排入市政雨水管网；污水经厂区内污水处理站处理后经市政污水管网排入上实环境（西城）污水处理厂，经处理达标后排入大圩河。

- 厂内污水处理站

公司配备厂内污水处理站，其处理工艺详见下图3.6-1。

工艺简述：

①调节：污水在调节池内调节水质水量，以方便后续处理。

②中和：污水进入中和池，通过添加酸、碱调节废水pH值。

③混凝：污水进入混凝池，添加硫酸亚铁、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等混凝剂进行混凝沉降，可以去除污水中大部分的悬浮物。

④沉淀：污水进入沉淀池，混凝后的污泥进行沉淀处理，处理后的污泥进入污泥浓缩池，废水进入气浮工序。

⑤气浮：通过气浮机对污水中的油类物质及悬浮物进行进一步的去除。

⑥综合调节：经化粪池处理后的生活废水汇入该池，再次进行水质水量调节。

⑦水解酸化：水解酸化池可将大分子有机物转化为小分子有机物，提高污水的可生化性。

⑧好氧：废水进入好氧池，通过各类微生物在不同阶段的生化降解、转化作用将污水中的含氮物质最终转化为N2排出，并同时降解、转化、去除部分其他有机物。其主要作用过程如下：

①氨化作用

含氮有机物+O   好氧菌、氨化菌    小分子有机物+CO2+NH3

②硝化作用

NH4++1.83O2+1.9  硝化菌     0.021C5H7NO2+1.041H2O+1.88H2CO3+0.98NO3-

③反硝化作用

6NO3-+5CH3OH   反硝化菌   5CO2+3NH3+7H2O+6OH-

⑨二沉池：采用二级沉淀方式进行，其中废水经处理后排入市政污水管网，生化污泥进入污泥浓缩池经压滤后作为一般固废处理。

3.废水水质情况

项目生产废水产排情况见表3.6-3。

表 3.6-3  拟建项目废水产排情况汇总表

| 废水 类型 | 废水量 （m3/a） | 污染物 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 全盐量 | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | 420 | 产生浓度 （mg/L） | 550 | 600 | 600 | 75 | - | - |
|  |  | 产生量 （t/a） | 0.231 | 0.252 | 0.252 | 0.0315 | - | - |
| 纯水制备浓水 | 2993 | 产生浓度 （mg/L） | 80 | 300 | 180 | 25 | 6000 | - |
|  |  | 产生量 （t/a） | 0.239 | 0.898 | 0.539 | 0.075 | 17.958 | - |
| 脱脂倒槽废水 | 7128 | 产生浓度 （mg/L） | 600 | 450 | 500 | 60 | - | 1000 |
|  |  | 产生量 （t/a） | 4.277 | 3.208 | 3.564 | 0.428 | - | 7.128 |
| 水喷淋塔排污水 | 480 | 产生浓度 （mg/L） | 500 | 450 | 500 | 80 | - | - |
|  |  | 产生量 （t/a） | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.038 |  |  |
| 碱雾洗涤塔排污水 | 48 | 产生浓度 （mg/L） | 500 | 450 | 1000 | 55 | - | - |
|  |  | 产生量 （t/a） | 0.024 | 0.0216 | 0.048 | 0.003 | - | - |
| 合计 | 11069 | 产生量 （t/a） | 5.011 | 4.5956 | 4.643 | 0.5755 | 17.958 | 7.128 |
|  |  | 进水浓度（mg/L） | 452.71 | 415.18 | 419.46 | 51.99 | 1622.37 | 643.96 |

4.达标情况分析

本项目废水依托现有污水处理系统进行处理，生活废水经化粪池处理后汇入污水处理站，生产废水经污水处理站处理，废水经处理后可达到上实环境城西（潍坊）污水处理厂进水水质要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，经市政管网排入上实环境城西（潍坊）污水处理厂，经处理达标后排入大圩河，最后汇入白浪河。

表 3.6-4	废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度 | 年排放量/（t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODcr | 400mg/L | 4.43 |
|  |  | BOD5 | 300mg/L | 3.32 |
|  |  | SS | 400mg/L | 4.43 |
|  |  | 氨氮 | 45mg/L | 0.498 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 20mg/L | 0.221 |
|  |  | 全盐量 | 1622.37mg/L | 17.958 |
| 全厂排放口合计 | 废水量（m3/a） | 11068.906 |
|  | CODcr | 4.48 |
|  | NH3-N | 0.504 |

#### 3.6.2.3噪声

项目营运期噪声主要为悬臂开卷机、矫直机、切头剪等生产设备产生的噪声，设备正常运行时的噪声均在60-85dB(A)。

表3.6-5  项目主要噪声源情况一览表

| 装置 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 噪声值dB（A） |
| 1#车间 | 1#悬臂开卷机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 1#矫直机、切头剪 | 频发 | 资料查找法 | 80 |
|  | 1#自动焊机 | 频发 | 资料查找法 | 80 |
|  | 1#在线冲孔机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 1#夹送辊、张力辊 | 频发 | 资料查找法 | 70 |
|  | 1#入口活套 | 频发 | 资料查找法 | 60 |
|  | 1#拉矫破鳞机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 1#窄带涡轮机室总装 | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 1#旋转分离器 | 频发 | 资料查找法 | 80 |
|  | 1#过滤系统总装 | 频发 | 资料查找法 | 60 |
|  | 1#ESC Plus装置 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 1#高压清洗装置 | 频发 | 资料查找法 | 65 |
|  | 1#出口活套 | 频发 | 资料查找法 | 60 |
|  | 1#分卷剪 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 1#悬臂收卷机 | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 1#下料小车 | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 1#液压站 | 偶发 | 资料查找法 | 80 |
|  | 1#上料、开卷机 | 频发 | 资料查找法 | 80 |
|  | 1#五辊矫直夹送机 | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 1#双层夹送剪切机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 1#转向、汇合夹送 | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 1#自动氩弧焊焊机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 1#张紧机、CPC | 频发 | 资料查找法 | 80 |
|  | 2#入口活套 | 频发 | 资料查找法 | 60 |
|  | 1#前处理 | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 1#退火、还原炉 | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 1#炉鼻 | 频发 | 资料查找法 | 60 |
|  | 1#锌锅 | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 1#自动气刀 | 频发 | 资料查找法 | 80 |
|  | 1#锌层测厚仪 | 频发 | 资料查找法 | 60 |
|  | 1#移动风冷 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 1#固定风冷 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 1#淬水槽、双挤干机 | 频发 | 资料查找法 | 70 |
|  | 1#张紧机、CPC | 频发 | 资料查找法 | 70 |
|  | 1#四辊光整机（湿） | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 1#拉弯矫直机组 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 1#钝化辊涂机 | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 1#热风固化炉、冷风箱 | 频发 | 资料查找法 | 65 |
|  | 3#出口活套 | 频发 | 资料查找法 | 60 |
|  | 1#夹送剪切机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 1#卷取机、卸卷小车 | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 2#液压站 | 偶发 | 资料查找法 | 80 |
|  | 1#电器传动自动化系统 | 频发 | 资料查找法 | 60 |
|  | 1#开卷机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 1#矫平机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 1#横剪机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 1#纵剪机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 1#缠卷机 | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 2#悬臂开卷机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 2#矫直机、切头剪 | 频发 | 资料查找法 | 80 |
|  | 2#自动焊机 | 频发 | 资料查找法 | 80 |
|  | 2#在线冲孔机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 2#夹送辊、张力辊 | 频发 | 资料查找法 | 70 |
|  | 4#入口活套 | 频发 | 资料查找法 | 60 |
|  | 2#拉矫破鳞机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 2#窄带涡轮机室总装 | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 2#旋转分离器 | 频发 | 资料查找法 | 80 |
|  | 2#过滤系统总装 | 频发 | 资料查找法 | 60 |
|  | 2#ESC Plus装置 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 2#高压清洗装置 | 频发 | 资料查找法 | 65 |
|  | 5#出口活套 | 频发 | 资料查找法 | 60 |
|  | 2#分卷剪 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 2#悬臂收卷机 | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 2#下料小车 | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 3#液压站 | 频发 | 资料查找法 | 80 |
|  | 2#开卷机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 2#矫平机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 2#横剪机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 2#纵剪机 | 频发 | 资料查找法 | 85 |
|  | 2#缠卷机 | 频发 | 资料查找法 | 75 |
|  | 1#制氮机 | 频发 | 资料查找法 | 80 |

本工程降噪措施如下：

①从设备选型入手，设备定货时向设备制造企业提出噪声限值，必须选择低噪声的设备；

②要求给风机、水泵等产噪设备安装减振垫；

③引风机加消声器；

④对机械传动部件动态不平衡处认真进行平整调整。

⑤对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声。

⑥在场区周围及厂内加强绿化，充分利用建筑的边角孔隙土地及不规划土地进行绿化，可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草、不宜种植有毒、有利、飞絮的植物。

#### 3.6.4固体废物

项目产生的固废有生活垃圾、钢卷下脚料、焊渣及废焊头、铁锈、废包装物、不合格品、除尘器粉尘、废RO膜、生化污泥、废活性炭等。其中生活垃圾由环卫部门清运，钢卷下脚料、焊渣及废焊头、铁锈、除尘器粉尘集中收集后外售，废包装物、废活性炭暂存于危废暂存处，定期委托有资质单位处置，不合格品重新回用于生产，废RO膜由厂家回收再生，生化污泥由环卫部门清运填埋。

（1）钢卷下脚料

项目剪切切头工序会产生钢卷下脚料，根据企业提供的技术资料，其产生量约为0.05%-产品，项目防腐材料产量为30万吨，故钢卷下脚料产生量为150t/a。

（2）焊渣及废焊头

项目采用氩弧焊进行钢卷头尾焊接，该过程中使用实芯焊丝，焊接会产生焊渣及废焊头，其产生量约为1.5t/a。

（3）铁锈

项目钢卷加工过程中采用拉矫破鳞，该工序产生铁锈，类比《唐山钢铁集团有限责任公司高强度汽车板技术改造项目环境影响报告书》（2013.11），其产生量为275.5t/万吨产品，故本项目铁锈产生量为8265t/a。

（4）不合格品

项目产品入库前需进行检验，该工序产生不合格品，根据产品工艺设计，其不合格率约为0.03%，故其不合格品产生量为90t/a。

（5）除尘器粉尘

根据项目焊接及破鳞废气源强及环保设备收集处理效率，项目除尘器粉尘产生量为526.16t/a。

（6）废RO膜

按照每月更换一次，每次换下的废膜月50公斤，则每年产生量为0.6吨。

（6）生化污泥

项目混合废水进口SS浓度为419.46mg/L，其出口浓度为400mg/L，故项目进入污泥的悬浮物量为0.22t/a，生化污泥经压滤机压滤，其含水率控制在30%左右，故本项目生化污泥产生量为0.314t/a。

（7）废包装物

项目除锈工序使用防锈剂，脱脂及钝化工序使用脱脂剂、钝化剂等表面处理药剂，其规格均为20kg/桶，防锈剂年用量为60t，脱脂剂年用量为216t，钝化剂年用量为120t，故其包装桶产生量为19800个/年，空桶单重约0.25kg/个，故项目废包装物产生量为4.95t/a。

（8）废活性炭

根据项目固化废气源强及环保设备收集处理效率，项目VOCs削减量为4.774t/a，按照经验系数，1t活性炭可吸附0.3t有机废气（参考文献：《化工环保》2007年第27卷第5期《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》陈良杰、王京刚），废活性炭认为是被吸附的废气的量和活性炭本身的用量之和，项目配备双级活性炭1套，每级活性炭填料2t，每年更换4次，故项目废活性炭产生量为20.774t/a。

（9）废液压油

项目液压站使用液压油，定期进行更换，废液压油产生量为48t/a。

（10）液压油桶

项目液压油年用量为60t，其规格为170kg/桶，故项目液压油桶年产生量为353个，单桶重约15kg/个，则项目液压油桶产生量为5.295t/a。

（11）生活垃圾

项目劳动定员为35人，生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg计算，项目年运行300d，故生活垃圾产生量为5.25t/a。

项目固体废物产排情况及处置措施见表3.6-6。

表3.6-6  固体废物产排及治理措施表

| 序号 | 固废名称 | 产生环节 | 固废性质 | 废物类别 | 废物代码 | 产量（t/a） | 处置方式 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷下脚料 | 剪切 | 一般工业固废 | / | 336-00-09 | 150 | 集中收集后外售 | 0 |
| 2 | 焊渣及废焊头 | 焊接 |  | / | 336-00-09 | 1.5 |  | 0 |
| 3 | 铁锈 | 拉矫破鳞 |  | / | 336-00-54 | 8265 |  | 0 |
| 4 | 不合格品 | 检验 |  | / | 336-00-09 | 90 | 回用于生产 | 0 |
| 5 | 除尘器粉尘 | 废气处理 |  | / | 336-00-66 | 526.16 | 集中收集后外售 | 0 |
| 6 | 废RO膜 | 污水处理 |  | / | 336-00-99 | 0.6 | 厂家回收 | 0 |
| 7 | 生化污泥 | 污水处理 |  | / | 336-00-62 | 0.314 | 环卫部门清运 | 0 |
| 8 | 生活垃圾 | 办公、生活 | 生活垃圾 | / | 999-99-99 | 5.25 |  | 0 |
| 9 | 废包装物 | 表面处理 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 4.95 | 暂存于危废暂存处，定期委托有资质的单位处置 | 0 |
| 10 | 废活性炭 | 废气处理 |  | HW49 | 900-039-49 | 20.774 |  | 0 |
| 11 | 废液压油 | 设备运行 |  | HW08 | 900-218-08 | 0.48 |  | 0 |
| 12 | 液压油桶 | 原辅材料 | 容器 | - | - | 5.25 | 暂存于空桶暂存处，由供货厂家回收 | 0 |

## 3.7全厂污染物预测排放情况汇总

全厂污染物产生及预测排放情况见表3.8-1。

表3.7-1  全厂污染物产排情况汇总

| 废气 |
| --- |
| 类别 | 污染物源 | 污染物 | 产生浓度mg/m3 | 年产生量t/a | 治理措施 | 削减量t/a | 排放浓度mg/m3 | 年排放量t/a | 标准值mg/m3 | 达标 分析 |
| 有组织废气 | 焊接 | 颗粒物 | 0.012 | 0.0034 | 1#布袋除尘器+1#水喷淋塔（一期） | 0.003397 | 0.61 | 0.000003 | 10 | 达标 |
|  |  |  | 0.472 | 0.0034 | 3#布袋除尘器（一期） | 0.0032 | 0.028 | 0.0002 | 10 | 达标 |
|  |  |  | 0.059 | 0.0017 | 4#布袋除尘器+3#水喷淋塔（二期） | 0.001698 | 0.61 | 0.000002 | 10 | 达标 |
|  | 破鳞 | 颗粒物 | 609.58 | 175.56 | 1#布袋除尘器+1#水喷淋塔（一期） | 175.384 | 0.61 | 0.176 | 10 | 达标 |
|  |  |  | 609.58 | 175.56 | 2#布袋除尘器+2#水喷淋塔（一期） | 175.384 | 0.61 | 0.176 | 10 | 达标 |
|  |  |  | 609.58 | 175.56 | 4#布袋除尘器+3#水喷淋塔（二期） | 175.384 | 0.61 | 0.176 | 10 | 达标 |
|  | ESC物理除锈 | NH3 | 0.694 | 0.2 | 1#水喷淋塔（一期） | 0.19 | 0.035 | 0.01 | - | 达标 |
|  |  |  | 0.694 | 0.2 | 2#水喷淋塔（一期） | 0.19 | 0.035 | 0.01 | - | 达标 |
|  |  |  | 0.694 | 0.2 | 3#水喷淋塔（二期） | 0.19 | 0.035 | 0.01 | - | 达标 |
|  | 烘干 | 碱雾 | 43.75 | 3.15 | 1#碱雾洗涤塔（一期） | 2.992 | 2.19 | 0.158 | - | 达标 |
|  | 固化 | VOCs | 82.875 | 5.967 | 1#双级活性炭吸附装置（一期） | 4.774 | 16.53 | 1.193 | 50 | 达标 |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘 | 9.74 | 0.378 | 1#低氮燃烧器（一期） | 0 | 5.25 | 0.378 | 10 | 达标 |
|  |  | SO2 | 18.56 | 0.72 |  | 0 | 10 | 0.72 | 50 | 达标 |
|  |  | NOx | 28.13 | 1.091 |  | 0 | 15.16 | 1.091 | 100 | 达标 |
| 无组织废气 | 焊接、破鳞、脱脂、辊涂 | 颗粒物 | / | 27.72052 | 颗粒物重力沉降、合理布局、车间密闭、加强绿化等 | 27.44252 | / | 0.278 | 1.0 | 达标 |
|  |  | NH3 | / | 0.063 |  | / | / | 0.063 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 碱雾 | / | 0.035 |  | / | / | 0.035 | - | 达标 |
|  |  | VOCs | / | 0.663 |  | / | / | 0.663 | 2.0 | 达标 |
| 废水 |
| 类别 | 污染物源 | 污染物 | 产生浓度mg/L | 年产生量t/a | 治理措施 | 削减量t/a | 排放浓度mg/L | 年排放量t/a |
| 废水 | 混合废水 | 废水量 | - | 11069m3/a | 经污水处理站处理后，排入上实环境城西（潍坊）污水处理厂，深度处理后排入大圩河，最终汇入白浪河 | 0.094m3/a | - | 11068.906m3/a |
|  |  | COD | 452.71 | 5.011 |  | 0.581 | 400 | 4.43 |
|  |  | BOD5 | 415.18 | 4.5956 |  | 1.2756 | 300 | 3.32 |
|  |  | SS | 419.46 | 4.643 |  | 0.213 | 400 | 4.43 |
|  |  | NH3-N | 51.99 | 0.5755 |  | 0.0775 | 45 | 0.498 |
|  |  | 全盐量 | 1622.37 | 17.958 |  | 0 | 1603.25 | 17.958 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 643.96 | 7.128 |  | 6.907 | 20 | 0.221 |
| 固废 |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处置方式 | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| 固废 | 剪切 | 钢卷下脚料 | 336-00-09 | 150 | 集中收集后外售 | 150 | 0 |
|  | 焊接 | 焊渣及废焊头 | 336-00-09 | 1.5 | 集中收集后外售 | 1.5 | 0 |
|  | 拉矫破鳞 | 铁锈 | 336-00-54 | 8265 | 集中收集后外售 | 8265 | 0 |
|  | 检验 | 不合格品 | 336-00-09 | 90 | 回用于生产 | 90 | 0 |
|  | 废气处理 | 除尘器粉尘 | 336-00-66 | 526.16 | 集中收集后外售 | 526.16 | 0 |
|  | 污水处理 | 废RO膜 | 336-00-99 | 0.6 | 厂家回收 | 0.6 | 0 |
|  | 污水处理 | 生化污泥 | 336-00-62 | 0.314 | 环卫部门清运 | 0.314 | 0 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 999-99-99 | 5.25 | 环卫部门清运 | 5.25 | 0 |
|  | 脱脂、辊涂钝化 | 废包装物 | 900-041-49 | 4.2 | 暂存于危废暂存库，定期委托有资质的单位处置 | 4.2 | 0 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 900-039-49 | 20.774 | 暂存于危废暂存库，定期委托有资质的单位处置 | 20.774 | 0 |
|  | 设备运行 | 废液压油 | 900-218-08 | 0.48 | 暂存于危废暂存库，定期委托有资质的单位处置 | 0.48 | 0 |

表3.7-2  项目污染物产排情况三本账分析

| 项目 | 名称 | 单位 | 现有工程排放量 | “以新带老”削减量 | 拟建项目排放量 | 项目建成后排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | m3/a | 29834.4 | 0 | 11068.906 | 40903.306 | +11068.906 |
|  | COD | t/a | 1.223 | 0 | 4.43 | 5.653 | +4.43 |
|  | NH3-N | t/a | 0.379 | 0 | 0.498 | 0.877 | +0.498 |
| 废气 | 颗粒物 | t/a | 2.789 | 0.697 | 0.9062 | 2.9982 | +0.2092 |
|  | SO2 | t/a | 0.034 | 0.028 | 0.72 | 0.726 | +0.692 |
|  | NOx | t/a | 2.028 | 0.299 | 1.091 | 2.82 | +0.792 |
|  | VOCs | t/a | 1.689 | 0.611 | 1.193 | 2.271 | +0.582 |
|  | NH3 | t/a | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | +0.03 |
|  | 碱雾 | t/a | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | +0.158 |
| 固废 | 一般工业固废 | t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 4区域环境概况

## 4.1项目地理位置概况

潍坊市地处山东半岛西部，地跨北纬35°41′－37°26′，东经108°10′－120°01′，直线距离西至省会济南183公里，西北至首都北京410公里。南依沂山，北濒渤海，东连青岛，西接淄博、东营，南与临沂、日照接壤。辖奎文、潍城、寒亭、坊子4区，青州、诸城、寿光、高密、安丘、昌邑6市，昌乐、临朐2县，全市总面积15859平方公里。2018年潍坊市年末常住人口数量为937.3万人，与2017年相比增长了1万人，同比增长0.11%；2018年潍坊市年末户籍人口数量为914.15万人，与2017年相比增长了6.15万人，同比增长0.68%。

潍城区位于潍坊市中部，胶济铁路两侧。东隔白浪河与奎文区、坊子区为邻，西北与寿光市、西南与昌乐县毗邻，北与寒亭区接壤。区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷。

潍城区地处中心城区，是山东半岛重要的交通枢纽辖区内胶济铁路、济青高速公路横贯东西；国道、省道及市区公路纵横交错。北距潍坊港50公里，南距潍坊机场5公里，东距青岛流亭国际机场100公里，西距济南遥墙国际机场150公里，距青岛海港、烟台海港、日照海港都在200公里以内。与济南、青岛及半岛城市群形成了2小时城市圈，是山东半岛城市群和胶东半岛制造业基地的几何中心，也是青岛、烟台、日照三大港口的交汇腹地，青岛、济南和潍坊机场可直飞世界各地。

该项目位于潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区殷大路仓南街交叉口西60米路北。厂区内基础设施配套齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，可充分利用厂区的公用设施，降低投资，适宜项目的建设。

项目地理位置图见附图3.3-1。

## 4.2地形地貌

潍坊位于东经118°10'～120°10'，北纬35°35’～37°26’，市域南北长约68公里，东西宽:北部约16公里，南部约40公里。地势南高北低，坡向北部莱州湾两岸，南部为丘陵，中部为平原，北部多为洼碱地和滨海滩涂，市区南部坊子区平均海拔65米，中部奎文、潍城平均海拔28米，北部寒亭平均海拔25米，平均坡度1‰～4‰。

潍坊市在大地构造上属华北台地，处在鲁西隆起、沂沐断裂带、鲁东隆起三个次级构造的交汇处。市区范围内除大胥家一带有第三纪玄武岩出露及埋藏较浅外，其它大部分地区皆为黄土质亚粘土，下层为亚沙土，一级大孔性土壤。根掘国家地震局《中国地震烈度区划图》，该工程所在区域为7度烈度区，项目用地内所有建筑物抗震建设标准应按国家设计规范要求执行。

潍城区地势南高北低，东北部地势平坦。潍城区地势平坦，土壤多为褐土。位于我国东部华夏第二隆起带与第二沉降带的衔接部位，地层发育以新生界玄武岩及各种松散沉积物为主。潍城矿产资源丰富，膨润土蕴藏量达100万吨以上，蓝宝石资源具有很高的开采、加工价值。该项目所在区域为7度烈度区，该项目内所有建筑物均按7度设防建设。该项目地处平原地带，区域内地势平坦，区内无其它特殊地貌形态，无大型建筑物，易于施工建设，地理位置十分优越。

## 4.3地表水

潍坊市市区主要有白浪河、虞河及其支流小虞河和浞河。白浪河纵贯城区，虞河并在坊子区侧通过，小虞河在潍城区西侧通过，浞河在寒亭区东侧通过。

⑴白浪河：发源于昌乐丹山一带，全长100公里，流域面积353平方公里，上游筑有水库，总库容1.54亿立方米，坝顶高程64.55米，死水位51.3米。历史最大泄洪量为790立方米/秒（1994年），白浪河为季节性河流，常年无水，雨季时，水位暴涨暴落，修建水库后，受到了控制。

⑵虞河：发源于安邱县灵山，向北汇入渤海，最大洪水量435立方米/秒，河水受大气降水和地下水补给，为季节性河流，雨季河水暴涨暴落，河床切割甚剧。

⑶小圩河：发源于夏家庄一带，在城区西部由南向北流入人工河，汇入白浪河，河床较高，为季节性河流，平时无水。

⑷浞河：发源于长令公山西北的石门、董房、官路（车留庄乡）一带，长约20公里，流域面积210平方公里，在寒亭南面为地下河，过寒亭后，逐步变为地上悬河。

⑸弥河：弥河全长206公里，流域面积3847.5平方公里，县境内流经12处乡（镇），94个村庄，河身占地4.57万亩，南高北低悬殊的地势使该河比降较大，水流湍急，由于流程平谷不一，致使河身宽窄悬殊，最宽处750米，最窄处仅25米，受大气降水时空均影响，河水流量季节性变化很大，汛期最大洪水流量4950立方米/秒，枯季最小流量0.32立方米/秒。

⑹其它：除上述几条季节性河流外，尚有干河：为季节性河流，雨季河水暴涨暴落。历史沿革为潍城区天然排洪沟，向北排入人工河；化肥沟：上游系人工明渠，下游借用天然排水道，亦为潍城重要排水道；浆沟河：在高新区中部通过，为高新区排水道；峡山水库灌渠：在寒亭北部东西向穿过，可作为寒亭雨水排水道。

从水文、气象和地质条件来看，该项目建设地点适于工程建设。

## 4.4气候、气象

- 气象资料

该项目所在地位于潍坊市潍城区，潍坊市属暖温带半湿润季风区，气候温和，四季分明，雨量集中，雨热同期。

气温：

历年平均气温：12.2℃

历年平均最高气温：19.2℃

极端最高气温：40.7℃

历年平均最低气温：7.7℃

极端最低气温：-21.4℃

降雨量：

历年平均降雨量：646~677mm

年最大降雨量：1215.7mm

年最小降雨量：372.3mm。

湿度：

历年平均空气湿度：67.5%

年最大空气湿度：90%

年最小空气湿度：55%

风向风力：

夏季主要风向为：东南风

冬季主要风向为：北风

历年平均风速：3.5米/秒

最大风速：20米/秒

霜冻：

历年平均冰冻期：52天

历年平均霜期：79天

历年平均日照总时数：2792小时。

# 5环境质量监测与评价

## 5.1环境空气质量现状

### 5.1.1评价基准年筛选

根据本项目所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择2022年作为评价基准年。

### 5.1.2环境空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公布发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

### 5.1.3基本污染物环境质量现状评价

2023年1月18日潍坊市生态环境局下发了《潍坊空气质量通报（第12期）》，根据通报数据，2022年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为0.034mg/m3；可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为0.063mg/m3；二氧化硫（SO2）平均浓度为0.009mg/m3；二氧化氮（NO2）平均浓度为0.026mg/m3；一氧化碳（CO）全市日均值第95百分位数为1.2mg/m3；臭氧（O3）全市日最大8小时值第90百分位数为0.168mg/m3；重污染天数平均为1天，优良率平均为78.9%。

本次评价参考了《潍城区乐埠山创新科技产业园规划（2020-2035年）环境影响报告书》中补充监测数据，其中范家村位于厂区南侧460m，潍坊市春季主导风向为西北风，故范家村监测数据具备参考性，其统计数据及评价结果详见下表：

表5.1-1  范家村监测结果一览表

| 监测点位 | 采样时间 | 监测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | VOCs |
| 范家村 | 2020.06.23 | 02:00 | ND | 0.66 |
|  |  | 08:00 | 0.05 | 0.78 |
|  |  | 14:00 | 0.03 | 0.80 |
|  |  | 20:00 | ND | 0.71 |
|  | 2020.06.24 | 02:00 | ND | 0.53 |
|  |  | 08:00 | 0.04 | 0.76 |
|  |  | 14:00 | 0.02 | 0.72 |
|  |  | 20:00 | ND | 0.67 |
|  | 2020.06.25 | 02:00 | 0.02 | 0.55 |
|  |  | 08:00 | 0.04 | 0.62 |
|  |  | 14:00 | 0.03 | 0.69 |
|  |  | 20:00 | 0.06 | 0.83 |
|  | 2020.06.26 | 02:00 | ND | 0.75 |
|  |  | 08:00 | 0.08 | 0.52 |
|  |  | 14:00 | 0.05 | 0.81 |
|  |  | 20:00 | 0.02 | 0.70 |
|  | 2020.06.27 | 02:00 | ND | 0.68 |
|  |  | 08:00 | 0.06 | 0.84 |
|  |  | 14:00 | 0.03 | 0.51 |
|  |  | 20:00 | ND | 0.64 |
|  | 2020.06.28 | 02:00 | 0.02 | 0.58 |
|  |  | 08:00 | 0.07 | 0.73 |
|  |  | 14:00 | 0.05 | 0.85 |
|  |  | 20:00 | 0.04 | 0.59 |
|  | 2020.06.29 | 02:00 | ND | 0.64 |
|  |  | 08:00 | 0.05 | 0.92 |
|  |  | 14:00 | 0.03 | 0.75 |
|  |  | 20:00 | 0.02 | 0.56 |

其评价结果详见下表：

表5.1-2  评价结果一览表

| 污染物 | 评价指标 | 评价标准（mg/m3） | 现状浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 超标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 小时浓度 | 0.2 | ND-0.08 | 0.025-0.4 | 0 | 达标 |
| VOCs | 小时浓度 | 2.0 | 0.51-0.92 | 0.255-0.46 | 0 | 达标 |

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。潍坊市2022年O3的全市日最大8小时浓度不能满足《环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准要求，年评价不达标，项目所在处于不达标区。

潍坊市生态环境保护部门已采取一系列措施对大气环境进行整治，加快解决中心城区工业污染围城问题，强化中心城区涉气排放源综合整治，实现治污设施和达标运行监管全覆盖。加强工业企业综合治理，巩固“散乱污”企业整治工作成果，建立动态管理机制。潍坊市要求各级各部门持续加大生态环境领域财政投入力度，优化完善空气质量生态补偿制度，设立环境空气质量生态补偿专项资金。围绕治污攻坚，潍坊市将强化科技支撑，加快智慧环保平台建设，升级环境空气质量管理平台，建立以用电监控为核心的企业排污智能管控系统，为强化企业环保设施监管和重污染天气减排措施落实提供有力保障。

### 5.1.4补充监测污染物环境质量现状评价

1、监测布点、监测项目、监测频率

本次环评委托山东尚水检测有限公司于2023年2月27日至3月5日进行了现状监测，项目大气环境质量现状监测共布设1个大气监测点，具体大气监测点位置、监测项目见下表及下图所示。

表5.1-1  环境空气监测布点、监测项目与监测频率一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂址 | NH3（小时值） | 监测7天， 小时值每天监测02、08、14、20时4个小时质量浓度值。 日均值每天至少20个小时的采样时间。 |
|  | VOCs（小时值） |  |

2、监测分析方法

各监测项目均按照国家环保局颁发的《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《空气和废气监测方法》(第四版)和《环境监测技术规范》中的有关规定进行监测，分析方法见下表。

表5.1-2  监测分析方法一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检出限 | 质控依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 氨 | HJ 533-2009 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.01mg/m3 | HJ 194-2017 |
|  | VOCs | HJ 604-2017 | 气相色谱法 | 0.07mg/m3 |  |

3、监测结果

表5.1-3   监测期间气象参数一览表

| 气象条件 日期 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 风速(m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.02.27 | 第一次 | -1.8 | 1025 | 1.6 | 北风 | / | / |
|  | 第二次 | 3.1 | 1016 | 1.6 |  | 4 | 1 |
|  | 第三次 | 7.8 | 1010 | 1.5 |  | 4 | 1 |
|  | 第四次 | 4.2 | 1015 | 1.5 |  | / | / |
| 2023.02.28 | 第一次 | -0.6 | 1024 | 1.4 | 北风 | / | / |
|  | 第二次 | 3.7 | 1015 | 1.4 |  | 4 | 1 |
|  | 第三次 | 7.1 | 1010 | 1.4 |  | 4 | 1 |
|  | 第四次 | 3.9 | 1016 | 1.3 |  | / | / |
| 2023.03.01 | 第一次 | 0.3 | 1022 | 1.7 | 西北风 | / | / |
|  | 第二次 | 4.1 | 1015 | 1.7 |  | 4 | 1 |
|  | 第三次 | 6.9 | 1012 | 1.7 |  | 4 | 1 |
|  | 第四次 | 3.6 | 1016 | 1.8 |  | / | / |
| 2023.03.02 | 第一次 | 1.1 | 1020 | 1.9 | 北风 | / | / |
|  | 第二次 | 3.2 | 1017 | 1.9 |  | 3 | 1 |
|  | 第三次 | 8.7 | 1011 | 1.9 |  | 3 | 1 |
|  | 第四次 | 4.5 | 1014 | 2 |  | / | / |
| 2023.03.03 | 第一次 | 3.1 | 1018 | 1.5 | 西北风 | / | / |
|  | 第二次 | 6.8 | 1015 | 1.5 |  | 3 | 1 |
|  | 第三次 | 12.5 | 1004 | 1.4 |  | 3 | 1 |
|  | 第四次 | 7.8 | 1010 | 1.5 |  | / | / |
| 2023.03.04 | 第一次 | 2.7 | 1019 | 1.3 | 西南风 | / | / |
|  | 第二次 | 5.9 | 1016 | 1.3 |  | 4 | 1 |
|  | 第三次 | 13.4 | 1002 | 1.2 |  | 4 | 1 |
|  | 第四次 | 6.2 | 1011 | 1.2 |  | / | / |
| 2023.03.05 | 第一次 | 4.0 | 1017 | 1.2 | 西南风 | / | / |
|  | 第二次 | 7.6 | 1014 | 1.2 |  | 3 | 1 |
|  | 第三次 | 14.0 | 1000 | 1.2 |  | 3 | 1 |
|  | 第四次 | 8.3 | 1010 | 1.1 |  | / | / |

表5.1-4 环境空气检测结果报告表

| 监测点位 | 采样时间 | 监测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | VOCs |
| 厂址 | 2023.02.27 | SSA2023022210-09-111 | 0.04 | 0.39 |
|  |  | SSA2023022210-09-112 | 0.03 | 0.45 |
|  |  | SSA2023022210-09-113 | 0.03 | 0.38 |
|  |  | SSA2023022210-09-114 | 0.02 | 0.29 |
|  | 2023.02.28 | SSA2023022210-09-121 | 0.03 | 0.34 |
|  |  | SSA2023022210-09-122 | 0.03 | 0.41 |
|  |  | SSA2023022210-09-123 | 0.04 | 0.32 |
|  |  | SSA2023022210-09-124 | 0.04 | 0.37 |
|  | 2023.03.01 | SSA2023022210-09-131 | 0.03 | 0.29 |
|  |  | SSA2023022210-09-132 | 0.03 | 0.25 |
|  |  | SSA2023022210-09-133 | 0.03 | 0.36 |
|  |  | SSA2023022210-09-134 | 0.02 | 033 |
|  | 2023.03.02 | SSA2023022210-09-141 | 0.03 | 0.36 |
|  |  | SSA2023022210-09-142 | 0.03 | 0.40 |
|  |  | SSA2023022210-09-143 | 0.03 | 0.29 |
|  |  | SSA2023022210-09-144 | 0.02 | 0.30 |
|  | 2023.03.03 | SSA2023022210-09-151 | 0.03 | 0.44 |
|  |  | SSA2023022210-09-152 | 0.02 | 0.38 |
|  |  | SSA2023022210-09-153 | 0.04 | 0.27 |
|  |  | SSA2023022210-09-154 | 0.03 | 0.33 |
|  | 2023.03.04 | SSA2023022210-09-161 | 0.03 | 0.25 |
|  |  | SSA2023022210-09-162 | 0.03 | 0.35 |
|  |  | SSA2023022210-09-163 | 0.04 | 0.31 |
|  |  | SSA2023022210-09-164 | 0.03 | 0.27 |
|  | 2023.03.05 | SSA2023022210-09-171 | 0.02 | 0.32 |
|  |  | SSA2023022210-09-172 | 0.04 | 0.39 |
|  |  | SSA2023022210-09-173 | 0.04 | 0.27 |
|  |  | SSA2023022210-09-174 | 0.02 | 0.34 |

表5.1-5  大气环境现状监测统计结果一览表

| 监测项目 | 监测点位 | 小时浓度范围（mg/m3） | 日均浓度范围（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 厂址 | 0.02-0.04 | -- |
| VOCs | 厂址 | 0.25-0.45 | -- |

4、评价方法和标准

①评价方法

采用浓度占标率进行评价。计算公式为：

式中：Pi —第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci —采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi —第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3 。

②评价标准

环境空气质量评价标准详见表5.1-6。

表5.1-6  环境空气质量评价标准一览表

| 序号 | 污染物 | 浓度限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时平均 | 8小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| 1 | NH3 | 200μg/m³ | / | / | / | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D. 1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 2 | VOCs | 2.0mg/m³ | / | / | / | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

5、评价结果

环境空气质量现状评价结果见表5.1-7。

表5.1-7  现状监测与评价结果表

| 污染物 | 点位 | 小时浓度（mg/Nm3） | 日均浓度（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 单因子指数 范围 | 超标率% | 最大超标倍数 | 单因子指数 范围 | 超标率 % | 最大超标倍数 |
| 氨 | 厂址 | 0.1-0.2 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| VOCs | 厂址 | 0.125-0.225 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 注：未检出项目按检出限的1/2进行评价 |

以上分析表明，评价区现状监测期间， NH3满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D. 1其他污染物空气质量浓度参考限值，VOCs满足《大气污染物综合排放标准详解》的小时标准要求。

从监测结果可知，本项目所在区域环境质量相对较好。

## 5.2地表水环境质量现状

- 监测布点

在上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司排入大圩河排污口的上游500m、下游1000m和下游3000m各设置了1个监测断面，见表5.2-1和图5.2-1。

表5.2-1  地表水监测断面设置情况

| 点位编号 | 河流名称 | 位置 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 大圩河 | 大圩河，上实环境城西污水处理厂排入大圩河上游500m | 了解大圩河水质情况 |
| 2# | 大圩河 | 大圩河，上实环境城西污水处理厂排入大圩河下游1000m | 了解混合断面水质情况 |
| 3# | 大圩河 | 大圩河，上实环境城西污水处理厂排入大圩河上游3000m | 了解消减断面水质情况 |

- 监测项目

监测项目：石油类、化学需氧量、BOD5、全盐量、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、硫酸盐、氯化物、挥发酚、硫化物、总磷、总氮、汞、铅、砷、镉、镍、六价铬共19项，并测量各断面的水宽、水深、流速、流量、水温等水文参数。

- 监测时间和频次

连续监测2天，每天各一次，同时测定河宽、水温、流量、流速等水文参数。

- 采样及分析方法

表5.2-2  项目采样及分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检出限 | 质控依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 流量 | GB 50179-2015 | 流速仪法 | - | HJ 164-2020 HJ 493-2009 |
|  | 水温 | GB/T 13195-1991 | 温度计法 | - |  |
|  | 石油类 | HJ 970-2018 | 紫外分光光度法 | 0.01mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | HJ 828-2017 | 重铬酸盐法 | 4mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 | 稀释与接种法 | 0.5mg/L |  |
|  | 全盐量 | HJ/T 51-1999 | 重量法 | 10mg/L |  |
|  | 高锰酸盐指数 | GB/T 11892-1989 | 滴定法 | 0.5mg/L |  |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 分光光度法 | 0.025mg/L |  |
|  | 氟化物 | GB/T 7484-1987 | 离子选择电极法 | 0.05mg/L |  |
|  | 硫酸盐 | HJ/T 342-2007 | 分光光度法 | 8mg/L |  |
|  | 氯化物 | GB/T 11896-1989 | 硝酸银滴定法 | 10mg/L |  |
|  | 挥发酚 | HJ 503-2009 | 分光光度法 | 0.0003mg/L |  |
|  | 硫化物 | HJ 1226-2021 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.01mg/L |  |
|  | 总氮（以N计） | HJ 636-2012 | 分光光度法 | 0.05mg/L |  |
|  | 总磷（以P计） | GB/T 11893-1989 | 分光光度法 | 0.01mg/L |  |
|  | 铅 | HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度法 | 0.03mg/L |  |
|  | 汞 | HJ 694-2014 | 原子荧光法 | 0.04μg/L |  |
|  | 砷 | HJ 694-2014 | 原子荧光法 | 0.3μg/L |  |
|  | 镉 | GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度法 | 0.005mg/L |  |
|  | 镍 | GB/T 11912-1989 | 原子吸收分光光度法 | 0.05mg/L |  |
|  | 六价铬 | GB/T 7467-1987 | 分光光度法 | 0.004mg/L |  |

5、评价范围及监测结果

表5.2-3  地表水水文参数监测结果

| 监测项目 | 监测结果 |
| --- | --- |
|  | 水温（℃） | 水深（m） | 河宽（m） | 流速（m/s） | 流量（m3/s） |
| 1#大圩河，上实环境城西污水处理厂排入大圩河上游500m | 5.8 | 1.4 | 22.50 | 0.1 | 3.15 |
| 2#大圩河，上实环境城西污水处理厂排入大圩河下游1000m | 6.0 | 0.2 | 3.20 | 0.2 | 0.13 |
| 3#大圩河，上实环境城西污水处理厂排入大圩河上游3000m | 6.3 | 0.15 | 2.50 | 0.3 | 0.11 |
| 备注 | / |

表5.2-3  地表水检测结果报告表1

| 检测类别 | 地表水 | 采样日期 | 2020.05.18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测结果 |
|  | 1#大圩河，上实环境城西污水处理厂排入大圩河上游500m | 2#大圩河，上实环境城西污水处理厂排入大圩河下游1000m | 3#大圩河，上实环境城西污水处理厂排入大圩河上游3000m |
| 样品编号 | SSA2023022210-03-111 | SSA2023022210-03-211 | SSA2023022210-03-311 |
| 石油类（mg/L） | ND | ND | ND |
| 化学需氧量（mg/L） | 14 | 17 | 15 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 2.7 | 3.7 | 3.1 |
| 全盐量（mg/L） | 382 | 395 | 387 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.9 | 2.2 | 2.0 |
| 氨氮（mg/L） | 0.376 | 0.426 | 0.400 |
| 氟化物（mg/L） | 0.50 | 0.63 | 0.56 |
| 硫酸盐（mg/L） | 147 | 161 | 157 |
| 氯化物（mg/L） | 156 | 171 | 165 |
| 挥发酚（mg/L） | ND | ND | ND |
| 硫化物（mg/L） | ND | ND | ND |
| 总氮（以N计）（mg/L） | 0.92 | 0.98 | 0.97 |
| 总磷（以P计）（mg/L） | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| 砷（μg/L） | ND | ND | ND |
| 汞（μg/L） | ND | ND | ND |
| 铅（mg/L） | ND | ND | ND |
| 镉（mg/L） | ND | ND | ND |
| 六价铬（mg/L） | ND | ND | ND |
| 镍（μg/L） | ND | ND | ND |
| 备注 | ND表示未检出 |

6、地表水现状评价

（1）评价方法

采用单因子指数法进行现状评价。

① 计算公式：

式中：Si——污染物单因子指数；

Ci——i污染物的浓度值，mg/L；

Csi——i污染物的评价标准值，mg/L。

② pH值标准指数的计算公式

>7.0

式中：SpHj——pH单因子指数；

pHj——j断面pH值；

pHsd——地面水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地面水水质标准中规定的pH值上限。

③DO值标准指数SDOj的计算可用下式：

当DOj≥DOs  SDOj=|DOf — DOj|/( DOf — DOs)

当DOj＜DOs  SDOj=10—9* DOj/DOs

式中： SDOj为DO的标准指数；

DOf为某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L；

DOf=468/（31.6+T）T为水温℃，取8.9℃；

DOj为溶解氧实测值；

DOs为溶解氧的评价标准；

当单项标准指数>1 时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

7、评价标准

地表水体大圩河水质执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，详见下表。

表5.2-4 地表水环境质量标准  单位：mg/L

| 编号 | 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | mg/L | 30 |
| 2 | BOD5 | mg/L | 6 |
| 3 | 氨氮 | mg/L | 1.5 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 10 |
| 5 | 总磷 | mg/L | 0.3 |
| 6 | 总氮 | mg/L | 1.5 |
| 7 | 硫酸盐 | mg/L | 250 |
| 8 | 氯化物 | mg/L | 250 |
| 9 | 挥发酚 | mg/L | 0.01 |
| 10 | 石油类 | mg/L | 0.5 |
| 11 | 氟化物 | mg/L | 1.5 |
| 12 | 硫化物 | mg/L | 0.5 |
| 13 | 汞 | mg/L | 0.001 |
| 14 | 铅 | mg/L | 0.05 |
| 15 | 砷 | mg/L | 0.1 |
| 16 | 镉 | mg/L | 0.005 |
| 17 | 镍 | mg/L | 0.02 |
| 18 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |
| 19 | 全盐量 | mg/L | / |

8、评价结果与分析

根据单因子指数计算公式和地表水环境评价标准，地表水各监测断面水污染物的标准指数计算结果见表5.2-5。

表5.2-5 地表水评价结果

| 监测点位 | 项目 | 单因子指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口入大圩河上游500米 | 化学需氧量（mg/L） | 0.47 | 0 | 0 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 0.45 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 0.19 | 0 | 0 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.25 | 0 | 0 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.33 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 0.59 | 0 | 0 |
|  | 氯化物（mg/L） | 0.62 | 0 | 0 |
|  | 总氮（以N计）（mg/L） | 0.61 | 0 | 0 |
|  | 总磷（以P计）（mg/L） | 0.23 | 0 | 0 |
| 排污口入大圩河下游1000米 | 化学需氧量（mg/L） | 0.57 | 0 | 0 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 0.62 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 0.22 | 0 | 0 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.28 | 0 | 0 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.42 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 0.64 | 0 | 0 |
|  | 氯化物（mg/L） | 0.68 | 0 | 0 |
|  | 总氮（以N计）（mg/L） | 0.65 | 0 | 0 |
|  | 总磷（以P计）（mg/L） | 0.3 | 0 | 0 |
| 排污口入大圩河下游3000米 | 化学需氧量（mg/L） | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 0.52 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.27 | 0 | 0 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.37 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 0.63 | 0 | 0 |
|  | 氯化物（mg/L） | 0.66 | 0 | 0 |
|  | 总氮（以N计）（mg/L） | 0.65 | 0 | 0 |
|  | 总磷（以P计）（mg/L） | 0.27 | 0 | 0 |
| 备注：未检出不再进行单因子指数计算。 |

由上表可知，项目区域内所有监测点监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，说明项目所在区域地表水质量较好。

## 5.3地下水环境质量现状

1、地下水环境质量现状达标分析

项目所在区域地下水走向由南向北，本次环评参考《潍城区乐埠山创新科技产业园规划（2020-2035年）环境影响报告书》中李家村地下水水质及水位监测数据、北大圩河村地下水水位监测数据，其监测时间为2020年6月27日，监测数据及评价结果如下：

5.3-1 地下水监测数据统计及评价结果一览表

| 监测点位 | 污染物 | 评价标准mg/L | 现状浓度mg/L | 占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李家村 | pH值（无量纲） | 6.5-8.5 | 7.28 | 22.95 | 0 | 达标 |
|  | 总硬度 | 450 | 374 | 83.11 | 0 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 1000 | 475 | 47.5 | 0 | 达标 |
|  | 耗氧量 | 3.0 | 0.37 | 12.33 | 0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.5 | 0.06 | 0.12 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 1.0 | 0.2 | 20 | 0 | 达标 |
|  | 氯化物 | 250 | 64.2 | 25.68 | 0 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 250 | 24.6 | 0.098 | 0 | 达标 |
|  | 硝酸盐氮 | 20 | 6.56 | 32.8 | 0 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.002 | 0.0004 | 20 | 0 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.05 | 0.022 | 44 | 0 | 达标 |

2、补充监测布点

按照《环境影响评价技术导则》（地下水）（HJ610-2016）要求的8.3.3.3 的 d）条，三级评价潜水含水层的水质监测点应该≥3个点，项目布设了2个地下水质监测点、4个地下水水位监测点，满足了解现状水质本底的目的。详见下表。

5.3-1 地下水现状监测布点一览表

| 编号 | 点位名称 | 监测点 | 意 义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 范家村 | 厂址上游监测点 | 了解厂址上游地下水水质、水位 |
| 2# | 厂址 | 厂址监测点 | 了解厂址范围地下水水质、水位 |
| 3# | 北乐埠村 | 厂址周围（西）监测点 | 了解厂址周围地下水水位 |
| 4# | 楼子村 | 厂址周围（东）监测点 | 了解厂址周围地下水水位 |

3、监测时间及频率

2023年2月27日监测1天，每天监测1次，瞬时取样。

4、监测项目

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞、六价铬、总硬度、氯化物、溶解性总固体、挥发酚，共17项。监测时同时调查监测井的井深（地面到井底的距离）、水深（地面到水面的距离）、水温及该水井的功能（工业、居民或牲畜饮用、农业灌溉）。

5、监测分析方法

水样采集、保存及分析方法按照《水和废水监测分析方法》及国家标准分析方法《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）进行，具体见下表。

表5.3-2 地下水监测分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检出限 | 质控依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值 | HJ 1147-2020 | 电极法 | - | HJ 164-2020 HJ 493-2009 |
|  | 水温 | GB/T 13195-1991 | 温度计测定法 | - |  |
|  | 氨氮 | GB/T 5750.5-2006 | 分光光度法 | 0.02mg/L |  |
|  | 亚硝酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | 分光光度法 | 0.001mg/L |  |
|  | 硝酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | 分光光度法 | 0.2mg/L |  |
|  | 汞 | GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光法 | 0.1μg/L |  |
|  | 砷 | GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光法 | 1.0μg/L |  |
|  | 六价铬 | GB/T 5750.6-2006 | 分光光度法 | 0.004mg/L |  |
|  | 总硬度 | GB/T 5750.4-2006 | 滴定法 | 1.0mg/L |  |
|  | 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 | 硝酸银容量法 | 1.0mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 | 称量法 | - |  |
|  | 挥发酚类（以苯酚计） | HJ 503-2009 | 分光光度法 | 0.0003mg/L |  |
|  | Na+ | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L |  |
|  | K+ | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度法 | 0.05mg/L |  |
|  | Ca2+ | GB/T 11905-1989 | 原子吸收分光光度法 | 0.02mg/L |  |
|  | Mg2+ | GB/T 11905-1989 | 原子吸收分光光度法 | 0.002mg/L |  |
|  | CO32- | 国家环保总局（2003） （第四版） （增补版） | 滴定法 | - |  |
|  | HCO3- | 国家环保总局（2003） （第四版） （增补版） | 滴定法 | - |  |

6、监测结果

地下水水质现状监测结果见下表5.3-3，水位现状监测结果见下表5.3-4。

表5.3-3 地下水水质现状监测结果

| 检测类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.02.27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测结果 |
|  | 1#范家村 | 2#厂址 |
| pH（无量纲） | 7.5 | 7.3 |
| 氨氮（mg/L） | 0.30 | 0.32 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 0.011 | 0.012 |
| 硝酸盐（mg/L） | 8.2 | 8.0 |
| 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | ND | ND |
| 汞（μg/L） | ND | ND |
| 砷（μg/L） | ND | ND |
| 六价铬（mg/L） | ND | ND |
| 总硬度（mg/L） | 331 | 333 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 730 | 736 |
| 氯化物（mg/L） | 176 | 179 |
| K+（mg/L） | 6.25 | 6.44 |
| Na+（mg/L） | 108 | 115 |
| Ca2+（mg/L） | 102 | 104 |
| Mg2+（mg/L） | 17.3 | 16.6 |
| CO32-（mg/L） | 0 | 0 |
| HCO3-（mg/L） | 158 | 161 |
| 备注 | / |

表5.3-4 地下水水位现状监测结果

| 检测类别 | 地下水 | 采样日期 | 2023.02.27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测结果 |
|  | 1#范家村 | 2#厂址 | 3#北乐埠村 | 4#楼子村 |
| 水温（℃） | 14.1 | 14.7 | 15.4 | 14.5 |
| 井深（m） | 28.4 | 18.2 | 20.2 | 15.5 |
| 水深（m） | 18.1 | 14.5 | 15.3 | 13.7 |
| 功能 | 功能监控用井 | 功能灌溉用井 | 功能灌溉用井 | 功能灌溉用井 |

7、地下水质量现状评价

（1）评价方法

采用单因子指数法进行评价，其数学表达式为：

式中：—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：—pH的标准指数，无量纲；

—pH监测值；

—标准中pH的上限值；

—标准中pH的下限值。

（2）评价结果

场区周边地下水水质现状评价结果见表5.3-5。

表5.3-5 地下水水质现状评价结果一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 标准值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 单因子污 染指数 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#范家村 | pH值（无量纲） | 6.5-8.5 | 7.5 | 0.5 | 0 |
| 2#厂址 |  |  | 7.3 | 0.25 | 0 |
| 1#范家村 | 氨氮 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 |
| 2#厂址 |  |  | 0.32 | 0.64 | 0 |
| 1#范家村 | 亚硝酸盐 | 1 | 0.011 | 0.011 | 0 |
| 2#厂址 |  |  | 0.012 | 0.012 | 0 |
| 1#范家村 | 硝酸盐 | 20 | 8.2 | 0.41 | 0 |
| 2#厂址 |  |  | 8 | 0.4 | 0 |
| 1#范家村 | 总硬度 | 450 | 331 | 0.74 | 0 |
| 2#厂址 |  |  | 333 | 0.74 | 0 |
| 1#范家村 | 溶解性总固体 | 1000 | 730 | 0.73 | 0 |
| 2#厂址 |  |  | 736 | 0.74 | 0 |
| 1#范家村 | 氯化物 | 250 | 176 | 0.704 | 0 |
| 2#厂址 |  |  | 179 | 0.716 | 0 |
| 备注：未检出的指标没有进行单因子指数计算 |

从上表可以看出，所有监测点监测因子均不超标，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，场区附近地下水水质较好。

## 5.4声环境质量现状

1、监测点位

本次噪声现状监测共布设4个监测点，具体见下表及下图。

表5.4-1  噪声质量现状监测点一览表

| 监测点位 | 测点名称 | 测点位置 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 厂界外1m | 了解南厂界噪声现状 |
| 2# | 北厂界 | 厂界外1m | 了解西厂界噪声现状 |
| 3# | 西厂界 | 厂界外1m | 了解北厂界噪声现状 |
| 4# | 南厂界 | 厂界外1m | 了解东厂界噪声现状 |

2、监测项目

等效连续A声级Leq（A）。

3、监测频率

监测1天，分别在昼间和夜间各监测一次，昼间（06：00-22：00）、夜间（22：00-06：00）。测量均在无雨、无雷电天气、风速5m/s以下进行。

4、执行标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

5、监测结果及评价

表5.4-2 噪声检测结果报告表

| 检测项目 | 等效连续A声级 | 检测日期 | 2023.02.27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要检测设备 | 多功能声级计、声校准器 |
| 校准数据 | 昼间测量前校正值：93.8 dB(A)，测量后校正值：93.8 dB(A) 夜间测量前校正值：93.8 dB(A)，测量后校正值：93.8 dB(A) |
| 检测点位置 （见附图） | 1#东厂界 | 2#北厂界 | 3#西厂界 | 4#南厂界 |
| 昼间Leq（dB(A)） | 54 | 55 | 56 | 55 |
| 夜间Leq（dB(A)） | 44 | 45 | 47 | 46 |
| 备注 | / |

6、声环境质量现状评价

（1）评价方法

采用超标值法，其数学表达式为：

式中：—超标值，dB（A）；

—测点等效A声级，dB（A）；

—噪声评价标准，dB（A）。

（2）评价结果

根据以上监测结果及评价标准、评价方法，得出噪声现状评价结果见表5.4-3。

表5.4-3  噪声现状评价结果

| 监测点位 | 标准值 | P值 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#东厂界 | 60 | 50 | -6 | -6 |
| 2#北厂界 | 60 | 50 | -5 | -5 |
| 3#西厂界 | 60 | 50 | -4 | -3 |
| 4#南厂界 | 60 | 50 | -5 | -4 |

监测结果显示，项目各厂界的昼间、夜间声环境均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准的要求。

## 5.5土壤环境质量现状

1、监测点位

本次土壤环境现状监测共布设6个监测点，具体见下表及下图。

表5.5-1 土壤环境现状监测点一览表

| 监测点位 | 测点名称 | 测点位置 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目区 | 柱状采样点 | 了解项目区内土壤背景值 |
| 2# | 厂区以东50m处 | 柱状采样点 | 了解项目周围土壤质量 |
| 3# | 厂址内 | 柱状采样点 | 了解项目周围土壤质量 |
| 4# | 厂区以北100m处 | 表层采样点 | 了解项目周围土壤质量 |
| 5# | 厂区西北侧500m处 | 表层采样点 | 了解项目周围土壤质量 |
| 6# | 厂区南侧100m处 | 表层采样点 | 了解项目周围土壤质量 |

2、监测项目

建设用地45项（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、苯胺、间-二甲苯+对-二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、2-氯纷、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）。

3、监测时间及频率

2023年2月27日监测1天，每天监测1次。

4、监测分析方法

监测方法按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表3中规定执行，具体监测方法见下表。

表5.5-2 土壤监测分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检出限 | 质控依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 铜 | HJ491-2019 | 分光光度法 | 1mg/kg | HJ/T 166-2004 |
|  | 镍 | HJ491-2019 | 分光光度法 | 4mg/kg |  |
|  | 六价铬 | HJ 1082-2019 | 分光光度法 | 0.5mg/kg |  |
|  | 镉 | GB/T 17141-1997 | 分光光度法 | 0.01mg/kg |  |
|  | 铅 | HJ491-2019 | 分光光度法 | 10mg/kg |  |
|  | 砷 | HJ 680-2013 | 原子荧光法 | 0.01mg/kg |  |
|  | 汞 | HJ 680-2013 | 原子荧光法 | 0.002mg/kg |  |
|  | 苯胺 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 0.09mg/kg |  |
|  | 四氯化碳 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 2μg/kg |  |
|  | 氯仿 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 2μg/kg |  |
|  | 氯甲烷 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 3μg/kg |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 2μg/kg |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 3μg/kg |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 2μg/kg |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 3μg/kg |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 3μg/kg |  |
|  | 二氯甲烷 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 3μg/kg |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 2μg/kg |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 3μg/kg |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 3μg/kg |  |
|  | 四氯乙烯 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 2μg/kg |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 2μg/kg |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 2μg/kg |  |
|  | 三氯乙烯 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 2μg/kg |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 3μg/kg |  |
|  | 氯乙烯 | HJ 736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 2μg/kg |  |
|  | 苯 | HJ 642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 1.6μg/kg |  |
|  | 氯苯 | HJ 642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 1.1μg/kg |  |
|  | 1,2-二氯苯 | HJ 642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 1.0μg/kg |  |
|  | 1,4-二氯苯 | HJ 642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 1.2μg/kg |  |
|  | 乙苯 | HJ 642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 1.2μg/kg |  |
|  | 苯乙烯 | HJ 642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 1.6μg/kg |  |
|  | 甲苯 | HJ 642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 2.0μg/kg |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | HJ 642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 3.6μg/kg |  |
|  | 邻二甲苯 | HJ 642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 1.3μg/kg |  |
|  | 硝基苯 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 0.09mg/kg |  |
|  | 2-氯酚 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 0.1mg/kg |  |
|  | 苯并(a)蒽 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 0.1mg/kg |  |
|  | 苯并(a)芘 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 0.1mg/kg |  |
|  | 苯并(b)荧蒽 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 0.2mg/kg |  |
|  | 苯并(k)荧蒽 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 0.1mg/kg |  |
|  | 䓛 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 0.1mg/kg |  |
|  | 二苯并(a,h)蒽 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 0.1mg/kg |  |
|  | 茚并(1,2,3-cd)芘 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 0.1mg/kg |  |
|  | 萘 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 0.09mg/kg |  |

5、监测结果及评价

土壤现状监测结果见下表。

表5.5-3 土壤环境现状监测结果报告表

| 检测项目 | 土壤 | 检测日期 | 2023.02.27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测点位置 | 1# 0~0.5m | 1# 0.5~1.5m | 1# 1.5~3m | 2# 0~0.5m | 2# 0.5~1.5m | 2# 1.5~3m | 3# 0~0.5m | 3# 0.5~1.5m | 3# 1.5~3m | 4# 0~0.5m | 5# 0~0.5m | 6# 0~0.5m |
| 苯胺（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 （μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯甲烷（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯（μg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铜（mg/kg） | 27 | 31 | 26 | 25 | 27 | 23 | 32 | 35 | 31 | 24 | 26 | 22 |
| 镍（mg/kg） | 29 | 28 | 32 | 26 | 30 | 24 | 29 | 33 | 30 | 27 | 25 | 26 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镉（mg/kg） | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| 铅（mg/kg） | 26 | 22 | 25 | 21 | 19 | 23 | 29 | 26 | 30 | 23 | 20 | 22 |
| 砷（mg/kg） | 8.65 | 7.36 | 9.32 | 6.57 | 8.22 | 7.48 | 8.92 | 7.74 | 9.03 | 6.58 | 6.32 | 7.02 |
| 汞（mg/kg） | 0.095 | 0.087 | 0.073 | 0.064 | 0.058 | 0.070 | 0.102 | 0.096 | 0.080 | 0.077 | 0.065 | 0.083 |
| 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硝基苯（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯酚（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并(a)蒽（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并(a)芘（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并(b)荧蒽（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并(k)荧蒽（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 䓛（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并(a,h)蒽（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 茚并(1,2,3-cd)芘（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注 | “ND”表示未检出 |

6、土壤环境质量现状评价

（1）评价方法

采用单因子指数法评价，其数学表达式为：

式中：—第种污染物的单因子指数；

—第种污染物在土壤中的浓度；

—第种污染物的评价标准。

（2）评价结果

根据以上监测结果及评价标准、评价方法，得出土壤环境现状评价结果见表5.5-4。

表5.5-4  土壤环境现状评价结果

| 点位 | 样点 | 铜 | 镍 | 镉 | 铅 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0~0.5m | 0.0015 | 0.032 | 0.0029 | 0.033 | 0.144 | 0.0025 |
|  | 0.5~1.5m | 0.0017 | 0.031 | 0.0026 | 0.028 | 0.123 | 0.0023 |
|  | 1.5~3m | 0.0014 | 0.036 | 0.0026 | 0.031 | 0.155 | 0.0019 |
| 2# | 0~0.5m | 0.0014 | 0.029 | 0.0023 | 0.026 | 0.110 | 0.0017 |
|  | 0.5~1.5m | 0.0015 | 0.033 | 0.0018 | 0.024 | 0.137 | 0.0015 |
|  | 1.5~3m | 0.0013 | 0.027 | 0.002 | 0.029 | 0.125 | 0.0018 |
| 3# | 0~0.5m | 0.0018 | 0.032 | 0.0034 | 0.036 | 0.149 | 0.0027 |
|  | 0.5~1.5m | 0.0019 | 0.037 | 0.0032 | 0.033 | 0.129 | 0.0025 |
|  | 1.5~3m | 0.0017 | 0.033 | 0.0026 | 0.038 | 0.151 | 0.0021 |
| 4# | 0~0.5m | 0.0013 | 0.03 | 0.0028 | 0.029 | 0.110 | 0.002 |
| 5# | 0~0.5m | 0.0014 | 0.028 | 0.0023 | 0.025 | 0.105 | 0.0017 |
| 6# | 0~0.5m | 0.0012 | 0.029 | 0.0023 | 0.028 | 0.117 | 0.0022 |
| 备注 | 未检出的指标没有进行单因子指数计算 |

# 监测结果显示，评价范围内土壤现状满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准要求。

# 6 环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响分析

本项目建设地点位于潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区殷大路仓南街交叉口西60米路北，施工内容主要为项目现有纵剪线拆除搬迁，护栏浸塑生产线拆除，以及现有场地平整、土方挖掘、原料及设备运输、建筑结构施工、设备安装等。施工期主要环境影响有施工扬尘、运输车辆排放的废气、废水、建筑垃圾及施工噪声等，以及对周围生态的影响。

### 6.1.1施工期大气环境影响分析

（1）废气污染源

根据工程分析，施工期间的废气主要是扬尘、施工机械及运输车辆排放的废气，各项废气污染物对环境的影响分析如下：

①扬尘

i施工地表开挖、物料的堆放、装卸过程产生的扬尘

扬尘是施工期间影响环境空气的主要大气污染物，主要来源于地表开挖、场地清理和物料运输过程。扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响。据类比资料，一般气象条件下，平均风速2.8m/s，建筑工地的TSP浓度为其上风向的2~2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内的TSP的浓度均值可达0.49mg/m3，相当于空气质量标准（二级标准）的1.6倍。当有围栏时，在同等条件下，其影响距离可缩短40％，即60m。

施工期所产生的各类扬尘源均属于瞬时源，排放的高度都比较低，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远，如采取遮盖、围墙等防尘措施，其影响主要在施工场地附近50m左右范围内，主要对施工人员影响较大。为了减少扬尘，车辆经常过往的道路要保持路面平坦、清洁，并经常洒水；散装物料在装卸、运输过程中要防止撒落；露天堆场要苫盖，以尽量减少施工扬尘对环境的影响。

ii建筑物料的运输造成的道路扬尘

施工期间物料运输车辆行驶运输过程中也会产生大量扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表6.1-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表6.1-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  单位：kg/辆·km

| P(kg/m2) 车速(km/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10 | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15 | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25 | 0.255279 | 0.314326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

②运输车辆排放的废气

施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于汽车运输时产生的尾气排放量不大，且排放尾气很快即被室外空气流稀释，所以对当地环境空气质量造成影响轻微。

（2）拟采取的废气治理措施

针对施工期废气污染，本次环评建议采取的措施主要有：

①施工扬尘和运输扬尘采取的措施

施工场地要设置围挡，风速5m/s以上大风天气停止施工；主要运输道路进行硬化，防止扬尘。所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度；工程对汽车运输道路、厂区及物料堆场等无组织扬尘点拟定期进行洒水降尘，并在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，加强原辅材料调度管理。运输车辆出场时必须使用毡布覆盖，避免在运输过程中的抛洒现象；建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场需设置洗车场，用水清洗车体和轮胎。土料合理布局规划，弃土运至城建部门指定的地点。土料装卸过程会产生一定的扬尘，因此采取对土料进行洒水的方式抑尘，但洒水不宜过多防止运输过程中泥浆滴漏，影响运输沿线的卫生。

本项目施工期的运输物料以固体为主，其中包括袋装的水泥和散装水泥，袋装水泥产生的扬尘较小。如遇大风天应加盖苫布进行遮盖，避免产生扬尘。散装水泥运输过程中要使用罐车，进出工地的其他物料、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出，避免产生扬尘。车辆驶离工地前，应在洗车平台清。洗轮胎及车身，不得带泥上路。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

对物料的大量运输，运输路线首选尽量避开居民密集区的道路，尽量避开当地上下班高峰时间。施工工地内及工地出口至市政道路间的车行道路，应保持清洁，可采取铺设钢板、铺设混凝土路面方式，辅以洒水、喷洒抑尘剂，防止机动车扬尘。限制运输物料车辆进入施工现场的车速。最大限度地减轻运输过程对沿线的粉尘污染。

②施工机械、运输车辆排放的废气防治措施

采用排放达标的设备和车辆，加强对机械设备和车辆的维护保养，使之处于良好的运行状态，使用合格的油品，尽量减少设备和车辆空转空驶。

综上所述，本工程施工期的废气污染均采取了相应的控制及治理措施，根据类比资料，可以达到较好的控制效果，通过加强管理，本工程施工期的废气对周围环境影响不大。

### 6.1.2施工期水环境影响分析

本项目施工期废水来源于施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水、现场施工人员的生活污水等。

生产废水：施工机械冲洗废水排放量小，冲洗废水主要是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染；泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20~1.46，含泥量30~50%，pH值约12~14。本项目施工场地设置临时沉淀池，生产废水经临时沉淀池沉淀后回用，不外排。

生活污水：施工人员的生活污水主要为日常生活产生的污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。施工期生活废水依托厂内现有化粪池及污水处理站进行处理。

施工单位在施工现场设置临时沉淀池等临时性污水简易处理设施，对施工废水进行处理后，能有效地控制对水体的污染，施工期对水环境的影响较小，且将随着施工期的结束而消失。

### 6.1.3施工期噪声环境影响分析

根据前述分析，项目施工期机械设备噪声源强列于表3.9-7，多台设备同时作业时，各台噪声设备会产生叠加，叠加后噪声级将增加3~8dB（A），一般不会超过10dB（A）。

施工期噪声源影响预测分析

预测模式如下：

式中：LA（r）——距声源r处的A声级；

LA（ro）——参考位置ro处的A声级

将单台施工机械设备视为点声源，经距离衰减后预测结果见表6.1-3，表中R55为噪声影响半径，是指声级55dB（A）时的影响距离范围。

表6.1-3 施工期主要机械设备噪声影响范围表

| 施工阶段 | 声源 | R55 | R65 | R70 | R75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 挖掘机 | 190 | 75 | 40 | 22 |
|  | 自卸车 | 80 | 25 | 14 | 10 |
|  | 推土机 | 150 | 65 | 34 | 18 |
| 结构 | 混凝土振捣机 | 200 | 66 | 37 | 21 |
|  | 混凝土输送泵 | 160 | 55 | 32 | 15 |
|  | 电焊机 | 120 | 60 | 30 | 15 |

由表6.1-2可知，施工期机械设备噪声会导致施工场地50m内昼间噪声超标，夜间在200m处可达标。各种施工机械的影响范围均可控制在场地场界范围内。另外通过控制高噪声设备的施工时间、合理安排施工地点等可以有效的降低施工噪声对周围环境的影响。

运输车辆在运输材料和土方时，应低速或限速行驶，不得超载运输，不在夜间运输。运输途中路过居民区、学校等噪声敏感区时，减少或杜绝鸣笛，使得噪声敏感点满足标准要求；禁止现场进行混凝土搅拌，使用商业混凝土以减少噪声。

对于施工作业噪声，通过培养施工管理和操作人员环境意识，倡导文明施工方式，避免施工期间发生扰民事件从而避免不必要的环境纠纷。

通过采取以上措施能够控制施工场界噪声不超过《建筑施工环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。

### 6.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废弃物主要有建筑垃圾、生活垃圾。建筑垃圾主要有基础土方开挖、回填产生的弃土、废弃包装袋、损坏和废弃的各种建筑材料、碎砖瓦、渣土、木头碎屑、包装纸袋等；生活垃圾主要有施工及管理人员产生的生活垃圾。

建筑垃圾：在项目建设过程中施工建筑垃圾按照当地环保部门的要求，运往专门的建筑垃圾处置场所处理。生活垃圾：由施工单位分类收集后运至当地垃圾填埋场处理。

总体而言，本项目固体废物组成成分相对简单，施工产生的固体废物均能得到妥善处置。在施工过程中要注意对施工固体废物妥善堆存，暂存点要采取必要的防渗、防水土流失措施，避免对土壤、地下水造成影响。因此在暂存、堆置及相应处理处置方式合理的条件下，本项目施工中产生的固体废物对当地环境影响较小。

### 6.1.5施工期生态环境影响分析

（1）土地利用影响分析

项目主要施工内容包括：现有生产线拆除及搬迁、拟建项目生产线安装。这些工程的建设不改变占地范围内的土地利用类型。项目的占地对项目区的土地利用无响。

（2）对动物的影响分析

项目建设对区域内野生动物的影响，主要是由于施工期间的施工噪声、施工照明等施工活动，对野生动物可能产生一定的影响。项目所影响区域内野生动物较少，主要是一些鼠类及鸟类等，没有国家及省级保护野生动物。由于该区域人类活动频繁，工程建成后，区域生态环境并无较大改变，所以项目建设对区域内的野生动物影响较小。

（3）对植被的影响分析

项目经过地区没有珍稀濒危植物物种的分布，工程建成后通过场区整体绿化，建成人工生态系统，对占地造成的植被损失进行了弥补，通过对各区域绿化和植被恢复工作，项目区植被覆盖率明显增加，这将改善区域生态环境和局地小气候，减少风力，提高土壤蓄水保肥能力，有利于自然植被恢复及防止水土流失，对区域生态环境产生一定的有利影响。

（4）水土流失

本项目在施工期会对地表有一定扰动，造成局部的水土流失。评价要求施工单位在施工过程中对临时堆土、散状材料应遮盖蓬布，四周设置排水沟及沉淀池，雨季停止施工，采取以上水土保持措施后，项目施工期造成的水土流失影响较小。

6.2运营期环境影响分析

### 6.2.1环境空气影响预测与评价

1、预测因子

根据本项目评价因子，确定预测因子为SO2、NOX、颗粒物、氨和VOCs。

2、影响预测

本次预测主要预测本项目有组织排放和无组织排放的废气下风向最大落地浓度及其占标率。

- 预测因子

有组织排放：烟尘、SO2、NOx、氨和VOCs

无组织排放：颗粒物、VOCs、氨

- 估算模式

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

3、源强计算

拟建项目大气污染源源强参数见表6.2-1、6.2-2。

表6.2-1  有组织点源源强计算清单表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/° | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度(m) | 内径 (m) | 温度 (K) | 流量(m3/h) |  |  |  |
| DA008 | 118.9856 | 36.6984 | 39 | 15 | 0.85 | 298.15 | 40000 | 颗粒物 | 0.024 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.001 | kg/h |
| DA009 | 118.9861 | 36.6984 | 40 | 15 | 0.85 | 298.15 | 40000 | 颗粒物 | 0.024 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.001 | kg/h |
| DA010 | 118.9855 | 36.6979 | 38 | 15 | 0.3 | 298.15 | 1000 | 颗粒物 | 0.00002 | kg/h |
| DA011 | 118.9860 | 36.6979 | 39 | 15 | 0.45 | 323.15 | 10000 | 颗粒物 | 0.026 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.055 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.076 | kg/h |
| DA012 | 118.9866 | 36.6979 | 39 | 15 | 0.45 | 323.15 | 10000 | VOCs | 0.166 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.026 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.05 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.076 | kg/h |
| DA013 | 118.9850 | 36.6984 | 39 | 15 | 0.85 | 298.15 | 40000 | 颗粒物 | 0.024 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.001 | kg/h |

表6.2-2  无组织面源源强计算清单表

| 污染源名称 | 面源起点坐标/° | 面源海拔高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物 | 排放 速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1#面源 | 118.98385 | 36.69835 | 39 | 7200 | 连续 | 颗粒物 | 0.039 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.004 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.092 | kg/h |

参照HJ2.2-2018附录C，本次评价选取的估算模型参数见表6.2-3。

表6.2-3  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 40.3°C |
| 最低环境温度 | -13.8°C |
| 土地利用条件 | 农村 |
| 区域湿度条件 | 半湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

4.预测结果

本项目各污染物预测结果见表6.2-4~6.2-6。

表6.2-4  排气筒排放估算模式计算结果一览表

| 点源 | 污染物 | 下风向最大浓度（μg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 最大浓度对应距离（m） | D10%最远距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA008 | 颗粒物 | 5.075 | 0.5639 | 896 | / |
|  | NH3 | 0.2115 | 0.1057 | 896 | / |
| DA009 | 颗粒物 | 5.0765 | 0.5641 | 896 | / |
|  | NH3 | 0.2115 | 0.1058 | 896 | / |
| DA010 | 颗粒物 | 0.0423 | 0.0047 | 896 | / |
| DA011 | 颗粒物 | 2.1678 | 0.2409 | 1075 | / |
|  | SO2 | 4.1688 | 0.8338 | 1075 | / |
|  | NOx | 6.3366 | 2.5347 | 1075 | / |
| DA012 | VOCs | 12.6840 | 0.6342 | 1180 | / |
|  | 颗粒物 | 1.9987 | 0.2221 | 1180 | / |
|  | SO2 | 3.8436 | 0.7687 | 1180 | / |
|  | NOx | 5.8423 | 2.3369 | 1180 | / |
| DA013 | 颗粒物 | 5.6300 | 0.6256 | 823 | / |
|  | NH3 | 0.2346 | 0.1173 | 823 | / |

表6.2-6  无组织废气估算模式计算结果表

| 污染物 | 下风向最大浓度（μg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 最大浓度对应距离（m） | D10%最远距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2.1678 | 0.2409 | 1075 | / |
| NH3 | 4.1688 | 0.8338 | 1075 | / |
| VOCs | 6.3366 | 2.5347 | 1075 | / |

由估算模式计算结果可知，拟建项目排气筒DA011中NOx的Pmax值为2.5347%，Cmax值为0.0063366mg/m3。

5、评价等级判定

由表6.2-3至6.2-6可以看出，拟建项目特征污染物排气筒DA011有组织排放最大地面浓度占标率最大，最大占标率为2.5347%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对评价等级确定方法的规定，确定本项目大气环境影响评价等级为二级，评价范围是以排放源为中心，边长为5km的区域；大气二级评价不需要进一步预测，仅需要核算污染物排放量。

6、污染物的核算

（1）有组织排放量核算

表6.2-7  拟建项目大气污染物有组织排放量核算

| 排放口 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒DA008 | 颗粒物 | 10 | / | 0.176 |
|  | NH3 | / | 4.9 | 0.01 |
| 排气筒DA009 | 颗粒物 | 10 | / | 0.176 |
|  | NH3 | / | 4.9 | 0.01 |
| 排气筒DA010 | 颗粒物 | 10 | / | 0.0002 |
| 排气筒DA011 | 颗粒物 | 10 | / | 0.189 |
|  | SO2 | 50 | / | 0.36 |
|  | NOx | 100 | / | 0.5455 |
|  | 碱雾 | / | / | 0.158 |
| 排气筒DA012 | VOCs | 50 | 2.0 | 1.193 |
|  | 颗粒物 | 10 | / | 0.189 |
|  | SO2 | 50 | / | 0.36 |
|  | NOx | 100 | / | 0.5455 |
| 排气筒DA013 | 颗粒物 | 10 | / | 0.176 |
|  | NH3 | / | 4.9 | 0.01 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 0.9062 |
|  | 二氧化硫 | 0.72 |
|  | 氮氧化物 | 1.091 |
|  | NH3 | 0.03 |
|  | 碱雾 | 0.158 |
|  | VOCs | 1.193 |

（2）无组织排放量核算

表6.2-8  拟建项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 厂区 | 颗粒物 | 车间密闭、厂区加强绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 0.277 |
|  |  | NH3 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 0.032 |
|  |  | 碱雾 |  | - | - | 0.035 |
|  |  | VOCs |  | 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2019） | 2.0 | 0.663 |
| 无组织排放总计 |
| 合计 | 颗粒物 | 0.277t/a |
|  | NH3 | 0.032t/a |
|  | 碱雾 | 0.035t/a |
|  | VOCs | 0.663t/a |

7、大气环境影响评价自查表

拟建项目大气环境影响评价自查表详见表6.2-9。

表6.2-9  拟建项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km( | 边长=5~50km( | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a( | 500~2000t/a( | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物(SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3) 其他污染物（氨、VOCs） | 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 | 地方标准( | 附录D( | 其他标准( |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区( | 二类区( | 一类区和二类区( |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源 现有污染源 | 拟替代的污染源( | 其他在建、拟建项目污染源( | 区域污染源( |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD( | ADMS( | AUSTAL 2000( | EDMS/AEDT( | CALPUFF( | 网格模型( | 其他( |
|  | 预测范围 | 边长≥50km( | 边长=5~50km( | 边长=5km( |
|  | 预测因子 | 预测因子(颗粒物、SO2、NOx、碱雾、VOCs、NH3) | 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%( | C本项目最大占标率＞100%( |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%( | C本项目最大占标率＞10%( |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%( | C本项目最大占标率＞30%( |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长()h | C非正常占标率≤100%( | C非正常占标率＞100%( |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标( | C叠加不达标( |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%( | k＞-20%( |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：(颗粒物、SO2、NOx、碱雾、VOCs、NH3) | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测( |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：(SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3、VOCs、NH3) | 监测点位数(2) | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接受( |
|  | 大气环境防护距离 | 距( )厂界最远( )m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：(0.72)t/a | NOx：(1.092)t/a | 颗粒物：(47.1795)t/a | VOCs：(1.853)t/a |
| 注：“(”为勾选项，填“(”；“()”为内容填写项 |

8、 环境防护距离的确定

为防止企业有害气体无组织排放对居住区造成污染和危害，保护人体健康，必须在企业与居住区之间设置一定的大气环境防护距离。大气环境防护距离内宜绿化或设置其它生产性厂房、仓库，但不应有长期居住的人群。

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。根据预测结果，本项目不需要设置大气环境防护距离。

### 6.2.2地表水环境影响预测与评价

一、评价等级与评价范围确定

1、评价等级判定

拟建项目为水污染影响型建设项目，项目废水包括生活废水、生产废水，外排废水排入上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司集中处理后排入大圩河。拟建项目废水不直排外环境，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设建设项目评价等级判定要求，本项目地表水评价等级确定为三级 B。

2、评价范围确定

拟建项目评价范围确定为区域污水处理厂排污口上游500m至下游3000m的范围。

3、评价时期确定

根据导则5.4.2，三级B评价可不考虑评价时期。

4、环境影响评价标准确定

根据导则5.6.1.2，间接排放的建设项目可将区域污水处理厂设计进水水质作为评价标准。本项目环境影响评价标准为COD500mg/L、氨氮45mg/L。

二、地表水环境影响评价

1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

拟建项目废水为生活污水。生活污水排入上实环境城西(潍坊)污水处理有限公司进行集中处理。

根据现有工程废水总排口的实测数据可知，现有工程外排废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司进水水质要求。拟建项目外排废水主要是生活污水及生产废水，与厂区现有工程排水情况一致；可见，拟建项目外排废水可做到达标排放，项目所采取的水污染控制和水环境影响减缓措施有效。

2、本项目排水情况

项目废水主要来源于生活废水、浓水制备纯水、脱脂倒槽废水、水喷淋塔定期排污水、碱雾洗涤塔排污水等。办公生活经厂区内化粪池预处理后连同生产废水经厂区污水处理站进行处理，处理后经市政污水管网排至上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司深度处理后排至大圩河。废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司进水水质要求。

3、依托污水处理设施的环境可行性

①污水管网

本项目所在区域污水配套设施完善，厂区污水管线与市政污水管网相连接，废水经处理后排入上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司。

②水质符合性

本项目废水排入上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司，该公司废水处理工艺为A/O工艺，由工程分析可知，厂区废水经厂区污水处理站处理后，废水水质符合上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司的进水水质要求。

③水量符合性

项目新增废水量11068.906m3/a，企业外排污水总量为40903.306m3/a（136.34m3/d）；上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司日处理规模为4万m3/d，本项目的排水量仅占处理能力的0.34%，因此，从水量接受能力来看，上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司完全有能力处理本项目污水。

综上所述，拟建项目技改完成后废水排放可以满足上实环境城西(潍坊)污水处理有限公司的进水水质要求和处理能力，区域管网也已配套，废水进入上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司是可行的。

4、上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司接纳本项目废水的可靠性

1）处理规模

上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司位于经济开发区北二环路与月河路交叉口西北角处，主要负责处理友爱路管道、西外环管道汇入禹王北街管道收集的污水，服务于白浪河以西的潍城区及经济开发区，服务范围26.4平方公里；上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司位于本项目的东北方，距离本建设项目直线距离约6.7km。上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司，占地40亩，现有运行人员17人；该污水处理厂设计规模4×104m3/d，于2010年6月开工建设，2010年11月份即开始工艺调试，2011年1月进入商业运营期；污水处理厂现平均日处理废水3.75×104m3/d，剩余处理能力为2500 m3/d，本项目废水量为36.9m3/d，占污水处理厂的剩余处理规模的1.49%。

2）处理工艺及排放情况

进入污水厂的污水主要由生活污水和达标排放的工业废水构成，工业污染源有食品厂、纺织厂、造纸厂、服装厂等构成，采用"多段多级AO除磷脱氮+化学除磷”处理工艺。

图6.2.2-1 上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司废水处理工艺

3）进水（纳管）标准

上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司进水水质要求见下表6.2-1。

表6.2-1 上实环境城西（潍坊）污水处理厂设计进、出水水质

| 污染物名称 | 进水水质 |
| --- | --- |
| CODcr（mg/L） | 500 |
| BOD5（mg/L） | 240 |
| SS（mg/L） | 400 |
| 氨氮（mg/L） | 45 |
| 总磷（mg/L） | 8 |
| pH值 | 6～9 |

本项目废水经厂内处理后排水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，满足上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司的进水（纳管）标准。

4）污水管网的建设

上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司建设了收集管网接入房，预设了污水管接口，已经安装相关流量计和在线监测仪，目前已建企业的接管率为100%。

因此，从上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司的处理规模、处理工艺、进水（纳管）标准、管网建设等方面分析，接纳本项目废水是可行的。

项目建成后，企业必须严格落实“三同时”制度，确保废水处理设施的正常运行，根据废水的特征，对主要污染物和特征污染物严格控制，确保所有污染物达标排放。

同时，为尽量避免非正常排放发生，企业应采取如下防范措施：

1）对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。

2）建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。

3）如出现事故情况，必要时应立即停产检修。

综上所述，本项目排水量很少，正常状态下，项目运行过程中产生的废水全部得到合理处置，对周围地表水环境影响很小。从水质来看，项目废水经过上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司处理后废水水质简单，最终排放水对大圩河水质影响不大。

8、地表水环境影响评价自查表

表6.2.2-2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型( |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区(；饮用水取水(；涉水的自然保护区(；重要湿地(； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放(；间接排放(；其他( | 水温(；径流(；水域面积( |
|  | 影响因子 | 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其他( | 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他( |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级(；二级(；三级A(；三级B( | 一级(；二级(；三级( |
| 现状 调查 | 区域污 染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建；在建(；拟建(；其他( | 拟替代的污染源( | 排污许可证(；环评 (；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他( |
|  | 受影响水体环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他( |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发(；开发量40%以下(；开发量40%以上( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 水行政主管部门(；补充监测(；其他( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面 或点位 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季；冬季( | （pH值、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、石油类、挥发酚、硫化物、硫酸盐、铅、铬） | 监测断面或点位个数（3）个 |
| 现状 评价 | 评价范围 | 河流：长度（3.5）km；湖库、河口、及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （pH值、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、石油类、挥发酚、硫化物、硫酸盐、氯化物） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类( 近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类( 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季(； |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境保护目标质量状况(：达标(；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾评价( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况( | 达标区(； 不达标区(； |
| 影响 预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口、及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 设计水文条件( |
|  | 预测情景 | 建设期(；生产运行期(；服务期满后( 正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景( |
|  | 预测方法 | 数值解(：解析解(；其他( 导则推荐模式(：其他( |
| 影响 评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标(；替代削减源( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（11068.906m3/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD、氨氮） | （0.55、0.06） | （50、5） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源 名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖（）m；其他（）m |
| 防治 措施 | 环保措施 | 污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施(；区域削减(；依托其他工程措施(；其他( |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动(；自动(；无监测( | 手动(；自动(；无监测(； |
|  |  | 监测点位 | （3） | （1） |
|  |  | 监测因子 | （pH值、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、石油类、挥发酚、硫化物、硫酸盐、氯化物） | （pH值、CODcr、BOD5、悬浮物、氨氮、全盐量、阴离子表面活性剂） |
|  | 污染物排放清单 | （pH值、CODcr、BOD5、悬浮物、氨氮、全盐量、阴离子表面活性剂） |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接收(； |
| 注：“(”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

### 6.2.3 地下水环境影响预测与评价

一、评价等级的判定

1、项目类别

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），建设项目对地下水环境影响的特征，将建设项目分为四类：

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A，本项目类别为“I金属制品51、表面处理及热处理加工：有钝化工艺的热镀锌）”做报告书，地下水环境影响评价项目类别为III类项目。

2、本项目区不在生活供水水源地准保护区及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区内。亦不在生活供水水源地准保护区以外的补给径流区及特殊地下水资源保护区以外的分布区；故此，该区域地下水等级属于不敏感区域。

3、按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见表6.2.3-1。

表6.2.3-1  建设项目评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

评价等级为三级。

二、项目可能对地下水造成的直接影响

1、污染物排放情况

本项目运营期间产生的废水包括生产废水和生活污水。生产废水主要为软水制备浓水、脱脂倒槽废水、水喷淋塔定期排污水、碱雾洗涤塔定期排污水等。生活污水经厂区化粪池处理后连同生产废水一起经厂区污水处理站处理达到排放标准后，经市政污水管网排入上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司深度处理达标后排入大圩河。

拟建项目产生固废主要为钢卷下脚料、焊渣及废焊头、铁锈、不合格品、除尘器粉尘、废RO膜、生化污泥、生活垃圾、废包装物、废活性炭等。以上固废均得到综合利用或有效处置，不外排。

2、正常工况下对地下水的影响分析

项目废水的收集与排放主要通过管沟，不直接和地表联系，不会通过地表水或地下水的水力联系而影响地下水水质的变化。正常工况下，厂区污水收集管道防渗措施到位，生产废水渗入地下的量很小，对地下水影响很小。污水通过市政污水管网排入上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司，处理达标后排入大圩河，进入地表水后会有一定量的下渗，根据上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司的设计处理效果可知，能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，水质较好，即使在河床中有微量废水渗入地下水，拟建项目对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。

3、非正常工况下对地下水的影响分析

项目厂内非正常工况主要是生产设施故障或废水输送管道等出现问题，造成非正常排放。根据项目运营后可能发生的情况，确定地下水事故情景如下：

（1）生产装置中所产生的“跑、冒、滴、漏”，污水下渗，成为造成地下水环境污染的主要途径。此外，污水收集管网渗漏同样会造成厂区地下水的污染。

（2）污水管线泄漏，造成废水直接通过地表进入地下水。

（3）固体废弃物等若存放不当，降雨后雨水入渗将固体废弃物中的有毒有害物淋溶出来而渗入地下水，使地下水遭到污染。非正常工况下，一旦发生废水泄露且没有做好防渗措施的情况下，污染物对地下水的影响主要是污染物通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。

事故状态下，废水发生泄漏，污水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，即使有微量废水渗入地下水，对地下水的水质影响也较微弱。

三、地下水污染防控措施与对策

1、源头控制措施

在本项目产生废水的各装置及其所经过的管道要经常巡查，尤其是在污水收集设施等周边，要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。提高工艺自动化控制水平，加强管线接口、阀门、法兰等易泄露点的检修，在地下污水管线接口处设置检查井或采用架空污水管线，便于及时发现并处理泄漏部位，最大程度减少污染物的跑冒滴漏。

2、分区防渗

根据天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物类型，见表4.3-2、表4.3-3，表4.3-4。

表6.2.3-2  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的污染物泄漏后，不能及时发现和处理。 |
| 易 | 对地下水环境有污染的污染物泄漏后，可及时发现和处理。 |

表6.2.3-3 天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |

表6.2.3-4  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防 渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 |
|  | 中-强 | 难 |  |
|  | 弱 | 易 |  |
| 一般防 渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 |
|  | 中-强 | 难 |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |
|  | 强 | 易 |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 |

污染防治区的划分：

根据厂区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下。

（1）项目防渗分区

项目的重点和一般防渗区如下。

①重点防渗区：合金防腐生产线、生态除锈生产线、液体物料存放处等。

②一般防渗区：原料区、成品区等。

③简单防渗区：其他。

（2）防渗措施

重点防渗区：根据《石油化工工程防渗技术规范（GBT 50934-2013）》，对于重点防渗区的石灰石浆液池等池体采用结构厚度应不小于250mm，混凝土抗渗等级应不小于P8，且水池的内表面涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。

一般防渗区：根据《石油化工工程防渗技术规范（GBT 50934-2013）》，对于灰渣、石膏库区等一般防渗区应采用强度等级不低于C25的混凝土，抗渗等级不低于P6，厚度不小于100mm，混凝土的配比设计应符合现行行业标准《普通混凝土配比设计规程》和《纤维混凝土应用技术规程》的有关规定。根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）可知，抗渗等级为P6的混凝土相对渗透系数约为4.19×10-9 cm/s，能够满足一般污染防治区的防渗要求。

简单防渗区：原料区等防渗分区为简单防渗区，防渗技术要求为一般地面硬化。

分区防渗图见图6.2.3-1，图中只标出重点防渗区和一般防渗区。

采取以上措施后，可以有效地防止本工程运营过程中对厂区附近地下水造成污染，工程投产后对周围地下水不会造成明显影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。

四、地下水污染监控计划

设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托有资质的单位完成。建立有关规章制度和岗位责任制。

①地下水监测计划

为了及时准确掌握厂区及下游地区地下水环境质量状况，应建立覆盖全场的地下水长期监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，可委托有资质单位监测。

根据《环境影响评价技术导则》（地下水环境HJ 610-2016），三级评价的建设项目（本项目仅需对地下水进行简单影响分析，参照三级评价设置监控点）跟踪监测点一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个，因此，本项目拟在项目场地下游布置1个地下水跟踪监测点。

建设单位在日常运营过程中应做好监测井的运行维护，以防因井口外漏、管壁破裂或者其他原因造成废水倒灌或渗入井内而造成地下水污染。

②监测因子和监测频率

水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017 ）相关要求和污染源特征污染因子确定，监测项目包括pH值、氨氮、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐等监测。

监测一旦发现水质发生异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏点，进行修补。

表6.2.3-5 项目地下水跟踪监测频率及监测因子

| 监测井编号 | 用途 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#（场区下游） | 下游跟踪监测井 | 1次/年 （生产期间） | pH值、氨氮、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐等 |

五、地下水环境影响小结

现状监测与评价结果表明，评价区内各监测点位各评价因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，表明当地地下水环境质量较好。

本项目合金防腐生产线、生态除锈生产线、液体物料存放处等的防渗措施落实后，拟建工程对周围地下水影响较小。建设单位应保证防治措施的具体落实，避免对周围地下水环境造成影响。

拟建项目距离水源地较远，且不处于水源地上游，因此本项目不会对水源地造成不利影响。

总之，在严格落实防渗措施的条件下，拟建工程对地下水环境影响较小，从地下水保护角度来看，本项目厂址选择可行。

### 6.2.4噪声环境影响预测与评价

6.2.4.1预测模式介绍

生产运营过程中的主要噪声源有悬臂开卷机、矫直机、切头剪等生产设备，声级约60-70dB（A），另外对相关的高噪声采用减振、吸声或消声措施大约可减低20-25dB(A)，噪声传播到外环境时衰减很多。项目主要噪声源及其控制措施详见表 6.2-1。

表 6.2-1	项目运营期噪声污染源及其控制措施

| 序号 | 噪声源 | 排放规律 | 所在位置 | 产生源强 | 防治措施 | 治理后噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#悬臂开卷机 | 频发 | 1#车间 | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 2 | 1#矫直机、切头剪 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 3 | 1#自动焊机 | 频发 |  | 65 | 厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 4 | 1#在线冲孔机 | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 5 | 1#夹送辊、张力辊 | 频发 |  | 65 | 厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 6 | 1#入口活套 | 频发 |  | 60 | 厂房隔声吸声处理 | 40 |
| 7 | 1#拉矫破鳞机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 8 | 1#窄带涡轮机室总装 | 频发 |  | 65 | 厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 9 | 1#旋转分离器 | 频发 |  | 65 | 厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 10 | 1#过滤系统总装 | 频发 |  | 60 | 厂房隔声吸声处理 | 40 |
| 11 | 1#ESC Plus装置 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 12 | 1#高压清洗装置 | 频发 |  | 65 | 厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 13 | 1#出口活套 | 频发 |  | 60 | 厂房隔声吸声处理 | 40 |
| 14 | 1#分卷剪 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 15 | 1#悬臂收卷机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 16 | 1#下料小车 | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 17 | 1#液压站 | 偶发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 18 | 1#上料、开卷机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 19 | 1#五辊矫直夹送机 | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 20 | 1#双层夹送剪切机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 21 | 1#转向、汇合夹送 | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 22 | 1#自动氩弧焊焊机 | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 23 | 1#张紧机、CPC | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 24 | 2#入口活套 | 频发 |  | 60 | 厂房隔声吸声处理 | 40 |
| 25 | 1#前处理 | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 26 | 1#退火、还原炉 | 频发 |  | 65 | 厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 27 | 1#炉鼻 | 频发 |  | 60 | 厂房隔声吸声处理 | 40 |
| 28 | 1#锌锅 | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 29 | 1#自动气刀 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 30 | 1#锌层测厚仪 | 频发 |  | 60 | / | 40 |
| 31 | 1#移动风冷 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 32 | 1#固定风冷 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 33 | 1#淬水槽、双挤干机 | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 34 | 1#张紧机、CPC | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 35 | 1#四辊光整机（湿） | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 36 | 1#拉弯矫直机组 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 37 | 1#钝化辊涂机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 38 | 1#热风固化炉、冷风箱 | 频发 |  | 65 | 厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 39 | 3#出口活套 | 频发 |  | 60 | 厂房隔声吸声处理 | 40 |
| 40 | 1#夹送剪切机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 41 | 1#卷取机、卸卷小车 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 42 | 2#液压站 | 偶发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 43 | 1#电器传动自动化系统 | 频发 |  | 60 | / | 45 |
| 44 | 1#开卷机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 45 | 1#矫平机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 46 | 1#横剪机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 47 | 1#纵剪机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 48 | 1#缠卷机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 49 | 2#悬臂开卷机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 50 | 2#矫直机、切头剪 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 51 | 2#自动焊机 | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 52 | 2#在线冲孔机 | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 53 | 2#夹送辊、张力辊 | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 54 | 4#入口活套 | 频发 |  | 60 | 厂房隔声吸声处理 | 40 |
| 55 | 2#拉矫破鳞机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 56 | 2#窄带涡轮机室总装 | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 57 | 2#旋转分离器 | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 58 | 2#过滤系统总装 | 频发 |  | 60 | 厂房隔声吸声处理 | 40 |
| 59 | 2#ESC Plus装置 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 60 | 2#高压清洗装置 | 频发 |  | 65 | 厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 61 | 5#出口活套 | 频发 |  | 60 | 厂房隔声吸声处理 | 40 |
| 62 | 2#分卷剪 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 63 | 2#悬臂收卷机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 64 | 2#下料小车 | 频发 |  | 70 | 厂房隔声吸声处理 | 50 |
| 65 | 3#液压站 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 66 | 2#开卷机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 67 | 2#矫平机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 68 | 2#横剪机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 69 | 2#纵剪机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 70 | 2#缠卷机 | 频发 |  | 70 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |
| 71 | 1#制氮机 | 频发 |  | 65 | 减震垫、厂房隔声吸声处理 | 45 |

6.2.4.2噪声预测模式

声音是由物体振动而产生，并由此而引起周围媒质的质点位移使媒质密度产生疏密变化，这种变化的传播就是声音。声波在传播过程中，随传播距离的加大， 其声强会逐渐减少，叫做声波的距离衰减。

预测分析在考虑墙体及其它控制措施等对主要声源排放噪声的消减作用情况下，主要噪声源同时排放噪声对建设项目厂址边界声环境的贡献值影响。

根据建设项目的噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2021）的要求，采用A声级计算，模式为：

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式：

式中：

——倍频带声功率级，dB；

——指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度；指向性校正等于点声源的指向性指数加上记到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数；对辐射到自由空间的全向点声源，=0dB；

——倍频带衰减，dB；

——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

1）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：

式中：

——点声源的几何发散衰减，dB；

——预测点距离声源的距离，m；

——参考位置距离声源的距离，m。

2）大气吸收引起的衰减基本公式：

式中：

——温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择响应的衰减系数。

3）地面效应引起的衰减基本公式：

式中：

——声源到预测点的距离，m；

——传播路径的平均离地高度，m。

4）屏障引起的衰减计算公式：

式中：

——为菲涅尔数，定义为声程差，，其中为声波波长。

5）其他多方面原因引起的衰减

其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。

②室内声源在预测点的声压级计算：

1）室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：

——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB；

——点声源的声功率级，dB；

——房间常数；

——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，=1；当放在一面墙的中心时，=2；当放在两面墙夹角处时，=3；当放在三面墙夹角处时，=4；

——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

2）所有室内声源在围护结构处产生的倍频带叠加声压级：

3）所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

4）将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级：

式中：

——透声面积，m2；

5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频声功率级为，由此按室外声源方法计算等效室外声源的预测点产生的声级

③总声压级计算公式：

式中：

——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

——声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

——预测计算的时间段，s；

——声源在时段内的运行时间，s；

——声源在时段内的运行时间，s；

——室外声源个数；

——等效室外声源个数。

预测时段：以每天工作24小时为准，预测时按最不利情况即所有设备同时运转考虑。

本项目噪声源距厂界距离详见下表6.2-2。

表6.2-2  各设备等效点声源与厂界距离情况一览表

| 设备名称 | 距厂界最近距离（m） |
| --- | --- |
|  | 东 | 西 | 南 | 北 |
| 1#悬臂开卷机 | 100 | 197 | 250 | 20 |
| 1#矫直机、切头剪 | 95 | 202 | 250 | 20 |
| 1#自动焊机 | 90 | 207 | 250 | 20 |
| 1#在线冲孔机 | 85 | 212 | 250 | 20 |
| 1#夹送辊、张力辊 | 80 | 217 | 250 | 20 |
| 1#入口活套 | 75 | 222 | 250 | 20 |
| 1#拉矫破鳞机 | 70 | 227 | 250 | 20 |
| 1#窄带涡轮机室总装 | 65 | 232 | 250 | 20 |
| 1#旋转分离器 | 60 | 237 | 250 | 20 |
| 1#过滤系统总装 | 55 | 242 | 250 | 20 |
| 1#ESC Plus装置 | 50 | 247 | 250 | 20 |
| 1#高压清洗装置 | 45 | 252 | 250 | 20 |
| 1#出口活套 | 40 | 257 | 250 | 20 |
| 1#分卷剪 | 35 | 262 | 250 | 20 |
| 1#悬臂收卷机 | 30 | 267 | 250 | 20 |
| 1#下料小车 | 25 | 272 | 250 | 20 |
| 1#液压站 | 20 | 277 | 250 | 20 |
| 1#上料、开卷机 | 175 | 122 | 205 | 65 |
| 1#五辊矫直夹送机 | 169 | 126 | 205 | 65 |
| 1#双层夹送剪切机 | 163 | 132 | 205 | 65 |
| 1#转向、汇合夹送 | 157 | 138 | 205 | 65 |
| 1#自动氩弧焊焊机 | 151 | 144 | 205 | 65 |
| 1#张紧机、CPC | 145 | 150 | 205 | 65 |
| 2#入口活套 | 139 | 156 | 205 | 65 |
| 1#前处理 | 133 | 162 | 205 | 65 |
| 1#退火、还原炉 | 127 | 168 | 205 | 65 |
| 1#炉鼻 | 121 | 174 | 205 | 65 |
| 1#锌锅 | 115 | 180 | 205 | 65 |
| 1#自动气刀 | 109 | 186 | 205 | 65 |
| 1#锌层测厚仪 | 103 | 192 | 205 | 65 |
| 1#移动风冷 | 97 | 198 | 205 | 65 |
| 1#固定风冷 | 91 | 204 | 205 | 65 |
| 1#淬水槽、双挤干机 | 85 | 210 | 205 | 65 |
| 1#张紧机、CPC | 79 | 216 | 205 | 65 |
| 1#四辊光整机（湿） | 73 | 222 | 205 | 65 |
| 1#拉弯矫直机组 | 67 | 228 | 205 | 65 |
| 1#钝化辊涂机 | 61 | 234 | 205 | 65 |
| 1#热风固化炉、冷风箱 | 55 | 240 | 205 | 65 |
| 3#出口活套 | 49 | 246 | 205 | 65 |
| 1#夹送剪切机 | 43 | 252 | 205 | 65 |
| 1#卷取机、卸卷小车 | 37 | 258 | 205 | 65 |
| 2#液压站 | 31 | 264 | 205 | 65 |
| 1#电器传动自动化系统 | 25 | 270 | 205 | 65 |
| 1#开卷机 | 120 | 175 | 250 | 20 |
| 1#矫平机 | 116 | 171 | 250 | 20 |
| 1#横剪机 | 112 | 167 | 250 | 20 |
| 1#纵剪机 | 108 | 163 | 250 | 20 |
| 1#缠卷机 | 104 | 159 | 250 | 20 |
| 2#悬臂开卷机 | 240 | 57 | 250 | 20 |
| 2#矫直机、切头剪 | 235 | 62 | 250 | 20 |
| 2#自动焊机 | 230 | 67 | 250 | 20 |
| 2#在线冲孔机 | 225 | 72 | 250 | 20 |
| 2#夹送辊、张力辊 | 220 | 77 | 250 | 20 |
| 4#入口活套 | 215 | 82 | 250 | 20 |
| 2#拉矫破鳞机 | 210 | 87 | 250 | 20 |
| 2#窄带涡轮机室总装 | 205 | 92 | 250 | 20 |
| 2#旋转分离器 | 200 | 97 | 250 | 20 |
| 2#过滤系统总装 | 195 | 102 | 250 | 20 |
| 2#ESC Plus装置 | 190 | 107 | 250 | 20 |
| 2#高压清洗装置 | 185 | 112 | 250 | 20 |
| 5#出口活套 | 180 | 117 | 250 | 20 |
| 2#分卷剪 | 175 | 122 | 250 | 20 |
| 2#悬臂收卷机 | 170 | 127 | 250 | 20 |
| 2#下料小车 | 165 | 132 | 250 | 20 |
| 3#液压站 | 160 | 137 | 250 | 20 |
| 2#开卷机 | 260 | 37 | 250 | 20 |
| 2#矫平机 | 256 | 41 | 250 | 20 |
| 2#横剪机 | 252 | 45 | 250 | 20 |
| 2#纵剪机 | 248 | 49 | 250 | 20 |
| 2#缠卷机 | 244 | 53 | 250 | 20 |
| 1#制氮机 | 155 | 142 | 250 | 20 |

噪声预测值详见下表6.2-3。

表6.2-3  项目噪声贡献值一览表

| 项目 | 项目厂界 |
| --- | --- |
|  | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
| 贡献值dB（A） | 30.7 | 27.6 | 24.3 | 32.6 |

项目所在厂区内存在其他项目，预测点的预测等效声级计算公式：

式中：

——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

——预测点的背景值，dB（A）。

项目建成后，厂界噪声叠加值详见下表6.2-4

表6.2-4  项目建成后厂界噪声预测值一览表

| 项目 | 项目厂界 |
| --- | --- |
|  | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
| 贡献值 dB（A） | 昼间 | 54.02 | 56.01 | 55.00 | 55.02 |
|  | 夜间 | 44.20 | 47.05 | 46.03 | 45.24 |

经过预测，本项目投产后昼间厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

6.2.4.3噪声预测结果

利用模式可以模拟预测主要声源同时排放噪声在采取措施情况下对边界声环境质量叠加影响。运输噪声由车辆运输过程产生，车辆运输是移动的，因此本项目不对运输噪声进行定量分析。

根据本工程主要设备的噪声源情况，利用以上预测模式与参数，计算出各预测点的噪声值并进行了叠加处理。

根据预测结果，由于厂区内噪声设备均安置于厂房内，厂内设备固定噪声经厂房隔音和衰减后，项目厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

运营期间的噪声源主要有生产设备噪声、运输车辆噪声等。

- 生产设备噪声

对于生产设备，应选用低噪声设备、定期保养、加设减振垫；对泵类设备选用低噪声设备，对风机声源选用低噪声设备、安装消声器、安装减振垫、定期保养。结合生产厂房墙体阻隔，大大降低生产设备的噪声值。

（2）运输车辆噪声

运输车辆噪声属非稳态噪声源，其特点为不连续、间断性噪声。应通过采取改善厂区路面结构、加强管理、禁止鸣笛等措施来控制运输车辆噪声。

运营期间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，综上所述，采取以上隔声降噪及合理的管理措施后，能有效降低项目噪声对周围环境的影响。

6.2.4.4预测结果分析与评价

根据噪声预测的结果看，由于项目厂区平面布置的影响，本评价要求对加强绿化，由灌木、乔木搭配布置，并采取一些消声措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

从项目选址位置分析，项目周边200m范围内将不存在环境敏感目标，项目产生的噪声经距离衰减后，不会对敏感目标造成影响。

### 6.2.5 固体废物环境影响预测与评价

6.2.5.1固体废物排放情况

本项目固体废物主要为钢卷下脚料、焊渣及废焊头、铁锈、不合格品、除尘器粉尘、废RO膜、生化污泥、生活垃圾、废包装物、废活性炭等，产生情况见表6.2.5-1。

表6.2.5-1 项目固体废物产生及处理处置情况

| 序号 | 固废名称 | 产生环节 | 固废性质 | 废物类别 | 废物代码 | 产量（t/a） | 处置方式 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷下脚料 | 剪切 | 一般工业固废 | / | 336-00-09 | 150 | 集中收集后外售 | 0 |
| 2 | 焊渣及废焊头 | 焊接 |  | / | 336-00-09 | 1.5 | 集中收集后外售 | 0 |
| 3 | 铁锈 | 拉矫破鳞 |  | / | 336-00-54 | 8265 | 集中收集后外售 | 0 |
| 4 | 不合格品 | 检验 |  | / | 336-00-09 | 90 | 回用于生产 | 0 |
| 5 | 除尘器粉尘 | 废气处理 |  | / | 336-00-66 | 526.16 | 集中收集后外售 | 0 |
| 6 | 废RO膜 | 污水处理 |  | / | 336-00-99 | 0.6 | 厂家回收 | 0 |
| 7 | 生化污泥 | 污水处理 |  | / | 336-00-62 | 0.314 | 环卫部门清运 | 0 |
| 8 | 生活垃圾 | 办公、生活 | 生活垃圾 | / | 999-99-99 | 5.25 | 环卫部门清运 | 0 |
| 9 | 废包装物 | 脱脂、辊涂钝化 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 4.2 | 暂存于危废暂存库，定期委托有资质的单位处置 | 0 |
| 10 | 废活性炭 | 废气处理 |  | HW49 | 900-039-49 | 20.774 | 暂存于危废暂存库，定期委托有资质的单位处置 | 0 |
| 11 | 废液压油 | 设备运行 |  | HW08 | 900-218-08 | 0.48 | 暂存于危废暂存库，定期委托有资质的单位处置 | 0 |
| 12 | 液压油桶 | 原辅材料 | 容器 | - | - | 5.25 | 暂存于空桶暂存处，由供货厂家回收 | 0 |

6.2.5.2固废处置方式分析

（1）固体废物环境影响特点

固体废弃物除直接占用土地和空间外，其对环境的影响将会通过水、气或土壤污染周围环境，因此，固体废弃物既是造成水、大气、土壤污染的“源头” ，又是废水、废气处理的“终态物”。

（2）固体废物的污染途径及影响

本工程生产过程中产生的固体废物如处置不当，将会对周围环境造成影响，主要表现在以下几方面：

①占用土地、污染土壤、危害植物：堆放固体废弃物需要占用大量土地，同时，由于长期堆积，在风吹、日晒、雨淋等自然风化作用下，使固体废弃物中的危害性物质进入土壤，从而使土壤被化学物质、病原体等污染，导致土壤结构改变。这种污染还将影响土壤中微生物的生长活动，有碍植物根系增长，或在植物体内积蓄，通过食物链使各种有害物质进入人体，危及人体健康；

②对水环境的污染：排放的固体废弃物经雨水淋溶等会形成沉积物、悬浮物、可溶物随排水途径进入地表水体或地下水体而产生污染影响；

③对大气环境的污染：固体废弃物能够通过散发恶臭、微粒扩散等方式污染大气环境。特别是在较大的风力作用下一般可剥离1~15cm细粒灰尘，其飞扬高度可达20~50cm，形成大气污染；

④对生态环境的影响：固废处置对生态环境的影响主要表现为堆存占地对处置场地表植被的破坏以及由于长期堆积时导致土壤结构改变防碍植物生长；

⑤影响人群健康：含有机物的固体废弃物是苍蝇、蚊虫及致病细菌孽生、繁衍、鼠类肆虐的场所，是流行病的重要发生源，对人群健康造成极大威胁。

综上所述，固体废弃物的长期堆放，会使堆存场地及其周围发生物理的、化学的、生物的变化，对周围环境造成严重污染，进而危害人体健康。

本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。

6.2.5.3结论

综上所述，本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。

### 6.2.6 生态环境影响评价

（1）对动、植物的影响分析

项目所在地周围以工业生态环境为主，建成后对植被、植物种类和群落分布以及动物区系的基本组成和性质不会发生变化。

① 评价区内主要生态过程以人为控制为主。自然植被、村庄、乡镇企业、农田等景观格局不会明显改变。

② 运营期外排废气等各项污染物的排放在严格的控制措施下，外排数量不大，排放浓度达到了相应标准限值的要求。

③ 运营期间废水经“水解酸化+接触氧化”处理达标后排入大圩河，在企业严格按照操作规程进行的情况下，不会对区域的生态环境造成严重影响。

④ 根据本评价各环境要素的污染预测结果，各项污染物排放均达到了环境保护相应规定的要求，对区域污染的贡献量较小。

（2）对景观环境的影响

地质地貌景观是地壳长期演化遗留下来的不可再生的地址遗产，是一种宝贵的自然资源本项目建设势必造成对周围的地质地貌、地面植被、地质构造和其他自然环境的影响和破坏，使项目区自然景观进一步减少，人工建立的景观扩大，造成在空间上的不连续，增加景观的异质性，引起了局部景观格局的破碎化的现象。项目区无重要风景区，景观价值较低，通过生态补偿、恢复等措施，可以进行弥补对当地景观影响，因此项目的运营对自然景观的视觉效果影响较小。

（3）对土地利用的影响

经过现场调查可知，项目利用已建成车间进行建设，占地区域的土地利用类型为建设用地，项目建设前后土地利用类型无变化。

（4）生态影响的防护措施

①加强污染物治理

加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施减少全厂“三废”排放对当地生态环境影响。本项目投产运营后各项污染物做到了达标排放，但排放总量仍然会对当地环境造成一定影响。因此应从全场范围进行严格管理，使全场污染物排放总量进一步削减，减轻对区域环境污染。

②场区硬化及绿化

为进一步改善区域生态环境，建设单位在加强厂内“三废”治理同时，还应加强场内绿化和硬化工作，保证项目建成后，除建筑物占地外，全场地面硬化。

场区应制定绿化规划，实施全面绿化。利用植物作为治理污染的一种经济手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气、降低噪声、改善环境、保持生态平衡方面作用。重点为：办公管理区和道路两侧，应以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置；在场界四周根据实际条件营造防护林，用以防止污染物对周边生态环境的影响。绿色植物具有多种环境生态效应，如调节空气、温度、湿度，滞留空气中的灰尘、吸收恶臭等有害气体等，有些植物还有一定的杀菌能力，此外，树本身还有降噪隔声的功能。

结合项目的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。办公区应以美化环境为主，种植绿篱、布置花坛、草坪等。道路的绿化以种植道路树为主，选择适宜的树种，进行多种树种混栽，形成沿道路的绿化带。

③加强职工生态环保意识

随着项目建设，场内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源保护。

（5）小结

本项目采用的生态除锈技术应用于连续合金防腐属于国内首创，项目采用水砂生态除锈，有效减少了粉尘的产生，采用无铬钝化剂，减少了重金属的污染，工艺具有清洁性。且公司重视环境发展，注重厂内绿化建设，运营期评价区生态系统受到本项目影响相对较小，在严格采取环评规定的生态保护措施情况下，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然维持原有的稳定性和生态承载能力。

# 7 污染防治措施及其技术经济分析

为防止项目开发建设及运营过程中产生的污染物对水环境、大气环境、声环境及生态环境带来明显影响，建设单位对外排污染物采取了一系列的污染防治措施，现就建设单位对水、气、声、固废等方面拟采取的防治措施进行论证分析。

## 7.1施工期污染防治措施

### 7.1.1施工扬尘污染防治措施

建设单位在施工过程中应采取积极有效措施，对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置防护网，采用商品混凝土浇注，采用封闭车辆运输，以最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。

施工期扬尘主要来源于场地清理平整与开挖、建筑材料的运输、装卸过程中大量的粉尘以及堆放的建筑材料在大风天气产生的扬尘，扬尘主要产生区为施工场地、运输车辆行驶路线。

为了减少施工扬尘对周边敏感点的居民的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施：

（1）工程施工过程中应采取具体措施如下：

① 在建筑工程周围设置遮挡围栏，防风抑尘网高度不低于1.8m。围栏对施工扬尘的控制相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。

② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入车辆在施工便道、出入口的行使时速。

③ 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘入通道整洁和控防治措施。

④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。

⑤ 工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。

⑥ 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。

⑦ 施工过程中进行场地开挖、清运建筑垃圾和渣土时产生扬尘较大的作业时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。

⑧ 在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾、渣土等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。

⑨ 建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。并经常清扫，减少施工车辆进出造成的污染。

⑩ 按规定使用商品混凝土。

（2）加强回填土方堆放场的管理，采取压实、覆盖等措施。

（3）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。

（4）施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。

综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。

### 7.1.2废水

施工期废水主要来自施工机械、运输车辆冲洗水和施工人员生活污水。

通过对施工期排水的合理组织设计、文明施工、加强工地管理、并采取有效的处理措施，可降低施工期废水对环境的影响。主要措施有：

（1）施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，施工产生的泥浆水不得随意排放，场地内设置沉砂池，对建筑施工废水进行沉淀处理后回用。

（2）使用性能良好的汽车和施工机械，及时保养和维修，防止漏油；加强工地化学品管理，不得随便丢弃涂料等化学品容器，避免含油污水和化学品流入地下水造成污染。施工机械、运输车辆的清洗废水应集中采取设置隔油沉淀池处理，将设备、车辆洗涤水处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

（3）施工形成的疏松土层要及时压实，视工程进展情况用木桩、沙包和塑料膜等对松土进行覆盖和压实，减少地表水的携沙量和污染物含量。

（4）设置循环水池

在施工场地设置循环水池，将设备冷却水降温后循环使用，以节约用水。

（5）车辆、设备冲洗水循环使用

（6）加强防护措施：建立吹砂挡水堤用塑料薄膜包严实，严防溃堤，防治泥沙冲走影响周边水体。

（7）工程结束后，拆除临时设施，及时绿化植草。

（8）施工人员生活污水排入厂内现有化粪池，经处理后进入厂内污水处理站，处理后排入市政污水管网。

经采取以上措施后，项目施工期对地表水环境的影响将大大减少。因此，项目施工期的水污染防治措施是可行的。

### 7.1.3固体废物

项目施工期固体废物为建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾收集后由建筑工程队及时清运，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。采取以上措施后，施工期固体废物对周围环境影响较小。

### 7.1.4噪声

施工期相对运营期而言其噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。为保证项目周边敏感点声环境不受过分的影响，施工单位务必规范施工行为，采取如下污染防范措施：

（1）施工期噪声主要来自不同的施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性噪声，施工噪声的特点具有阶段性、临时性和不固定性，所以在施工场地严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的规定，加强管理，文明施工。

（2）选用低噪声的施工机械设备。

（3）从施工管理上严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫，无故甩打模板和钢筋，最大限度减少噪声污染。

综上，建设单位必须加强工地管理工作，对施工人员除进行安全生产教育外，还应加强环保教育，提高全体施工人员环保意识，降低人为因素造成的噪声污染，共同搞好工地的环保工作；建设单位在施工前应张贴施工告示与说明，取得当地居民的理解与谅解；工地的污染防治工作，要有专人分工负责，提高污染防治效果，防止或缓解对环境的污染。

### 7.1.5施工期生态保护措施

项目施工期对生态的影响主要是场地开挖对土地的扰动、植被破坏等造成的短期水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响，根据项目建设的施工特征及场地现状情况，评价要求建设单位严格限制施工范围，加强对开挖、土方堆存等影响环节的影响控制，随着施工结束，项目土地的硬化和绿化，可使水土流失得到有效控制。

## 7.2运营期污染防治措施

### 7.2.1废气治理措施及可行性分析

（1）废气治理措施

拟建项目运行期间产生的废气主要为焊接烟尘（颗粒物）、破鳞废气（颗粒物）、防锈废气（NH3）、脱脂及烘干废气（碱雾）、钝化及固化废气（VOCs）、天然气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOx）。

一期生态除锈生产线产生的焊接烟尘、破鳞及防锈废气分别收集，其中破鳞防锈废气分两段收集，焊接烟尘及破鳞废气1汇集后通过1#布袋除尘器进行处理，然后进入1#水喷淋塔处理，废气最终经1根15m高的排气筒DA008排放；破鳞防锈废气2经2#布袋除尘器+2#水喷淋塔进行处理，废气最终经1根15m高的排气筒DA009排放；

一期合金防腐生产线焊接烟尘经集气罩收集后通过3#布袋除尘器进行处理，废气最终经1根15m高的排气筒DA010排放；

一期合金防腐生产线烘干产生的碱雾经密闭收集后通过1#碱雾洗涤塔进行处理，最终通过1根15m高的排气筒（DA011）排放；

一期合金防腐生产线固化产生的VOCs经密闭收集后通过1#双级活性炭吸附装置处理，最终经1根15m高的排气筒（DA012）排放；

天然气通过1#低氮燃烧器燃烧，废气经收集后进入脱脂烘干箱、钝化固化炉进行烘干、固化处理，废气分别经2根15m高的排气筒（DA011、DA012）排放；

二期生态除锈生产线产生的焊接烟尘及破鳞防锈废气分别收集，废气经4#布袋除尘器+3#水喷淋塔处理后，通过1根15m高的排气筒（DA013）排放。

（2）技术可行性分析

1低氮燃烧技术属于炉内脱氮技术的一种。炉内脱氮与尾部脱氮相比，具有应用广泛、结构简单、经济有效等优点。各种低NOx燃烧技术是降低燃煤锅炉NOx排放最主要也是比较成熟的技术措施。一般情况下，这些措施最多能达到50%的脱除率。当要进一步提高脱除率时，就要考虑采用尾部烟气脱氮的技术措施，SCR和SNCR法能大幅度地把NOx排放量降低到200mg/m3，但它的设备昂贵、运行费用很高。

各炉内脱氮技术又以燃料分级效率较高。燃料再燃技术是有效的降低NOx排放的措施，早在1980年日本的三菱公司就将天然气再燃技术应用于实际锅炉，NOx排放减少50%以上。美国能源部的"洁净煤技术"计划也包括再燃技术，其示范项目分别采用煤或天然气作为再燃燃料，NOx排放减少30%到70%。在日本、美国、欧洲再燃技术大量应用于新建电站锅炉和已有电站锅炉的改造，在商业运行中取得良好的环境效益和经济效益。

所以拟建项目配套燃气锅炉采用低氮燃烧技术，降低氮氧化物的排放，技术上可行。

2.布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。其主要特点有：除尘效率高，除尘器出口气体含尘浓度在数10mg/m3之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率；处理风量的范围广，小的仅1min数m3，大的可达1min数万m3，可用于焊接烟气除尘，减少大气污染物的排放；结构简单，维护操作方便；在保证同样高除尘效率的前提下，造价较低；滤袋材质选择范围广，采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行；对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。

3.水喷淋塔又名洗涤塔、水洗塔，是气液发生装置。废气与液体充分接触，利用其在水中的溶解度或者利用化学反应，加药来降低其浓度，从而成为符合国家排放标准的洁净气体。主要用来处理无机废气，如硫酸酸雾，氯化氢气体，氮的不同价态氧化物气体，即NOx，粉尘废气，NH3等。气体经烟管进入喷淋塔的底部锥斗，烟尘受水浴的冲洗，经此处理的污染物经水浴后，有一部分污染物随气体运动，与冲击水雾并与循环喷淋水相结合，在主体内进一步充分混合作用，此时气体中的污染物便被水捕集，水径离心或过滤脱离，因重力经塔壁流入循环池，净化气体外排。洗涤塔噪声较小、运行平稳、操作简单、方便；水洗式废气处理系统价格便宜、处理方法简单；气态、液态、固态的污染源皆可处理；可采多段式填充层设计，处理混合类污染源。能经济且有效地处废气。

4.碱雾洗涤塔即为酸液喷淋塔，气体自下而上从风机进入塔内。洗涤液由耐酸泵泵入塔顶，由配液装置均匀向下喷射。形成逆流吸收。气体在塔中从雾中分离出来后，通过烟囱排入大气。不同的气体被不同的吸收液体吸收。用氯化氢溶液作为吸收剂中和溶液。

5.双级活性炭吸附装置工作原理为废气使用风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时可以吸引气体分子，使之浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性能活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。活性炭吸附是一种干式废气处理装置，由箱体和田庄在箱体内的吸附单元组成。

活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不到的微孔，1g活性炭材料中微孔展开后表面积可达800-1500平方米，这些孔隙结构使活性炭具有优良的物理吸附性能，此外，分子之间具有相互作用力，也称为“范德瓦引力”，虽然分子运动的速度受温度和材质等原因的影响，但它在微环境下始终是不停运动的，当一个分子被活性炭内孔捕捉后，由于分子之间相互吸引的原因，会导致更多的分子不断被吸引，知道填满活性炭内孔隙为止。

利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭吸附装置采用新型活性炭，该活性炭的比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有良好的机械强度、化学稳定性和热稳定性。有机废气通过吸附装置时与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。

#### （2）经济可行性分析

根据拟建项目废气处理的工艺工程建设费用预算，各风机设备、碱雾洗涤塔、布袋除尘器、水喷淋塔、双级活性炭吸附装置、劳动保护用品等投资约为52万元。日常运行费用主要为电费等运维费，年运行费用约为6万元，运行费用较为合理，治理措施可行。

### 7.2.2废水处理及综合利用措施分析

#### 7.2.2.1 拟建项目废水治理工艺

拟建项目产生的废水（36.9m3/d）进入污水处理站处理，采用“水解酸化+接触氧化”的处理工艺，污水处理站处理规模设计为300m3/d。

#### 7.2.2.2 污水处理可行性分析

本项目进出水水质情况见下表。

表7.2-2  项目污水处理进出水水质情况一览表

| 项目 | 进水水质 | 出水水质 |
| --- | --- | --- |
|  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 废水量 | - | 11069m3/a | - | 11068.906m3/a |
| COD | 452.71 | 5.011 | 400 | 4.43 |
| BOD5 | 415.18 | 4.5956 | 300 | 3.32 |
| SS | 419.46 | 4.643 | 400 | 4.43 |
| NH3-N | 51.99 | 0.5755 | 45 | 0.498 |
| 全盐量 | 1622.37 | 17.958 | 1622.37 | 17.958 |
| 阴离子表面活性剂 | 643.96 | 7.128 | 20 | 0.221 |

根据上述分析，综合废水经厂区污水处理站处理后废水水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司进水水质要求，进入污水处理厂进一步处理达标后排入大圩河。

图7.2-2  厂区污水站污水处理工艺流程图

7.2.2.3 本工程废水处理技术效果分析

排入污水处理站的综合废水（生产废水和经过化粪池处理的生活污水）总量为11069m³/a，36.9m3/d。 而污水处理站的设计规模为300m3/d，污水排放量占其设计处理能力的12.3%，在污水处理站的设计处理规模范围内，可以满足污水存放及处理量的需求。

由上所述，综合废水经前处理后再经“水解酸化+接触氧化”处理，CODcr 的去除率达到11.59%， BOD5达到27.76%，SS达到4.59%，氨氮达到13.47%，阴离子表面活性剂达到86.9%，各污染因子处理效率在污水处理站设计处理效率内，说明拟建项目污水处理站设计工艺流程满足废水水质要求。

只要本项目严格按照上述要求执行，其污水治理防治措施，从技术上而言，是可行的。

7.2.2.4经济可行性

根据本项目废水处理工程建设费用预算：项目废水处理依托现有的污水管网及污水处理站，年日常运行费用约3万元，运行费用相对年收入来看仅占很小一部分，运行费用较为合理。

### 7.2.3地下水防治措施

项目综合废水（生产废水和经过化粪池处理后的生活污水）产生量11201m³/a，37.34m3/d，废水排放量较大，主要污染物 CODcr、SS、氨氮、全盐量、阴离子表面活性剂等浓度较高。若废水未经处理外泄，将会对地下水造成严重污染。因此采取以下防治措施：

①本项目重点污染区防渗措施为：合金防腐生产线、生态除锈生产线等重点区域均将按照要求做好地面防渗处理，建议生产线所在区域采取粘土铺底，再在上层铺设10~15cm 的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗；污水收集沟、污水处理站所有水池、事故池等均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。在采取以上述措施后，项目重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

②一般污染区防渗措施：原料库、成品库地面均应采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm 的水泥进行硬化，防止厂区产生的雨水、地面冲洗水等进入地下水层。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

③运营期间，建设单位应加强现场巡查，下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况（如地面有气泡现象）。若发现问题、及时分析原因，找到渗漏点，制定整改措施，尽快修补，确保防渗层的完整性。

④由污染途径及对应措施分析可知，项目在对可能产生地下水影响的各项途径进行有效预防、各项防渗措施加以落实、建设单位加强维护措施和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，采取以上措施能有效防止污染物下渗污染地下水。

7.2.3.1经济可行性

根据本项目地下水治理措施工程建设费用预算，项目场地防渗措施总投资约为 5万元，而日常运行过程中的几乎不需要投入资金，在建设单位可接受范围内，治理措施可行。

### 7.2.4噪声防治措施

7.2.4.1技术可行性

建设单位拟采取隔声、吸声、消声和减振等措施，声环境保护具体措施和对策如下：

- 生产设备噪声

对于生产设备，应选用低噪声设备、定期保养、加设减振垫；对泵类声源选用低噪声设备，对风机声源选用低噪声设备、安装消声器、安装减振垫、定期保养。结合生产厂房墙体阻隔，大大降低生产设备的噪声值。

（2）运输车辆噪声

运输车辆噪声属非稳态噪声源，其特点为不连续、间断性噪声。应通过采取改善厂区路面结构、加强管理、禁止鸣笛等措施来控制运输车辆噪声。

通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施，设备产生的噪声会大大削减，使建设项目建成运营后产生的噪声在厂区边界外1米处能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，建设单位采取的噪声治理措施在技术上是合理的。

7.2.4.2经济可行性

根据本项目噪声治理措施工程建设费用预算，噪声治理措施投资为5万元，在建设单位可接受范围内。日常运行过程中的几乎不需要投入资金，所占比例较小，在可接受范围内，治理措施可行。

### 7.2.5固体废物处置措施可行性分析

7.2.5.1技术可行性

本项目固体废物产生种类多，且数量较大。本项目固体废物按照其性质，主要有：生活垃圾、一般工业固废、危险固废。

（1）生活垃圾主要为员工日常生活中产生，分类收集后交由环卫部门处理； 生活垃圾定点集中收集，委托当地环卫部门定期清运。

（2）一般工业固废主要为钢卷下脚料、焊渣及废焊头、铁锈、不合格品、除尘器粉尘、废RO膜、生化污泥等。钢卷下脚料、焊渣及废焊头、铁锈、除尘器粉尘集中收集后外售，不合格品重新回用于生产，废RO膜由生产厂家回收，生化污泥由环卫部门清运填埋。本项目一般工业废物临时堆放场属于厂区内的固体废物临时中转堆放场所，应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001 及2013年修改单）建设：一般工业固体废物贮存、处置场，禁止生活垃圾混入。为防止雨水径流进入本项目临时中转堆放场所内，避免渗滤液量增加，临时中转堆放场周边应设置导流渠为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑挡土墙等设施， 并设计好渗滤液集排水设施，并在平时加强监督管理。一般工业固废临时中转堆放场所应做到每日定时清运处置。

（3）危险废物主要为废包装物、废液压油和废活性炭，委托有资质单位处理。贮存采取单独分类收集、独自通过桶装密闭储存。危废库内设置危废分区和桶架，并设置废液收集导流措施，用于各自桶装危废堆存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过一年。

企业需建立完善危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报环保局备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。

危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移联单制度》。

综上，本项目产生的固体废物均得到有效处置，固体废物处置方案可行。

6.2.5.2经济可行性

项目一般固废暂存处、危废暂存处均依托现有设施。日常运行过程中不需要维护，每年危废协议处置费用约1万元，在可接受范围内，治理措施可行。

### 7.2.6风险应急措工程可行性分析

本项目事故水的收集依托厂内现有应急事故池，将事故废水收集和暂存于事故池内，并在事故结束后，委托污水处理厂进行废水处理。同时按照本评价报告中“环境风险评价”中的“防范措施”采取相应的措施。并制定环境污染事故应急预案，定期展开演练，保证在事故状态下，可有序控制事故扩大。

经风险分析章节分析，项目设置的事故池可满足项目最大一次事故废水储存需求，风险应急工程可行，建设单位在严格做好各项风险防范措施以及制定和履 行快速有效的应急预案后，将其上报至当地环保局备案，并定期举行应急演练，项目运营后，风险事故对外界环境影响有限，风险事故在可控范围内，对环境影响不大。

项目事故池及事故水收集管网均依托现有，日常运行过程中的几乎不需要投入资金，所占比例较小，在可接受范围内，治理措施可行。

## 7.3环保投资

根据项目应采取的污染防治措施，本项目建设环境保护投资概算见下表：

本项目总投资是16000万元，其中环保投资是72万元，占总投资的0.45%。

表7.3-1  工程环境保护投资估算表

| 污染要素 | 污染源 | 措 施 内 容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接、拉矫破鳞、脱脂、烘干、辊涂钝化、固化、天然气燃烧 | 一期生态除锈生产线产生的焊接烟尘、破鳞及防锈废气分别收集，其中破鳞防锈废气分两段收集，焊接烟尘及破鳞废气1汇集后通过1#布袋除尘器进行处理，然后进入1#水喷淋塔处理，废气最终经1根15m高的排气筒DA008排放；破鳞防锈废气2经2#布袋除尘器+2#水喷淋塔进行处理，废气最终经1根15m高的排气筒DA009排放； 一期合金防腐生产线焊接烟尘经集气罩收集后通过3#布袋除尘器进行处理，废气最终经1根15m高的排气筒DA010排放； 一期合金防腐生产线烘干产生的碱雾经密闭收集后通过1#碱雾洗涤塔进行处理，最终通过1根15m高的排气筒（DA011）排放； 一期合金防腐生产线固化产生的VOCs经密闭收集后通过1#双级活性炭吸附装置处理，最终经1根15m高的排气筒（DA012）排放； 天然气通过1#低氮燃烧器燃烧，废气经收集后进入脱脂烘干箱、钝化固化炉进行烘干、固化处理，废气分别经2根15m高的排气筒（DA011、DA012）排放； 二期生态除锈生产线产生的焊接烟尘及破鳞防锈废气分别收集，废气经4#布袋除尘器+3#水喷淋塔处理后，通过1根15m高的排气筒（DA013）排放。 | 58 |
| 废水 | 生活废水、生产废水 | 依托现有 | 3 |
| 固废 | 钢卷下脚料、焊渣及废焊头、铁锈、除尘器粉尘 | 暂存于一般固废暂存处，集中收集后外售 | 1 |
|  | 不合格品 | 回用于生产 |  |
|  | 废RO膜 | 由生产厂家回收 |  |
|  | 生化污泥 | 由环卫部门清运填埋 |  |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶若干个，定期由环卫部门定期清运 |  |
|  | 液压油桶 | 暂存于空桶暂存处，由供货厂家回收 |  |
|  | 废液压油、废活性炭、废包装物 | 暂存于危废暂存处，定期委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 噪声设备 | 减振、隔声、降噪等措施 | 5 |
| 辅助工程 | 雨污分流系统 | 依托现有雨污管网 排水采用雨污分流制。 雨水：项目雨水经收集后排入场址附近沟渠。 污水：项目污水主要为生产废水和生活污水，全部进入污水处理站处理 | - |
|  | 地下水 | 防渗维护 厂区下游20-30m处设监测井一眼，每一年监测一次 | 5 |
| 风险防范 | 事故沟、应急事故池等 | 环形事故沟、应急事故池、防范措施，防渗等级达到Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s | - |
| 合计 | 72 |

# 8 环境风险评价

## 8.1环境风险评价概述

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### 8.1.1评价工作程序

评价工作程序见图8.1-1。

图8.1-1  评价工作程序

### 8.1.2环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的重大危险源辨识原则，本项目涉及的风险物质主要是天然气、钝化剂（内含甲醇、异丙醇），属于导则中规定的风险物质。

### 8.1.3环境风险潜势初判

1、环境敏感程度（E）的确定

（1）大气环境敏感程度

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。

表8.1.3-1 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

拟建项目周边5km范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研等机构，行政办公机构总人数大于1万人小于5万人，同时，项目周边500m范围内人口总数为327人，5km范围内总人数为28056人，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录D，项目大气环境敏感程度为环境低度敏感区（E2）。

- 地表水环境敏感程度（E）

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。

表8.1.3-2 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表8.1.3-3 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表8.1.3-4 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

距离企业最近的地表水系为大圩河，水功能区划为《地表水环境质量标准》IV类。

企业雨水排口、污水排口下游10公里范围内无集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。

企业雨水排口、污水排口下游10公里范围内无水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。

以企业雨水排口（含泄洪渠）、清净下水排口、废水总排口算起，排水进入受纳河流（大圩河）最大流速时，24小时流经范围内不涉及跨国界或省界。

项目周边地表水功能敏感性为较敏感F3，环境敏感目标等级为S3，综合确定地表水环境敏感性为E3。

（3）地下水环境敏感程度

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。

表8.1.3-5 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E1 | E2 | E3 |

表8.1.3-6 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其它地区。 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

表8.1.3-7 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb ≥ 1.0m，K ≤ 1.0×10 -6 cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m ≤ Mb<1.0m，K ≤ 1.0×10 -6 cm/s，且分布连续、稳定；Mb ≥ 1.0m，1.0×10 -6 cm/s＜K ≤ 1.0×10 -4 cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |

根据搜集资料和现场实地调查，项目不在集中式饮用水水源地准保护区及以外的补给径流区，附近也无未划定准保护区的集中式饮用水水源，项目及附近居民生活用水来源均为自来水厂供水管网供应的自来水，附近村庄无自备饮用水井，因此不属于分散式居民饮用水源。综上所述，项目所处的地下水环境敏感程度分级为“不敏感G3 ”。

根据搜集资料，区内包气带土体垂直渗透系数K平均为0.98×10-6cm/s。包气带防污性能分级为“D3”。

综合确定地下水环境敏感程度分级为E3。

2、危险物质及工艺系统危害性（P）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

（1）Q值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，Q按下式进行计算：

式中：—每种危险物质的最大存在量，t；

—每种危险物质的临界量，t。

当<1时，该项目环境风险潜势为 I。

当≥1时，将值划分为：（1）1≤＜10；（2）10≤＜100；（3）≥ 100。

跟据风险调查结果，本项目风险物质在厂区内最大存在量和临界量计算的Q值情况见表8.1.3-7。

表8.1.3-7  拟建项目Q值计算确定表

| 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量/t | 临界量/t | 该种危险物质值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 74-82-8 | 0.001 | 10 | 0.001 |
| 甲醇 | 67-56-1 | 1.841 | 10 | 0.1841 |
| 异丙醇 | 67-63-0 | 1.841 | 10 | 0.1841 |
| 拟建项目值∑ | - | - | - | 0.3692 |

根据上表，值为0.3692<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

### 8.1.4源项分析

1、天然气泄漏环境影响分析

（1）事故案例分析

本项目需要防范的事故类型为各种原因造成的天然气泄露，防范区主要包括生产设备、天然气管道等。本次评价依据相关资料调查及网上信息查询，对目前天然气泄露事故进行简要案例分析，具体见表8.1.4-1。

表8.1.4-1  国内天然气泄漏事故情况表

| 时间 | 地点 | 事故原因 | 危害情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000年2月19日 | 濮阳 | 529毫米管线在废弃时管道内存有残留天然气，电缆沟着火，使管线内温度达到了天然气和氧气的反应温度，管线内的天然气和氧气发生氧化反应，放出大量热量，盲板炸飞，可燃气体冲出529毫米管线，其中仍含有大量反应过剩的天然气体，遇炉窑明火再次发生爆炸 | 山东三力工业集团有限公司濮阳分公司发生地下废弃天然气管线爆炸事故，造成15人死亡，56人受伤，其中重伤13人，直接经济损失342.6万元 |
| 2008年3月14日 | 渝北 | 燃气管线被拉裂，导致天然气泄漏，通过地下疏松回填土层窜入室内，形成爆炸性混合气体，遇开关电器产生的火花引起爆炸 | 事故造成3人死亡，5人重伤，5人轻伤，以及重大经济损失 |
| 2011年1月17日 | 吉林 | 燃气管线老化发生泄漏，负责人没有定期对管线进行漏气检查，没能及时发现燃气泄漏，造成食堂操作人员在操作过程中的明火引起燃气燃爆 | 事故造成3人死亡，28人受伤 |

由上表可见，目前国内天然气泄漏主要原因均为燃气管线损坏，其损坏原因有管道老化、外力破坏等。

2、天然气泄漏应急处置

（1）天然气泄漏处理

①抢险单位根据泄漏物质的定性和定量检测，确定危害程度和范围。检测的内容主要有：天然气的泄露量、扩散范围，泄漏的部位与性质，气象条件等。

②根据泄漏部位，确定堵漏措施。管线发生泄漏，采取关闭阀门、停止作业等方式，在切断物料来源后堵漏。

③按发生泄漏需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。

（2）应急处置措施

①泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。

根据本项目的实际情况，一旦发生大量泄漏，极易发生燃爆事故，其消防废水应导入事故应急池。下水道、事故池采用防渗处理。

②防护措施：呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶手套。其它：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

## 8.2风险管理及防范措施

环境风险防范的核心是降低风险度，可以从两个方面采取措施，一是降低事故发生概率，二是减轻事故危害强度，此外预先指定好切实可行的事故应急计划，可以大大减轻事故来临时可能受到的损失，针对本项目具体情况提出以下环境风险管理对策。

1、总图布置和建筑安全防范措施

（1）本项目总图布置上各建、构筑物间的防火间距均按要求设置，各主要通道宽度满足消防、安全卫生、地下管线及管架布置、绿化工程等方面的要求。

（2）生产车间及周边均应为硬化地面，并采取相应的防渗措施。确保发生事故时，泄漏的污染物可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。

（3）建筑上遵守国家现行的技术规范和规定，结合厂区生产特点，建构筑物的平面布置、空间处理、结构选型、构造措施及材料选用等方面满足防火、防爆、防水、防潮、防震、隔热等要求。

2、工艺技术设计安全防范措施

（1）凡带压设备均需设有安全阀或防爆设施，安全阀起跳，采取自动喷淋洗涤，防止污染环境；

（2）加强安全管理，建立完善安全制度，设立工艺设备的巡检路线和巡检记录;

（3）安装易燃气体泄漏检测报警系统。

3、消防、防火防范措施

（1）厂区按规范设置消防系统、安全通道，配备消防泵、消防栓和自动喷水灭火系统。并按要求配备相应的灭火器材和其他消防设施。时刻保持消防通道、安全疏散通道通畅，消防器材可随时启用。

（2）所有的有害物均在密闭运行，正常情况下无有害物的泄漏。加强维护与管理，严禁跑、冒、滴、露现象的发生。

（3）生产区域加强通风，减少有毒有害物质的积聚；使工作场所空气中有害物质 的浓度在规定容许的范围之内。

4、污水处理站事故排污风险防范措施

若出现设备故障因素引起的事故性排放，可将排放水引入调节池中；若出现停电事故，生产也将停止，废水可在调节池内暂存。若在可容纳天数内设备未完成维修，需立刻停止生产。通过切换阀将废水通过管道引至调节池中。高浓度废水被控制在厂区内，对周围环境不会造成大的影响。

5、风险防范日常管理措施

（1）加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。

（2）加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。加强对职工培训，掌握事故发生时相应的处理措施。

（3）原料来源必须有正规的渠道，有专门的运输车辆运输，要求押运人员持有押运证，并携带安全资料表，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦。

（4）强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，除设置专门环保机构外， 各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题，对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。

（5）加强和强化公司安全检查和巡查体系的建立，定期、定点、定向的对公司所有存在安全隐患和环境风险隐患的设备设施进行安全排出和检查。对排查出的风险隐患要得到及时的处理，并作相关的记录，以便做到风险防范有帐可查。

## 8.3风险事故应急预案

事故应急救援预案是为了提高对突发事故的处理能力，根据实际情况预计未来可发生的事故，预先制定的事故应急救援对策，它是为在事故中保护人员和设施的安全，而制定的行动计划，目的是要迅速而有效地将事故损失减至最少。为了减小风险事故对环境的影响，厂方要成立应急救援组织，制定事故应急救援预案。让每个职工严守生产操作规范，熟悉应急预案，其内容主要有以下几方面：

① 成立应急组织机构，由各生产车间技术人员组成，厂长总负责，明确职责，通力协作。

② 制订培训和演练计划，对应急人员进行专业培训，并通过考核才能上岗，定 期演习和复查，根据实际情况定期检查和修正。

③ 规定应急响应程序，严格规定报告程序、联系电话和响应措施，出现事故时， 值班员及时报告厂长，并启动应急响应程序。

④	应急设施、器材要落实并定期检查，及时更换，保证设备性能良好。

⑤ 发生事故时，必须立即通知公安部门及环保部门。发生泄露事故时应立即将废水全部泵入调节池，在生产得到恢复前不得直接外排。

⑥ 现场抢险。发生事故时，按照事先制订的撤离和救护计划，立即组织人员紧急撤离、疏散和救护。划定事故警戒线，迅速采取封闭、隔离、消洗等措施，对事故造成的危害进行监测、处置，直到符合国家环境保护标准。

⑦	对事故性质、参数与后果要进行评估，解除事故警戒及善后恢复。

### 8.3.1事故废水风险防范措施

1、事故废水产生量

（1）事故水池容积确定

①容积确定依据

参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2013)，事故池有效容积参照下式确定：

V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，本项目储罐，取0；

V2——消防废水量，按消防用水量20L/s，扑救时间30min计；一次火灾消防总用水量为36m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，本项目取0 m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，本项目取0m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，本项目生产区均位于生产车间内，取0m3；

根据计算结果，事故池容积至少为36m3，建设单位现有300m3的事故水池可满足事故状态下消防废水贮存需要。

项目装置界区在发生事故时，事故水通过污水或雨水管道，及末端的切换措施，最终都进入该厂区污水处理站处理。

2、事故废水污染防治措施

如发生事故，可能会对地下水、周围地表水产生影响。因此，必须采取防范措施。拟建项目采取的水环境风险防范措施主要有以下方面：

（1）防渗措施：拟建项目依据原料、辅助原料、产品及副产品的生产、输送、储存等环节分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防治区域。重点污染防治区包括液体物料暂存处、合金防腐生产线、生态除锈生产线。该区域制定严格的防渗措施。一般区域包括原料库、成品库等。该区域由于基本没有污染，按常规工程进行设计和建设。

（2）管道防护措施

对厂区内管线底层均进行严格防渗措施。

（3）“三级”防控措施

为确保事故状态下污水能够有效收集、最终不直接排入水体环境，结合项目的实际情况，建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制，其环境风险 应设立三级应急防控体系（三级防范措施）。

一级防控措施：

在车间及仓储区设置墁坡，并设置清污切换系统；

二级防控措施：

当装置围堰不能控制物料和消防废水时，关闭雨排水系统的阀门和拦污坝上闸板，将事故污染水排入事故水池。拟建项目所在厂区内现有300m3应急事故池一座，确保事故废水全部收集。

三级防控措施：

对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体。在该种情况下，开启导流沟，含物料的事故废水经管道将全部自流至本项目事故水池中。

项目事故废水经事故水池暂存后，经厂区污水处理站处理处理后达标外排。拟建项目厂区三级防控体系及事故水导排示意图见图8.3.1-1。

图8.3.1-1 三级防控体系及事故废水导排示意图

## 8.4评价结论

本次评价认为通过严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目的环境风险可以得到有效控制。本项目风险防范措施可靠且可行，项目从环境风险角度分析是可行的。

# 9环境经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据，其主要任务是分析建设项目拟投入或投入的环保投资，所能收到的环境保护效果。因此，环境经济损益分析除了需计算用于治理控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算项目建设可能收到的经济效益、环境效益和社会效益。

## 9.1社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

- 该项目的实施促进了国内金属防腐行业的良性发展，增加了建设单位的市场竞争力。产生的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。项目对污染物进行了治理，实现了清洁生产，增强了企业发展力。

- 项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

- 该项目未来的标准化、规模化建设将形成新型防腐技术产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

- 项目的建设可拉动周边制造业等相关行业的快速发展，同时为国内金属表面处理行业开拓了新道路，有利于促进周围产业结构调整。

## 9.2环境效益分析

本项目环保投资72万元，对“三废”污染源进行有效治理，不仅回收了有用资源，提高物料回收利用率，同时减轻了废水对环境的污染影响，减轻了粉尘、NH3等对周围环境空气质量的影响，减轻了固体污染物对周围水环境的影响。使用无铬钝化剂，不涉及重金属排放。这对确保评价区环境质量，将本项目“三废”排放对环境的污染降低到最低水平，带来良好的环境经济效益。

综上，项目采取污染治理措施后，各污染源均可实现达标排放，当地环境质量可维持现状水平，项目的环保投资环境效益是显著的。只要企业切实落实设计和环评提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

# 10 环境管理与监测计划

为了贯彻国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握、了解污染治理和控制措施的效果及周围地区的环境质量的变化情况，必须设置相应的环保机构，制定环境管理与监测实施计划。

## 10.1环境管理

### 10.1.1环境管理的必要性

项目环境管理是指工程在施工期和运行期间，应严格按照国家、地方环境保护政策、法律和法规等进行环境管理工作，并接受地方环保管理部门监督，促使项目实现“三同时”目标。

环境管理是企业管理工作重要组成部分。其主要目的是通过环境管理工作的开展，提高全体员工环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生环境污染。因此，企业要贯彻落实国家和地方有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。

### 10.1.2环境管理机构与职责

建立环境管理机构是使环境管理工作科学化、制度化、经常化的组织保障，是将环境保护纳入企业管理和生产计划并制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，并实现“一控双达标”，企业内部必须建立环境管理机构。

（1）环保机构设置

根据项目实际情况，建设单位应当建立环保机构，由公司总经理负责，副经理分管，成员由各生产岗位领导组成，专门研究、决策有关环境保护方面的事宜。同时配备专职环保员，担负起全场环境管理工作，使各项环保措施、制度得以贯彻落实。

（2）环境管理机构职责

项目环保机构应具有场内行使环保执法的权利，并接受当地环保管理部门的指导和监督。其主要职责如下：

▼全面贯彻落实“保护和改善生产环境管理与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护基本国策的要求，做好本项目环境污染防治和生态环境保护工作。

▼认真贯彻执行环境保护法律、法规和标准，按照地方政府给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，制定出本企业环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。

▼做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果、建立并管理好环保设施档案资料。

▼负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保设施处理效果，要有相应的奖惩制度。

▼督促帮助企业搞好污染治理和固体废物综合利用工作，真正做到污染物达标排放。

▼负责与当地环境保护监测站联系进行本项目污染源监测工作，了解掌握本项目污染动态，发现异常要及时查找原因，并反馈给生产系统，防止污染事故发生。

▼加强企业所属区域绿化造林工作，认真贯彻“谁开发谁保护，谁破坏谁恢复，谁利用谁补偿”和“开发利用与保护并重”的环境保护方针。

▼企业领导应在环保经费上给予一定保证，每年有计划地拨出专项环保费用用于环保管理、业务培训及监测仪器的购置和更新。

▼有计划地做好普及环境科学知识和环境法律知识的宣传教育工作，组织企业内各类人员进行环保知识的培训和环保知识竞赛，提高企业职工，特别是场级干部的环保意识和环境法制观念；定期进行环保技术培训，不断提高工作人员业务水平。

▼建立企业环境管理指标体系，做好考核与统计工作。

### 10.1.3环境管理制度

建设单位应建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和总则。“有规可循、执规必严”是环境管理得以顺利实施的重要保证。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。

最基本的环境管理制度有以下几方面：

（1）环境保护管理条例；

（2）环境质量管理规程；

（3）环境管理的经济责任制；

（4）环保业务的管理制度；

（5）环境管理岗位责任制；

（6）环境保护的考核制度；

（7）环保设施管理制度；

（8）场区防渗管理条例；

（9）生态保护管理规定；

（10）污染物防治、控制措施及达标排放实施办法；

（11）清洁生产审计制度。

通过对各项环境管理制度建立和严格执行，形成目标管理、监督反馈紧密配合的环保工作管理体系，可有效防止非正常生产和突发性事故造成的危害。

### 10.1.4 排污口规范化管理

本项目排污口标志按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB1556.2-1995）、《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）中有关规定执行。

标志牌应设置在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保持清晰、完整，当发现损坏、颜色污染或有变化、褪色之类的情况应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。

排污口按照《排污口规范化整治技术要求》（试行）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2463-2014）的相关要求进行及设置。

1、基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化；

②排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

2、技术要求

①排污口的设置必须合理确定，进行规范化管理；

②设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

3、立标管理

污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-1995的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。

1）污水排放口标志牌

根据《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）要求，污水排污口标志牌参考样式见下图。

2）废气排放口、噪声和一般固废贮存场标志牌

废气排放口和噪声排放源标志牌按GB15562.1-1995设置，一般工业固废贮存场标志牌按GB15562.2-1995设置。图形标志如下：

| 排放口 | 废气排放口 | 噪声源 | 一般固废贮存场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

3）危废贮存（处置）场图形标志

危险废物贮存库标志牌按GB15562.2-1995设置。图形标志如下：

危险废物暂存库标志牌

（2）标志牌设置要求

1）污水排放口标志牌设置要求

①排污口或采样点在厂界附近或厂界外的，排污口标志牌应就近在排污口或采样点附近醒目处设置；

②排污口及采样点采用开放性通道与厂区外界相连通的：通道长度＜50 m的，排污口标志牌应在近排污口处设置；通道长度≥50m的，应在通道入口醒目处和近排污口处各设置一处标志牌。

③排污口标志牌的形状宜采取矩形，长度应＞600mm，宽度应＞300 mm，标志牌上缘距离地面2 m。

2）其他标志牌的设置要求

①环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口(源)及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，并能长久保留，其中：噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。

②标志牌的辅助标志上，应根据当地环境保护部门的要求填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色要总体协调。

③排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合GB 15562.1及《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）的有关规定。

排污口标志牌的内容和格式经潍坊市生态环境局审定后由建设单位制作。

### 10.1.5 规范采样平台

企业在建设过程应按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）的要求规范采样平台和采样点设置，具体要求如下：

1、采样点位

采样点位应优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径和距上述部件上游方向不小于2倍直径处；手工采样点位应位于自动监测设备采样点位下游，且在互不影响测量的前提下，尽可能靠近；采样断面烟气流速应大于5m/s。

2、采样孔

采样孔内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。对圆形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的互相垂直的直径线上，对矩形或方形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的延长线上。

3、采样平台

采样平台面积不小于1.5m2，并设有不低于1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台承重不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2-1.3m；平台外侧至烟道外壁距离不小于1.2m；当采样平台设置在离地面高度≥5米的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，梯段宽度不小于0.9m；当平台高度＞40米时，应设有通往平台的电梯。

### 10.1.6 日常环境管理

①企业应建立日常环境管理制度。

②建立日常环境管理台帐。针对项目运行过程产生的废气、废水、噪声、固废、环境风险等方面建立规范的环境管理台账，台账内容应包括环保设施设备清单、专业操作及维护人员配备、环保设施运行及维护费用、环保设施运行记录、事故检修计划、耗材消耗、污染物排放或处置量、环保设施稳定运行保障计划等。

③进行各类固废台帐统计。

④做好各项环保设施日常运行、维护及费用记录；建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核要求。

⑤在日常生产过程应贯彻全过程清洁生产原则，定期开展清洁生产审核工作。

⑥对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工环保意识，对环保岗位进行培训考核。

⑦厂区需在现有绿化措施的基础上进一步完善，以满足山东省环境保护厅《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函[2013]138 号）的要求。

### 10.1.7 环境管理计划

（1）管理机构

企业成立环保科，负责运营期的环境管理工作，于当地环保部门及其授权监测部门直接监管项目污染物的排放情况；对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

（2）运营期环境管理职责

由分管环境的场长负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到车间、班组、个人，下属具体负责其附属环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合地方环保部门监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转状态。在项目实施全过程中，本工程都应以《中华人民共和国环境保护法》及相关环保法律、法规为依据，通过对项目前后的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境的长远的持久的发展。因此，它应建立以下环境管理制度：

①内部环境审核制度；

②清洁生产教育及培训制度；

③建立环境目标和确定指标制度；

④内部环境管理监督、检查制度。

本项目工程针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，工程建设管理工作计划见表10.1-1。

表10.1-1  环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理 机构 职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 项目 建设 前期 | 1、与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2、积极配合可研及环评单位所需进行的现场调研； 3、针对项目的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度； 4、对全厂职工进行岗位宣传和培训。 |
| 设 计 阶 段 | 1、委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； 2、协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 3、对治污区，应严格按照环保规范布置在厂区主导风向的下风向； 4、在设计中落实环境影响报告中提出的环保对策措施。 |
| 施 工 阶 段 | 1、严格执行“三同时”制度； 2、按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表； 3、认真监督主体工程与环保设施的同步建设； 4、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作。 5、施工造成的地表破坏、土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复； |
| 试 运 行 阶 段 | 1、检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工； 2、做好环保设施运行记录； 3、记录各项环保设施的试运转状况，针对发现的问题提出完善修改意见； 5、总结试运转的经验，健全前期的各项管理制度。 |
| 生 产 运 行 期 | 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因，及时处理； 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 5、积极配合环保部门的检查、验收。 |

## 10.2环境监测

### 10.2.1环境监测的意义

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证。

### 10.2.2环境监测计划

企业内部环境监测是企业环境管理的耳目，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果。为防治污染提供科学依据。

（1）常规监测计划

为了及时了解和掌握建设项目所在地区的环境质量发展变化情况及主要污染源的污染物排放状况，建设单位必须定期委托有资质的环境监测部门对项目所在区域质量及各污染源主要污染物的排放源强进行监测。监测结果应定期向当地环保主管部门呈报存档，并随时接受环保部门的监督检查。按照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中要求，制定以下例行监测计划：

表10.2-1  企业例行监测计划表

| 监测项目 | 监测点 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放总排口 | 流量、pH、COD、NH3-N、全盐量、阴离子表面活性剂 | 半年 |
| 废气 | 排气筒DA008 | 颗粒物、NH3 | 半年 |
|  | 排气筒DA009 | 颗粒物、NH3 | 半年 |
|  | 排气筒DA010 | 颗粒物 | 半年 |
|  | 排气筒DA011 | 颗粒物、碱雾、SO2、NOx | 半年 |
|  | 排气筒DA012 | VOCs、颗粒物、SO2、NOx | 半年 |
|  | 排气筒DA013 | 颗粒物、NH3 | 半年 |
|  | 厂界 | 颗粒物、NH3、碱雾、VOCs | 半年 |
|  | 厂区内 | VOCs | 半年 |
| 地下水 | 场地下游设一眼监控井 | pH值、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、总硬度、氨氮、溶解性总固体 | 每年 |
| 声环境 | 项目各场界 | 连续等效声级 | 季度 |

（2）事故监测计划

环保治理设施运行情况要严格监视，及时监测。当发现环保设施发生故障或运行不正常时，应及时向环保部门报告，并立即采样监测，对事故发生的原因，事故造成的后果和损失进行调查统计。

特殊情况下可适当增加监测频次，严密监控。对监测数据进行档案管理和分析，如有异常应及时向环境管理部门汇报。为使监测数据具有完整的质量特征：即准确性、精密性、完整性、代表性和可比性，监测人员必须进行专业技术培训。监测方法的选择必须是国家正式颁布确认的方法。

### 10.2.3 排污许可管理

经查询《潍坊市2022年重点排污单位名录》，公司属于大气环境重点排污单位，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于金属表面处理及热处理加工，项目属于排污许可重点管理单位。

根据《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求，申请排污许可证时申请的内容包括排污单位基本信息，主要生产设施、主要产品及产能、主要原辅材料，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排放口位置和数量、排放方式、排放去向，按照排放口和生产设施或者车间申请的排放污染物种类、排放浓度和排放量，执行的排放标准等内容。

潍坊东方钢管有限公司已于2022年1月5日完成了排污许可证重新申请工作，证书编号：91370702726690151H001P；拟建项目建成投产前，及时办理排污许可证的变更，持证排污。

## 10.3社会公开信息内容

建设单位应根据相关法律法规，建立健全环评信息公开机制，具体如下：

1、全面推进环评信息全过程公开。介绍建设单位主体责任，明确建设单位既是建设项目环评公众参与和履行环境责任的主体，也是建设项目环评信息公开的主体，全面规范建设单位环评信息公开范围、公开时段、公开内容、公开程序、公开方式。

2、公开环境影响报告书编制信息。建设单位需根据建设项目环评公众参与相关规定，在环境影响报告书编制过程中，向社会公开建设项目的工程基本情况、拟定选址选线、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途经方式等。

3、公开环境影响报告书全本。建设单位应根据《大气污染防治法》，在环境影响报告书编制完成后，向环境保护主管部门报批前，向社会公开环境影响报告书全本，其中对于编制环境影响报告书的建设项目还应一并公开公众参与情况说明。报批过程中，如对环境影响报告书进一步修改，应及时公开最后版本。

4、公开建设项目开工前的信息。项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

5、公开建设项目施工过程中的信息。项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

6、公开建设项目建成后的信息。建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

## 10.4 总量控制指标

根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发【2019】132号）和《潍坊市生态环境局关于印发潍坊市建设项目主要污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（潍环发【2019】116号）：大气污染物总量控制指标：二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)、颗粒物、挥发性有机物；水污染总量控制指标：化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)。

经查阅公司现有资料，海洋新材料科技园项目总量确认书编号为WFWCZL（2018）001号，护栏立柱挂具回收利用技改项目总量确认书编号为WFWCZL（2020）005号，环氧锌基涂层护栏立柱改扩建项目总量确认书编号为WFWCZL（2020）038号（详见附件）；公司“年产75000吨环氧锌基涂层护栏立柱项目”目前无总量指标文件。

拟建项目污染物排放量为：颗粒物0.9062t/a、SO2 72t/a、NOX 1.091t/a、VOCs 1.193t/a、COD 4.43t/a、NH3-N 0.498t/a。

本项目建成后需要向当地生态环境局申请：颗粒物0.9062t/a、SO2 72t/a、NOX 1.091t/a、VOCs 1.193t/a、COD 4.43t/a、NH3-N 0.498t/a。

## 10.5建设项目竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》及《关于实施建设项目竣工环境保护企业自行验收管理的指导意见》实施建设项目竣工环境保护企业自行验收，验收内容包括：

（1）拟建项目以外区域的临时性施工建筑物、施工机械等是否全部拆除、撤离，临时占用的堆场是否全部恢复，场地平整、道路清理等是否完成。

（2）拟建项目是否按照环保部门审查通过的设计方案，配备废水、废气、噪声和固体废弃物的处理设施。

（3）各项环保处理设施是否达到规定的指标，由有资质的监测单位进行监测，并出具验收报告。

（4）对拟定的环境保护管理组织机构、职责和工作计划的内容、配备的检查监督手段等进行审核，同时检查是否配备了污染事故处理的应急计划和进行处理设施和技术。

项目环境保护“三同时”验收内容见表10.5-1。

表10.5-1  建设项目环境保护竣工验收一览表

| 项目 | 产污环节 | 污染物 | 防治措施 | 验 收 内 容 | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产、办公 | 生活废水、生产废水 | 生活废水经化粪池处理后，汇同生产废水排入厂区污水处理站处理，化粪池、污水处理站均依托现有工程 | 生活废水经化粪池处理后，汇同生产废水排入厂区污水处理站处理，化粪池、污水处理站均依托现有工程 | 上实环境城西（潍坊）污水处理厂进水水质要求、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准 |
| 废气 | 一期除锈线焊接、破鳞防锈 | 颗粒物、NH3 | 1#布袋除尘器+1#水喷淋塔+15m高排气筒DA008 | 1#布袋除尘器+1#水喷淋塔+15m高排气筒DA008 | 颗粒物、SO2、NOx排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中重点控制区排放限值； NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值；VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB2801.5-2018）表2中排放限制要求 |
|  | 一期破鳞防锈 | 颗粒物、NH3 | 2#布袋除尘器+2#水喷淋塔+15m高排气筒DA009 | 2#布袋除尘器+2#水喷淋塔+15m高排气筒DA009 |  |
|  | 合金防腐线焊接 | 颗粒物 | 3#布袋除尘器+15m高排气筒DA010 | 3#布袋除尘器+15m高排气筒DA010 |  |
|  | 烘干 | 碱雾 | 1#碱雾洗涤塔+15m高排气筒DA011 | 1#碱雾洗涤塔+15m高排气筒DA011 |  |
|  | 固化 | VOCs | 1#双级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA012 | 1#双级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA012 |  |
|  | 天然气燃烧 | 颗粒物、SO2、NOx | 1#低氮燃烧器 | 1#低氮燃烧器 |  |
|  | 二期除锈生产线焊接、破鳞防锈 | 颗粒物、NH3 | 4#布袋除尘器+15m高排气筒DA013 | 4#布袋除尘器+15m高排气筒DA013 |  |
| 固废 | 剪切 | 钢卷下脚料 | 集中收集后外售 | 集中收集后外售 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令 第四十三号）中的相关规定，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关内容 |
|  | 焊接 | 焊渣及废焊头 |  |  |  |
|  | 拉矫破鳞 | 铁锈 |  |  |  |
|  | 检验 | 不合格品 | 回用于生产 | 回用于生产 |  |
|  | 废气处理 | 除尘器粉尘 | 集中收集后外售 | 集中收集后外售 |  |
|  | 污水处理 | 废RO膜 | 厂家回收 | 厂家回收 |  |
|  | 污水处理 | 生化污泥 | 环卫部门清运填埋 | 环卫部门清运填埋 |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 环卫部门清运 |  |
|  | 脱脂、辊涂钝化 | 废包装物 | 暂存于危废暂存库，定期委托有资质的单位处置 | 暂存于危废暂存库，定期委托有资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 设备运行 | 废液压油 |  |  |  |
| 噪声 | 生产设备、运输设备 | —— | 隔声、减振 | 设备基础减振，隔声消声降噪，加强绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |

# 11 结论与建议

## 11.1结论

### 11.1.1项目概况

项目名称：年产30万吨新型重防腐海洋工程材料项目

行业类别：C3360 金属表面处理及热处理加工

建设单位：潍坊东方钢管有限公司

建设性质：新建

建设地点：潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区殷大路仓南街交叉口西60米路北

投资金额：16000万元，其中环保投资72万元，占总投资的0.45%

建设规模：本项目利用自有厂房，总建筑面积15358平方米，新购置钢材表面生态除锈生产线、预冲孔带钢合金防腐生产线、高精度纵剪线等生产设备共计113台。其中一期配备钢材表面生态除锈生产线、预冲孔带钢合金防腐生产线、高精度纵剪线、辅助设备及配套等，综合产能20万吨新型重防腐海洋工程材料；二期配备钢材表面生态除锈生产线、制氮设备、高精度纵剪线、辅助设备及配套等，建成后全厂可达到30万吨新型重防腐海洋工程材料的生产规模。

### 11.1.2选址合理性及相关政策符合性分析

#### 11.1.2.1项目选址要求相符性分析

本项目位于潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区殷大路仓南街交叉口西60米路北，厂区北侧为农田，东侧为空地、南侧为仓南街、西侧为乐业路，厂址范围未涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。

#### 11.1.2.2项目与产业政策符合性分析

拟建项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类和淘汰类，也不属于限制类，属于允许类，本项目建设符合国家产业政策要求。

#### 11.1.2.3与区域环境功能符合性分析

现状监测表明，评价区域环境空气（除O3）、地表水环境、地下水、声环境和土壤环境均质量良好，均能达到功能区要求。从环境现状分析，项目所在地具有一定的环境容量，厂址与区域的环境质量现状基本相容。

根据工程分析确定的污染源强，通过对环境空气、地表水环境、声环境影响预测与评价，表明项目建成后污染物对区域地表水环境、环境空气、声环境影响较小，根据预测结论，项目建设投入运营后不会改变当地大气、地表水环境和声环境的环境功能，不会改变区域现有规划功能要求。本项目在落实相关污染防治措施后，污染物总量也能得到控制，项目所造成的环境影响是在可以接受的范围内。

#### 11.1.2.4与“三线一单”符合性分析

（1）与山东省生态保护红线规划的符合性分析

本项目位于潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区殷大路仓南街交叉口西60米路北，根据山东省生态红线，距离最近的生态保护目标是位于西南方向的昌乐首阳山水源涵养生态保护红线区（代码为SD-07-B1-21）距离约5.71km，生态保护红线区位于上庄村以北、G309国道以南、G224国道以东、长江西街以南，本项目不在其范围内，符合生态保护红线要求。生态保护红线图见附图2.2-1。因此，本项目建设符合地方产业发展规划要求。

（2）与环境质量底线符合性分析

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；地下水环境目标为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） Ⅲ类标准； 声环境目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类标准。

项目对生产废水、废气治理后能做到达标排放，固废可做无害化处置。采取环评提出的相关防治措施后，拟建项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。

（3）与资源利用上线符合性分析

项目用水来自供水管网，用电来自市政电网。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以节能、降耗、减污为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。

（4）与环境准入负面清单符合性分析

项目所在地区未设环境准入负面清单

#### 11.1.3环境现状评价结论

评价区现状监测期间，常规污染因子除O3外均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；NH3满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D. 1其他污染物空气质量浓度参考限值；VOCs满足《大气污染物综合排放标准详解》的小时标准要求。

厂址周围昼间和夜间噪声均低于标准值，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），声环境质量良好。

项目评价范围内地表水所有监测点监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，说明项目所在区域地表水质量较好。

项目评价范围内地下水所有监测点监测因子不超标，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，场区附近地下水水质较好。

项目评价范围内土壤监测数据均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

### 11.1.4环境保护措施和污染物排放情况

#### 11.1.4.1项目采取的污染防治措施

（1）废水

废水主要是生活污水及生产废水。生活污水主要是职工日常生活污水，生产废水主要是软水制备浓水、脱脂倒槽废水、水喷淋塔定期排污水、碱雾洗涤塔定期排污水等。本项目依托现有化粪池及污水处理站，生活废水经化粪池处理后汇同生产废水排入厂区污水处理站，经“水解酸化+接触氧化”处理后排入市政污水管网，废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，并满足上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司进水水质要求，处理后废水通过市政污水管网排入上实环境城西（潍坊）污水处理厂深度处理后排入大圩河。

（2）废气

厂区内产生的废气主要是焊接废气、破鳞防锈废气、脱脂及烘干废气、钝化及固化废气、天然气燃烧废气。

一期生态除锈生产线产生的焊接烟尘、破鳞及防锈废气分别收集，其中破鳞防锈废气分两段收集，焊接烟尘及破鳞废气1汇集后通过1#布袋除尘器进行处理，然后进入1#水喷淋塔处理，废气最终经1根15m高的排气筒DA008排放；破鳞防锈废气2经2#布袋除尘器+2#水喷淋塔进行处理，废气最终经1根15m高的排气筒DA009排放；一期合金防腐生产线焊接烟尘经集气罩收集后通过3#布袋除尘器进行处理，废气最终经1根15m高的排气筒DA010排放；一期合金防腐生产线烘干产生的碱雾经密闭收集后通过1#碱雾洗涤塔进行处理，最终通过1根15m高的排气筒（DA011）排放；一期合金防腐生产线固化产生的VOCs经密闭收集后通过1#双级活性炭吸附装置处理，最终经1根15m高的排气筒（DA012）排放；天然气通过1#低氮燃烧器燃烧，废气经收集后进入脱脂烘干箱、钝化固化炉进行烘干、固化处理，废气分别经2根15m高的排气筒（DA011、DA012）排放；二期生态除锈生产线产生的焊接烟尘及破鳞防锈废气分别收集，废气经4#布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒（DA013）排放。

项目有组织颗粒物、SO2、NOx排放符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放限值要求；

无组织颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界排放浓度限值；

NH3排放符合《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表1及表2中排放限值要求；

VOCs排放符合《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2及表3中排放限值要求。

- 噪声

本项目噪声源主要是生产过程中设备运行产生的噪声，噪声值范围在60~70dB(A)。

采取的噪声治理措施：

①选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。

②生产车间墙体必须为实体墙，并设置隔声门窗，以保证厂界噪声能够达标。

③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

④对于产生噪声较高的设备设置专门消声、隔声设备房的措施。

- 固废

项目产生的固废有钢卷下脚料、焊渣及废焊头、铁锈、不合格品、除尘器粉尘、废RO膜、生化污泥、生活垃圾、废包装物、废活性炭、废液压油等。

钢卷下脚料、焊渣及废焊头、铁锈、除尘器粉尘经收集后外售处理；生化污泥由环卫部门清运填埋；废RO膜由供货厂家回收；生活垃圾由环卫部门定期清运。

废包装物、废活性炭、废液压油暂存于危废暂存库，定期委托有资质的单位处置。

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），固体废物不包括任何用于其原始用途的物质和物品。用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。项目产生的液压油桶回用于原用途，其暂存于空桶暂存处，由供货厂家定期回收。

通过采取以上措施，项目产生的固体废物均得到妥善处理，对周围环境影响较小。

#### 11.1.4.2污染防治措施可行性分析

本工程施工期及运营期采取的废气、废水、固体废物治理处置方法和生态保护措施，适用可靠，均能达到预期的效率和效果，并有成功的运行经验参考，其技术先进可靠，经济上也是合理可行的。工程所有的废气、废水、噪声污染源经治理后，各项指标均能稳定达到国家排放标准的要求。

### 11.1.5主要环境影响

（1）地表水

本项目依托现有化粪池及污水处理站，生活废水经化粪池处理后汇同生产废水排入厂区污水处理站，经“水解酸化+接触氧化”处理后排入市政污水管网，废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，并满足上实环境城西（潍坊）污水处理有限公司进水水质要求，处理后废水通过市政污水管网排入上实环境城西（潍坊）污水处理厂深度处理后排入大圩河。

因此本项目对周围地表水环境影响较小。

（2）大气

正常工况下，本项目大气污染物最大落地浓度均能够达标。在做好各种大气污染防治措施的前提下，项目对周围大气环境影响较小。

（3）噪声

在企业落实相应的隔声降噪措施的前提下，项目厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，对周围的声环境影响可接受。

（4）固体废物

在固体废物的利用和处置落实的情况下，对外环境的影响较小。

### 11.1.6环境经济损益分析

项目采取污染治理措施后，各污染源均可实现达标排放，当地环境质量可维持现状水平，项目的环保投资环境效益是显著的。只要企业切实落实设计和环评提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

### 11.1.7环境管理与监测计划

建设单位设有环保部门，并配备专职环保人员负责日常的环保管理与监测工作。项目竣工后，应主动配合当地环保部门的验收监测工作。

### 11.1.8公众参与认同

在环评编制过程中，建设单位采用网上公示、网上填表的形式，对周边环境保护目标进行了调查，严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定；建设单位通过发布两次公告的形式向项目影响区域公众公告项目的基本情况及拟采取的环保措施，公布时间均为10个工作日，其中二次公告在周围村委公示栏，张贴公告，广泛征求社会意见。该项目的建设，无受访者不同意项目建设。受访者同时希望本工程在运行过程中，加强环境管理力度，使环境的负效应降至最低。建设单位应认真采纳公众的意见和建议，做到项目建设与污染治理统筹兼顾，经济与环境协调发展。

### 11.1.9环境影响可行性结论

综上所述，项目建设符合国家和地方的相关规划，厂址选择符合当地大气、噪声功能区划的要求，在各项污染防治及风险防范措施落实后，该项目各项污染物均能实现达标排放并满足总量控制指标，不会降低区域功能类别，环境风险是可以接受，社会效益、经济效益、环境效益较好。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度来讲本项目在该地建设是可行的。

## 11.2建议

（1）增强职工环保意识，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行；加强监督管理，消除事故性和非常污染排放。

（2）设置废弃物的固定储存设施和场所，禁止直接将废渣倾倒入地表水体或其他环境中。

（3）必须建立健全严格的安全生产责任制度，以确保安全生产。

# Text boxes

G1-1

水洗

热水洗

天然气燃烧

G1-4、S1-2

一次炉（预热）

天然气燃烧

G1-2

浸塑

G1-3、N、S1-1

固化

冷却

检验包装

入库

S1-3

天然气燃烧

G1-5

W1-1

W1-2

N

带钢

开卷

G2-3、N、S2-3

剪切对焊

G2-1、N、S2-1

活套储料

成型焊接

水冷

内刮焊

平头倒角

抛丸

G2-2、N、S2-2

切断

内吹铁屑

检验

扩口压槽

脱脂槽

水洗槽

水洗槽

水洗槽

表面处理（硅烷液）

冷水洗

预热（一次炉）洗

天然气燃烧洗

G2-5

浸渍

G2-6、N、S2-9

固化

冷却

检验

包装入库

G2-7

S2-10

天然气燃烧洗

N、S2-4

G2-4

N、S2-5

N、S2-6

N、S2-7

G2-8

W2-1

N

S2-8

W2-2

纵剪

上料

G3-3、N、S3-2

开卷

N

剪切

成型

高频焊接

定径

前处理

活套

G3-2、N、S3-1

切断

冲孔

上件

喷底粉

固化

冷却

喷面粉

固化

冷却

下件

检验

包装入库

抛丸

G3-1、N

G3-4、N

G3-5、N、S3-3

G3-6

G3-7、N、S3-4

N

G3-9、N、S3-6

天然气燃烧洗

G3-10

S3-8

N

天然气燃烧

G3-8

S3-5

S3-7

外购制管

G4-2、N、S4-2

定尺冲孔

N、S4-1

前处理

环氧锌基粉末喷涂

聚酯粉末喷涂

固化

下件、检验

上件

冷却

包装入库

水分烘干

G4-1、N

G4-4、S4-4

S4-5

G4-3、N、S4-3

天然气燃烧洗

G4-5

待回收挂具

热洁炉烘烤脱附

G5-1、S5-1

下件

天然气燃烧

化粪池

损耗 1303.6

生活用水

新鲜水 38028

厂区污水处理站

6518

上实环境城西污水厂

清洗、脱脂、清洗、陶化、清洗后喷涂用水

检修

5214.4

5214.4

25050

脱脂水洗用水

损耗 1050

24000

冷却用水

2850

损耗 2250

循环量 500m³/d

600

硅烷补水

10

损耗 10

绿化用水

1080

损耗 1080

2520

循环使用2500

20

20

29834.4

化粪池

损耗 105

生活用水

新鲜水 12851

厂区污水处理站

525

上实环境城西污水厂

淬水用水

420

420

495

生态除锈用水

损耗 45

表面清理用水

330

损耗 30

循环量 510m³

纯水制备用水

9977

浓水 2993

脱脂用水

纯水 6984

损耗 72

7128

11068.906

循环量 300m³

脱脂剂 216

损耗 45

循环量 15m³

60

防锈剂 60

随污泥处理 0.094

水喷淋用水

损耗 864

循环量 12m³/h

1344

碱雾洗涤塔用水

损耗 72

循环量 1m³/h

120

480

48

化粪池

损耗 1408.6

生活用水

新鲜水 50879

厂区污水处理站

7043

上实环境城西污水厂

清洗、脱脂、清洗、陶化、清洗后喷涂用水

检修

5634.4

5634.4

25050

脱脂水洗用水

损耗 1050

24000

冷却用水

2850

损耗 2250

循环量 500m³/d

600

硅烷补水

10

损耗 10

绿化用水

1080

损耗 1080

2520

循环使用2500

20

20

40903.306

495

生态除锈用水

损耗 45

表面清理用水

330

损耗 30

循环量 510m³

纯水制备用水

9977

浓水 2993

脱脂用水

纯水 6984

损耗 72

7128

循环量 300m³

脱脂剂 216

淬水用水

损耗 45

循环量 15m³

60

防锈剂 60

随污泥处理 0.094

水喷淋用水

损耗 864

循环量 12m³/h

1344

碱雾洗涤塔用水

损耗 72

循环量 1m³/h

120

480

48

N

钢卷

纵剪

G6-2、N、S6-3

夹送矫平

G6-1、N、S6-1、S6-2

剪切对焊

拉矫破鳞

入口活套

表面清理

在线冲孔

N、S6-1

ESC物理除锈

辊刷

吹干

出口活套

夹送矫平

分卷剪

收卷

下料

G6-3、W6-1、N、S6-3

W6-2、N、S6-3

N

N

N

N

N、S6-3

开卷

N

钢卷

汇合夹送

切头

气刀吹

天然气燃烧

张紧

脱脂

烘干

张紧

退火、还原

G6-5、W6-3、S6-4

G6-7

自动焊接

N、S6-1

开卷

夹送矫平

N

N

G6-4、N、S6-2

热张紧

热镀合金

移动风冷

固定风冷

淬水冷却

挤干

张紧

光整

拉矫

辊涂钝化

烘干固化

张紧

分卷剪

卷取

下料

检验

入库

N

N

N

N

N

G6-8、N、S6-4

天然气燃烧

G6-7

N

S6-5

余热

明火

余热

纯水制备

W6-4

N

N

G6-6

G6-9

图3.6-1  废水水处理工艺流程图

达标农灌

污水排污口标志牌（背景颜色为绿色，图形颜色为白色）